| 型 号 | JM5型(1) | JM5型(2) | JM8型 | JM10型 | JM12型 | JM16型 | JM20型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢丝绳额定拉力 | 50 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| KN |  |  |  |  |  |  |  |
| 减速器总传动比 I | 119.34 | 119.34 | 174.93 | 200.8 | 223.81 | 273.35 | 304.37 |
| 卷筒 | 直径长度 mm | Φ325*640 | Φ325*700 | Φ420*900 | Φ500*1000 | Φ560*1200 | Φ630*1000 | Φ700*1300 |
|  | 转 速 r/mm | 8.1 | 8 | 5.49 | 4.8 | 4.3 | 3.51 | 3.51 |
|  | 容 绳 量 m | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 |
| 钢 丝 绳 | 直 径 mm | 19.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 格 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*37 | 6*37 | 6*37 | 6*37 |
|  | 提升速度 m/min | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 电动机 | 型 号 | Y160L-6 | YZR160L-6 | YZR180L-6 | YZR200L-6 | YZR225M-6 | YZR225M-6 | YZR250M2-6 |
|  | 额定功率 KW | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 |
|  | 额定转速 r／min | 970 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 制动器型号 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400/45 | YWZ-400/90 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1550*1160*800 | 1550*1300*800 | 1730*1565*890 | 1945*1928*951 | 2550*2000*1050 | 2850*3200*1500 | 3000*3850*1700 |
| 整机质量（Kg） | 950 | 1300 | 1965 | 3200 | 4250 | 6200 | 7500 |