## 毛刷辊（综述）

以金属为轴，轴上套塑料管或尼龙管等其它材料的管材，或在轴上进行塑料或尼龙的浇注。而形成的刷丝的附着体。在附着体上有规律的采眼，并栽上尼龙丝或塑料丝、马毛、猪鬃等刷丝材料，而形成的辊状制品。

毛刷辊规格：

1、	弹簧形绕圈毛刷辊材料：不锈钢弹簧、尼龙毛丝径（ф0.1–ф15）规格：内径（ф10–ф150）

外径（ф15–ф150）长度（L10-L5000）

2、	圆柱形毛刷辊材料：塑料管、尼龙毛丝径（ф0.1–ф15）

规格：内径（ф8–ф150）外径（ф25–ф800）长度（L10–L5000）

3、	各种方形、长条形、圆形毛刷、来图来样定做。刷体外径与刷体内孔同轴度、外径≦0.05mm内孔≦0.04mm

刷丝抗拉强度≧7.84KN/C㎡刷辊刷丝疏密度：ф0.5–0.7mm≧3000根/d㎡ф0.7–1.0mm≧2500根/d㎡

毛刷辊的分类：

按刷辊的刷丝排列：可分为普通毛刷辊和异型毛刷辊。

按材料类分：可分为马毛刷辊、猪鬃刷辊、剑麻刷辊、金属丝刷辊、塑料丝刷辊、尼龙丝刷辊、磨料丝刷辊等。

毛刷辊的组成：毛刷辊一般由金属轴、刷丝附着体（塑料管、尼龙管等）、刷丝组成。

加工程序包括：车轴、套管（浇注）、采眼、栽毛、平毛。

毛刷辊的应用：主要用于：清洗机械 、印染机械、钢板的初加工与深加工、家具加工行业、食品机械行业（蔬菜的初加工与深加工）、环卫机械等方面。

常用毛刷辊种类及用途

1、尼龙丝毛刷辊：高弹性、高耐磨、耐高温的1010尼龙丝毛刷辊在食品行业深受欢迎，因为其材质是无毒无污染的食品级的。其高耐磨性、耐高温性在纺织、印染行业也深受欢迎。其高弹性的特点在玻璃清洗及其它清洗行业销路广泛。

2、磨料丝毛刷辊：磨料丝中添加金钢砂等特殊材料，其耐磨度上更胜尼龙丝一筹。因为其具有耐酸，耐碱等特性，广泛用于钢材的初加工，钢板的除锈，镀锌钢板的生产，钢板彩涂等行业。

3、金属丝毛刷辊：广泛用于钢材、钢板、涂装等行业。

4、剑麻毛刷辊：因为其天然材质，用于家具板材前处理的打粗、抛光等。也广泛用于瓷砖及其它用途的抛光等。

5、马毛刷辊：在应用效果上比普通毛刷辊更佳，属于毛刷辊二次开发，在耐磨及抗腐蚀方面马毛刷辊较普通毛刷辊表现得更为突出，通常用来处理皮革、地板、家具等的表面抛光、打腊、封釉。

6、塑料丝刷辊：应用于不锈钢表面清洁/抛光、铜带、钢带表面抛光、薄铜面清洁/除氧化皮/清洁/抛光、去除黑化工艺后表面氧化皮、管状器件表面清理打磨、城市道路，高速公路积雪清扫等。

毛刷辊使用前的注意事项：毛刷辊，顾名思义就是在辊状的物体上植上刷丝（尼龙丝、塑料丝、金属丝、猪鬃、马毛等）而形成的。当人们在使用毛刷辊的同时，有时会发现出现这样或那样的问题，故而产生对产品质量的质疑，其实只要生产厂家及使用厂家注意以下几点，那么就可以很好的杜绝了毛刷辊产品出现问题的可能。

1、首先在出厂前一定要对毛刷辊进行清理、包装，因为在栽毛和平毛的过程中会产生很多的碎毛，所以在包装前要对刷丝进行梳理，并要把碎毛清理干净。

2、在从生产厂家到使用厂家的运输过程中，为防止杂物、灰尘对刷丝的浸染，要使用包装箱、包装袋等包装物进行包装，以防止有损毛刷辊的现象发生。

3、在到达使用厂家未使用前一定要注意不要直接把刷丝裸露在外（没有经过任何包装），放在地上或其它有污染的环境中。

4、要在毛刷辊的轴头上垫上垫子，以保持刷丝的直立，清洁。

本公司网址：http://www.gdlxbrush.com   http://www.dglxbrush.com   东莞市隆鑫毛刷厂，欢迎浏览！

东莞市隆鑫毛刷厂，客户至上、品质第一；创新务实、精益求精！本公司24小时为您提供服务，欢迎来电咨询、恰谈！0769-83553006

东莞市隆鑫毛刷厂专业生产毛刷，毛刷辊，毛刷轮，条刷，圆盘刷，皮带刷，绞线刷管道刷，钢丝轮铜丝轮，磨料丝抛光轮，平型杆毛刷轮，板刷，铝合金条刷，海绵刷，碳纤维毛刷，防静电毛刷，阻燃毛刷等工业毛刷，欢迎您的来电：0769-83553006