## Real Sound CLA-1001外形非常小巧的大功率扬声器系统

应用于中短距离的高质量扩声需要，通用型（工业标准），可阵列使用，10寸低音+1寸钛合金振膜压缩式驱动高音单元。独特的外形设计，结构紧凑细小、圆润细腻。双用途设计，能兼顾主扩声和舞台监听两种的使用。灵活的吊挂系统，方便横置或竖立安装。

率响应：80 Hz - 20 kHz  ± 3dB  扬声器功率：250w 灵敏度：100dB 最大声压级：130dB 额定阻抗：8欧姆   分频点：1.8KHz 高音盖角度；90度×60度，号筒可90度旋转。

尺寸（宽X深X高）：300毫米×497毫米×315毫米 重量：16Kg

箱体材料：18MM高品质11层木胶合板   外观颜色：黑色颗粒状树脂喷涂

面网：1.2mm六角钢网, 背贴声学透声海绵 输入接口： 2个NL4MP扬声器连接器。

安装系统：8个M8的内扣T-螺丝；音箱底部配有支撑竿座，可以用支架支撑安装

控制器选项：XTA, DBX260，REAL SOUND可提供所需的设置参量（需要切除45周以下的次低频率成份）

系统应用：

垂直和水平使用

用于前台填充和包厢下应用的理想产品

高级的会议厅、KTV、咖啡厅、酒店大堂、机场等音色和声压有很高要求的场合