激光隧道断面检测仪简介

一、仪器概述

我国是一个多山国家，75%的国土是山地或重丘，为缩短里程，保护环境，节约土地，在我国的山地基础设施建设中尤其重视隧道方案。开挖是隧道施工工期和造价的关键工序，超挖不仅因为出渣量及衬砌量增多而提高工程造价，还会因为局部超挖产生应力集中问题而直接影响围岩稳定性。欠挖则直接影响衬砌厚度，对于工程质量和安全产生隐患。各种资料显示，超欠挖控制对隧道结构的可靠度及经济效益有重要影响，

激光隧道断面检测仪采用无合作目标激光测距技术和精密测角技术，将极坐标测量方法与计算机技术紧密结合，配合专业图形处理软件，可快速获得隧道封闭空间内部轮廓曲线，实时显示超欠挖值，同时可对收敛情况、开挖土石方量进行测量，具有指示炮眼功能，无需后处理可快速出具检测结果及报告，是一款实用性很强的工程测量工具。

二、应用范围

- 隧道开挖断面的快速检测

- 大跨度建筑内部轮廓检测

- 边坡防护挡土墙验收检测

- 坝底、沟渠开挖断面监测

- 桥梁静态挠度检测

- 矿井限界检测

- 施工检测、竣工验收检测及开挖方量检测

三、仪器特点

1、真正高速精确检测，无需后处理，可直接输出报告

2、高精度角度控制，保证测量结果精确无误

3、真正海量存储，满足无限次使用

4、一体化设计，紧凑轻便，操作简单方便

5、使用专用控制器，显示结果形象直观

- 仪器组成

整套仪器由检测主机、控制器、三脚架、软件、充电器、产品说明书、合格证等组成。

- 技术指标

2型断面仪

| 产品型号 | FTDM-2D | FTDM-2E | FTDM-2F |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器功能 | 当前断面检测 方量计算 | 当前断面检测 方量计算 | 当前断面检测 方量计算 |
| 测前距离 | —— | —— | —— |
| 显示方式 | 后处理软件显示超欠挖 | 实时显示超欠挖 | 实时显示超欠挖 |
| 控制方式 | 一体化控制 | 一体化控制 | 一体化控制 |
| 检测半径 | 80米 | 80米 | 80米 |
| 测距精度 | 1毫米 | 1毫米 | 1毫米 |
| 测角精度 | 0.1度 | 0.1度 | 9秒 |
| 测角范围 | 30～330度 | 30～330度 | 30～330度 |
| 检测速度 | 2-3分钟/断面（51个点） | 2-3分钟/断面（51个点） | 120秒/断面（51个点） |
| 存储容量 | 500个断面 | 1000个断面 | 1G |
| 电池容量 | 连续工作6小时 | 连续工作6小时 | 连续工作8小时 |
| 传输接口 | USB、串口、并口（可选） | USB、串口、并口（可选） | USB、串口、并口（可选） |
| 工作温度 | -20℃—70℃ | -20℃—70℃ | -20℃—70℃ |

3型断面仪

| 产品型号 | FTDM-3E | FTDM-3F |
| --- | --- | --- |
| 仪器功能 | 当前、前后方断面检测 方量计算 | 当前、前后方断面检测 方量计算 |
| 测前距离 | 2-5R（最佳距离） | 2-5R（最佳距离） |
| 显示方式 | 实时显示超欠挖 | 实时显示超欠挖 |
| 控制方式 | 专用控制器或UMPC | 专用控制器或UMPC |
| 检测半径 | 80米 | 80米 |
| 测距精度 | 1毫米 | 1毫米 |
| 测角精度 | 0.01度 | 6（2）秒 |
| 测角范围 | 30～330度 | 30～330度 |
| 检测速度 | 2-3分钟/断面（51个点） | 90秒/断面（51个点） |
| 存储容量 | 5000个断面 | 20G |
| 电池容量 | 连续工作8小时 | 连续工作8小时 |
| 传输接口 | USB、串口、并口（可选） | USB、串口、并口（可选） |
| 工作温度 | -20℃—70℃ | -20℃—70℃ |

注：2秒精度的机器可自己放点，现场测量不用全站仪。

4型断面仪

| 产品型号 | FTDM-4E | FTDM-4F |
| --- | --- | --- |
| 仪器功能 | 当前、前后方断面检测 炮眼、方量、收敛检测 | 当前、前后方断面检测 炮眼、方量、收敛检测 |
| 测前距离 | 2-5R（最佳距离） | 2-5R（最佳距离） |
| 显示方式 | 实时显示超欠挖 | 实时显示超欠挖 |
| 控制方式 | 专用控制器或UMPC | 专用控制器或UMPC |
| 检测半径 | 100米 | 80米 |
| 测距精度 | 1毫米 | 1毫米 |
| 测角精度 | 0.01度 | 6（2）秒 |
| 测角范围 | 30～330度 | 30～330度 |
| 检测速度 | 90秒/断面（51个点） | 90秒/断面（51个点） |
| 存储容量 | 10000个断面 | 40G |
| 电池容量 | 连续工作8小时 | 连续工作8小时 |
| 传输接口 | USB、串口、并口（可选） | USB、串口、并口（可选） |
| 工作温度 | -20℃—70℃ | -20℃—70℃ |

注：2秒精度的机器可自己放点，现场测量不用全站仪。