美国瓦茨公司系列1L, 1XL, 10L和100XL温度压力安全阀

美国机械工程师协会(ASME)认证*，加拿大工业标准协会(CSA)认证。自动关闭温度压力安全阀，适用于热水器，热值高达100,000 BTU/小时。 
　　A.S.M.E rated*, CSA Listed. Self-closing T&P Relief Valves for Water Heaters up to 100,000 BTU/Hr.
　　2 合1温度压力安全阀，对于温度过高，压力过大的紧急状态提供成本最低，最有效的保护方案。
　　The combined 2 in 1 T&P relief valve provides the least expensive and proven means for protection against both excessive temperature and pressure emergency conditions.
　　对于热值达100,000 BTU/小时的热水容器和热水器提供全自动降温减压保护。系列10L配置测试杆和较短的温控杆，适用于直接安装在容器的螺纹孔上。系列100XL配置测试杆和加长温控杆，适用于安装在热水出水管路上，或直接安装在容器的螺纹孔上。温控杆必须浸在水中，并且与容器顶部的距离必须在152mm之内。进口为外螺纹，出口为内螺纹。降温设置为99oC。标准压力设置为75, 100, 125, 150 psi (5.27, 7.03, 8.79, 10.55 bar)。
　　Provides fully automatic temperature and pressure relief protection for hot water storage tanks and heaters up to 100,000 BTU/HR. Series 10L furnished with test lever and short thermostat for installation directly in tank tapping. Series 100XL furnished with test lever and extension thermostat for installation in the hot water outlet line or directly in the tank tapping. Temperature sensing element must be immersed in the water within the top 6" (152mm) of the tank. Male inlet and female outlet. Temperature relief 210oF (99oC). Standard settings 75, 100, 125, 150psi (5.27, 7.03, 8.79, 10.55 bar).

特点
Features

- 系列1L, 1XL, 10L和100XL - 通径DN20，(ASME认证*，CSA认证)，配置独特的涂敷特殊的热融胶的温控杆
Series 1L, 1XL, 10L and 100XL - Size 3/4" (20mm) (A.S.M.E. Rated*, CSA Listed) Feature a unique thermostat with special thermo-bonded coating

- 全青铜阀体
All bronze body

- 不锈钢弹簧
Stainless steel spring

- 温控杆准确且可靠。由美国瓦茨公司独立设计和制造。
Thermostat is accurate and proven. Exclusively designed and manufactured by Watts

尺寸/重量 Dimensions/Weights

| 型号 MODEL | 订购编码 Ordering Code* | 通径 (DN) Size (DN) | 尺寸 DIMENSIONS | 重量 Weight | CSA温度蒸汽 额定热值BTU/小时 CSA Temp. Steam Rating BTU/hr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | D | T |  |  |
|  |  | 英寸 in. | 毫米 mm | 英寸 in. | 毫米 mm | 英寸 in. | 毫米 mm | 英寸 in. | 毫米 mm | 英寸 in. | 毫米 mm | 盎司 oz. | 克 gm. |  |
| 1L2 M7 | 0002268 | 1/2 | 15 | 13/4 | 43 | 31/2 | 89 | 7/8 | 22 | 2 | 50 | 10 | 284 | 15,000 |
| 1XL-4 M7 | 0004494 | 1/2 | 15 | 13/4 | 43 | 31/2 | 89 | 7/8 | 22 | 4 | 100 | 12 | 340 | 15,000 |
| 1XL-8 M7 | 0004497 | 1/2 | 15 | 13/4 | 43 | 31/2 | 89 | 7/8 | 22 | 8 | 203 | 16 | 454 | 15,000 |
| 10L-2 M7 | 0064014 | 3/4 | 20 | 13/4 | 43 | 31/2 | 89 | 11/8 | 29 | 2 | 50 | 10 | 284 | 80,000 |
| 100XL-4 M7 | 0066100 | 3/4 | 20 | 13/4 | 43 | 31/2 | 89 | 11/8 | 29 | 4 | 100 | 12 | 340 | 100,000 |
| 100XL-8 M7 | 0066110 | 3/4 | 20 | 13/4 | 43 | 31/2 | 89 | 11/8 | 29 | 8 | 203 | 14 | 397 | 100,000 |
| L100XL-3 M7 | 0066133 | 3/4 | 20 | 13/4 | 43 | 41/4 | 108 | 21/8 | 54 | 4 | 100 | 12 | 340 | 100,000 |

A = 阀门全长。 B = 阀门高度，阀杆处于关闭状态，不包括温控杆长度。 D = 阀胫长度，从出水口肩部到进水口边缘。 T = 温控杆长度，从进水口边缘到温控杆末端。 * 150 psi设置压力 A = overall width of the valve. B = overall height of the valve, with lever closed, not including thermostat element length. D = length of shank , from shoulder under outlet orifice overhang to inlet orifice edge. T = length of thermostat element, measured from inlet orifice edge to end of thermostat. * 150psi set pressure

美国AOCOM发热元件公司是北美地区第一大热水器配件供应商，
   美国所有的热水器厂家均使用！
   知名OEM配套商：白浪采暖炉，美国冠军热水器
   艾欧史密斯热水器采暖炉，
   APCOM电热元件体积小，功率大，
   技术特点：
   1：发热管材料为合成钢INCOLOY（ALLOY称合金800）属332型不锈钢（ASTMCM-409），主要成分：镍32% 铬20.5% 铁46% 碳0.04% 钛0.4% 铝0.4%
   2：使用电压等级：240V 380V
   3：绝缘电阻：>20欧姆
   4：承压 P>150psi
   5:外螺纹接口使用国际型号1010或1008冷轧钢，承受150psi
   6:独特的密封结构，密封圈耐高温（250F）橡胶
   7：不锈钢接线端子，防止腐蚀。
   8：具有较低的热膨胀系数。
   9：具有良好的机械性能，抗震抗拉性能好。
   10：元件体积小，温度分布均匀，产品使用寿命大于10000小时以上（在正常水位几合格保养情况下）。
   11：美国APCOM公司生产的电热元件有独特设计，杆道空间大，与水的接触面广，可发挥最大的散热功能，且检修容易。
   12：电热元件功率：
   240V：750W，1KW，2KW，3KW，4KW，4.5KW 6KW 9KW 
   18KW
   380V: 4.5KW 6KW 9KW 18KW 27KW 33KW

免费咨询电话：800-890-8320

本公司提供各种热水器的维修及保养服务，提供热水器，热水采暖炉清洗年度保养

美国American热水器公司授权中国区售后服务中心及配件供应商

沈阳百来福冷暖设备有限公司

电话：024——81150333  13066791868

联系人：柏先生   崔先生

Email：81150333@163.com

沈阳百来福冷暖设备有限公司感谢你选择美国原装进口中央热水器

美国原装进口中央热水器中国区售后服务中心及配件供应商

销售服务热线：024-81150333     13066791868

免费电话：800-890-8320

美国人中央热水器（炉）

美国最受欢迎的热水器……都是在美国本土制造！
伟大的公司 - 辉煌的未来
   “美国人”热水器公司是优质热水器制造领域的领头人。坐落于美国田纳西州约翰市的“美国人”公司总部、制造、研究和开发中心向广大用户提供全系列的家用和商用热水器。 
中心地带
    公司总部所处的田纳西州，是为美国人口最多的地区提供服务的最理想的地带。以田纳西州仓库为中心，“美国人”产品能够在几天之内送到北美洲的任何一个角落。 
制造大师
    “美国人”公司拥有现代化的制造和仓储设施，以及一千多名员工，每天产量可达几千台热水器。“美国人”公司的员工为他们持之以恒地改善已经非常优异的 产品质量而感到自豪。公司新式自动化容器制造生产线，喷漆和部件安装设备，质量检验站，自动化锻压控制系统和成型设备，都能够有效控制产品制造成本、提高 综合质量。 
技术创新的领袖
    “美国人”的工程技术人员始终致力于维护“美国人”的行业技术创新领袖的地位。在所有热水器通用的节能技术领域，“美国人”一直处于领先位置。最近在 安全性的开发领域、更加高效的能源利用领域又取得了成功。“美国人”热水器为“美国人”赢得了行业内最安全、最可靠、使用成本最低的美誉。 
热水器替换配件的领袖
    公司制造业务的合理延伸就是“美国人”的配件供应。“美国人”能够为全世界的零售商、专业管道共和批发商提供经过工厂认可的替换配件。 
消费者服务中心
    “美国人”公司总部拥有由训练有素的职员组成的用户服务中心，质量保证和技术服务代表能够对任何订购或服务要求做出迅速的反馈。由总裁兼主运营官Robert Trudeau领导的“美国人”经理人员，包括销售干部和营销专家组成了为全世界用户提供销售服务的干部队伍。

欢迎使用美国最受欢迎的热水器！
    “美国人”热水器公司是世界上最大的热水器制造商之一。请向您的专业的管道工或批发商咨询“美国人”全系列、性能可靠高效的、以PROLineTM 为商标的家用、轻型商用热水器。从他们那里了解“美国人”产品之所以是美国最受欢迎的热水器的原因！
Flame Guard TM助燃标志
   没有什么事情会比保护您的家庭不受伤害更加重要。所以在燃气热水器配备Flame Guard TM安全系统就变得非常重要。Flame Guard TM是世界上第一个用于减少与燃气装置可燃气体相关的危险的安全装置。

美国白浪中央热水器（炉）

美国白浪公司始创于1881年,是美国最大的电热水器和燃气热水器制造厂商之一!至今已拥有120多年的专业热水器研发和生产经验.年生产２００多款各类热水器１６０万台，产品畅销世界１００多个国家及地区．是世界唯一一家以美国本土为生产基地，产品行销全球的热水器生产企业．并在全球同行业中率先获得ＩＳＯ９００１国际质量体系认证．白浪公司承＂以科技为先＂的专业精神，拥有２６项行业专利技术，其中以美特（Vitraglas）内胆，喷射式(Hydrojet)全效注水系统等为代表的高科技专业技术，一直领导着世界热水器行业的发展趋势，是北美地区专业水暖承包商的首选品牌．

■ 喷射式（Hydrojet®）全效注水系统   减少给水沉淀装置。该装置使水产生紊流运动，能够提高传热速度，提高热水的产出率；并防止水中悬浮物沉淀结垢，自动清洁，手动排污，喷射式全效注水系统是白浪公司的独家最新设计专利。

■ 镁特（Vitraglas®）内胆   白浪公司专利产品。镁特内胆是运用先进的工艺将特种硅化物经专业内胆涂层设备高压喷涂于内胆内壁上，在经900℃高温烧结后与内胆内壁厚钢板溶为一体，形成光滑坚硬的保护层，防腐耐磨，能承受巨大的水流冲击而不脱落、不破碎，具有不生锈、不结垢的独特优点。镁特内胆是当今最有效的抗锈、防腐、防垢的措施之一，是最优秀、最长寿的热水器内胆，是高品质热水器的标志。

■ 镁质阳极保护棒   防电化腐蚀装置。提供阳极保护，防止腐蚀结垢。热水器内胆内设置镁质阳极保护棒，不需要进行任何水处理，适合各种水质给水加热，提供无锈清洁生活用水。镁质阳极保护棒是目前最先进的热水器防锈防垢技术。

美国信赖中央热水器

美国信赖热水器公司以其具有卓越品质的产品及服务和年产销超过百万台产品的傲人成绩,成功进入全球最大的热水器生产商的前列，占据了全球高端热水器市场，使信赖成为全球热水器的驰名品牌．现代家居和商业生活要求更方便,更人性化的热水供给设备,房地产商需要性能稳定,质量优良,操作简便的热水器产品来更好的为消费者配套服务.这些都离不开家庭中央热水系统，美国信赖中央热水器是城市现代化住宅中不可或缺的配套设备。它即提供给房地产商理想的配套产品，更重要的是提供给了人们居住生活无比的舒适性和方便性，同时也能为美容美发机构,健身洗浴中心和小型宾馆旅社提供24小时热水.

蓝钻内胆

内胆是由超厚钢板一次成型，确保了内胆的经久耐用，美国信赖热水器把熔融的专有特殊材料均匀地涂在内胆上，经871度超高温烘烤.专有特殊材料与内胆融为一体,从而使内胆坚固耐用,不易结垢,不易碎,防腐蚀,耐磨损.

磁力悬浮自动清洗LimeFighter功能减少水垢和腐蚀沉淀物，延长热水器的使用寿命．

无氟高效保温材料层减少内胆热量散失，达到高效节能目的，保温材料最厚可达3英寸.

独特内浸管技术

内浸管把冷水直接导入内胆底部,以防止在使用过程中内胆里的热水温被导入的冷水混合产生水温不均匀,忽冷忽热.

降温减压安全阀保证系统在正常的温度和压力下工作.

镁质阳极保护棒

防止电化腐蚀,提供阳极保护,无需进行水处理,提供安全清洁的生活热水,软化水质,减少水垢的产生,延长热水器使用寿命.

自动温度调节装置双重控制,既可调节水温,又可防止过热烫伤.