PET破碎清洗流水线

产品简介

PET破碎清洗流水线是大运塑机厂新推出新一代的小型PET清洗设备，每小时破碎清洗聚酯片600-800公斤左右，适用于个体企业、家庭等最理想的设备。PET破碎清洗流水线设备可以破碎清洗各种软硬废旧塑料，PET破碎清洗流水线设备在清洗过程中能一次完成整瓶的粉碎、清洗、脱水工艺，简易、自动化程度高

pet塑料在熔融状态下的流变性较好，压力对粘度的影响比温度要大，因此，主要从压力着手来改变熔体的流动性。

pet塑料的处理

由于PET大分子中含有脂基，具有一定的亲水性，粒料在高温下对水比较敏感，当水份含量超过极限时，在加工中PET分子量下降，制品带色、变脆。困此，在加工前必须对物料进行干燥，其干燥温度为150℃，4小时以上，一般为170℃，3-4小时。可用空射法检验材料是否完全干燥。

pet塑料回收料比例一般不要超过25％，且要把回收料彻底干燥。

PET瓶片清洗剂(各地均有)，是一种通用型清洗剂。在常温情况下使用，能快速去除瓶片上粘附的油、糖分、蛋白质等各种污渍，快速渗透粘商标纸的粘合剂，使纸与瓶片分离。

PET瓶片清洗

用途和意义：DY-1000型PET瓶片粉碎清洗成套设备，是我厂消化吸收国外先进技术，并自行研发设计和制造的pet瓶片清洗设备，该设备分为解包、洗瓶、分选、去金属、破碎、浮洗、热洗、摩擦、漂洗、脱水干燥和包装等加工工段，本设备生产出高质量的pet瓶片清洗设备，可用于生产PET再生涤纶等

联系电话：0832—6240333 ， 13378311081 ， 13708260458

0832—6240222     网址：：http:www.zydy.net ，

邮箱：dysj33@163.com   QQ596888824

厂址：四川省资阳市城南西街20号(“九曲山庄”前10米)

我们的宗旨：　诚信为本　质量为先