扬帆洗石机安全操作规程

1.  使用前必须认真做好检查保养工作，检查电机运转是否正常，检查保护零（地）线是否合格，检查电机绝缘是否符合要求，洗沙槽内有无杂物，不得重载启动。、

2. 洗石机运转正常化才能进料生产，发现异常响声应及时停机检查。

3. 使用中经常检查电机的温度，过热时应马上停止使用。不准用手或其它东西刹住转动的机器。

4. 洗料槽的安全防护网必须牢固可靠，不得随意拆除。

5. 洗料槽内的砂（石）料输送完毕后才能停机，无特殊情况不许重载停机。

6. 严冬季节洗石机停机后必须放净洗料槽内的料和水。

7. 用完后应停电拉闸。

山东省青州市扬帆机械设备制造有限公司