一：概述:

本船为非自航，机械迁移式挖沙船。船体采用拼装式箱型结构。根据贵公司提供的地理条件，而设计整船的运作方式，配有挖掘装置、筛选装置、提升装置、传送装置等。通过柴油机驱动挖斗上料，石块通过筛选传由输送带传出，沙子由输送带传到指定地点。

二：主要设备配置：

1：船体、沙斗、链条规格

型长：                                    18.8米

型宽：                                     1.6米

型高：                                     0.9米

挖沙斗规格

容量：                                   0.04立方

链条：                               600 ×90×22

最大产量：                             100立方/时

2：主架、副架

型号（高度）：                               3.2米

型材：                             16#槽钢（双扣）

3：主动力装置

主动力（兖州飞动）：                 2100型柴油机

主减速机（淄博产）：                             650型

4：挖掘装置

型号：                               框架式（双层）

水下杆长：                                   18.2米

最大挖深：                                    10米

5：提升装置

型号（减速机）：                               350型

型号（齿轮箱）：                                16型

钢丝直径：                                    16mm

卷筒绳量：                                     80米

6：筛选装置

型号：                                        滚筒筛

直径（内径）：                                  1.0米

长度：                                         1.5米

减速机：                                      250型

7：传送装置

动力（常柴柴油机）：                28马力（电启动）

主架：                             输送带650mm型

传沙杆（长度）：                               10米

传石杆（长度）：                                8米

8：迁移装置

型号：                                    250减速机

台数：                                         2台

钢丝直径;                                       12m

卷筒绳量：                                    100米

三：全船布置依次为：

--------船体的制作标准

--------主架、副架

--------主动力装置

--------挖掘装置

--------提升装置

--------筛选装置

--------传送装置

--------迁移装置

--------定位锚

四;配件随整船配备（只包括易损件）

五：本设备的制造日期为 20 天。本设备的出厂造价为 18.5 万元（不含税票、运费）。本设备总重量约为18吨

六：本船主要部件自交付之日起保修一年，易损件及人为造成的损坏不在保修范围之内。

设计单位：山东省扬帆机械设备制造有限公司

电话：0536—3536939      手机：13953651522