# 报警主机使用方法

# 一、 布防（即开启报警主机）键入密码#

- 确保绿色指示灯READY亮。

如果绿色指示灯READY熄灭，某红色区域（ZONE）指示灯亮，表明该保护区域内被入侵（如门窗忘记关闭，有人在探头监视的区域内活动等）。

2  键入数字密码及#

如密码为1234，则输入1234#，#表示输入。

每个键之间间隔时间不得超过5秒，否则键盘会“嘀嘀嘀嘀嘀”连续5声表示输入无效。须重新输入。

- 红色指示灯ARM亮。同时键盘“嘀——嘀——嘀”提示用户退出。（236键盘缺省为无提示音）。退出延时时间快结束时，“嘀-嘀-嘀”越发紧促。

# 二 、撤防（即关闭报警主机）键入密码#

从正常入口进入时，键盘会“嘀-嘀-嘀”提示用户输入密码。如果在特定的时间内还不输入正确的密码，报警主机则以为是非法入侵，警号大作，并向接警中心发送警情。

# 三 、人为误报（如不慎触发紧急按钮）键入密码#

请不要紧张，输入密码可关闭警号。报警主机自动向报警中心发送用户取消报告。中心人员根据取消报告即可知道为误报。

# 四、 每次报警后，消除报警记忆键入*1#

报警后，该防区的指示灯一直处于闪烁状态。键入*1#可予消除。

# 五 、旁路某一防区密码BYPASS防区号#

如某一防区发生故障或该防区一直有人在活动，可以在布防之前把该防区旁路，而使其它防区处以警戒状态。BYPASS为最右下角的按键。

注意：被旁路的防区不受保护。

# 六 、解除旁路某一防区密码BYPASS防区号#

# 七、修改密码

若您想更改密码，并使原密码作废，改法如下：

236/2316主机：  原密码  *0# 1# 新密码# 新密码# *#，新密码为任意4位数。

238主机：  原密码 *0# 新密码# 新密码# *#。新密码必须是开头为1的2~5位数。

八 、指示灯的含义及故障判别

POWER：  电源灯，表示交流电供电正常

ARM：    布防灯，表示系统处于布防状态

READY：  表示防区都处于正常状态，可以布防

SERVICE： 故障灯，具体含义见下表。故障灯亮时不影响主机正常使用。

|  | 现 象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICE灯常亮 | 自检故障、交流电曾经断电 | 键入密码*68# |
|  |  | 保险管断 | 更换保险管，后键入密码*68# |
| 2 | SERVICE灯快闪 | 通讯失败 | 236、238如1操作，2316必须与中心通讯正常一次后SERVICE灯才熄灭 |
| 3 | SERVICE灯常亮，POWER灯闪烁， | 电池电压低 | 键入 密码*64#，5分钟后键入密码*68#。如上操作后，若还不能解决，说明电池已报废。更换电池，充电48小时后再重复上述操作 |
| 4 | SERVICE灯慢闪 | 看门狗故障 | 键入密码*68# |
| 5 | SERVICE灯常亮，某一防区灯闪烁 | 该防区编为监视回路，并且该回路断路，认为回路故障 | 查该回路某一处已断路，维修后键入密码*68# |
| 6 | 2316键盘每隔约1分钟“嘀”一声 | 电池电压低、防区故障、通讯失败等 | 找到故障原因，排除后，键入密码*68# |