延旭滚动换画灯箱数字控制系统使用说明

- 产品功能介绍--------------------------------------------------3

## 控制系统参数设置画布调试

## 1．系统运行参数设置--------------------------------------------4

2．画面安装调试    --------------------------------------------6

3.  注意事项-------------------------------------------------------7

- 数字全自动滚动灯箱控制电路图------------------------ 8

- 安装说明------------------------------------------------------ 9

- 附图1安装铁板---------------------------------------------10

- 附图2画面尺寸----------------------------------------------11

一．产品功能介绍

数字集成滚轴系统作为机电一体化的高科技产品，需要极高的技术要求和行业标准。本公司在开发这套系统时严格参照工业机电一体化产品标准设计，集现有市场各家滚轴系统之所长，并根据滚动灯箱整体控制的需求加入各类控制模块，以达到系统的绝对稳定性。

主控电路完全参照工业PLC设计：

1、主控芯片采用高稳定增强型微电脑芯片。

2、所有强弱电信号光电隔离传输。

3、电机驱动采用闭环控制，保证了快慢速力矩一致（本系统运行速度可在0-100%间随意调准）。电机加减速采用无极加减速，保证画面启停无抖动。

4、欠压、过压、过流、超温等保护电路一应俱全，保证了系统种恶劣环境下不受干扰，稳定运行。

机械上：

1、采用无刷直流电机驱动，体积小、力矩大、寿命长。

2、所有运动部位均加有滚动轴承，以保证长时间连续运行不损坏。

3、采用橡胶联轴器软连接带动铝合金滚筒运行，有效降低灯箱振动和噪声，延长无刷电机输出轴的使用寿命。

操作上：

1、运行数据采用电脑软件编辑，略懂电脑即会操作。

2、画面调试，工厂中可和电脑直接联机操作，现场可用笔记本或数据中转调试模块操作。

3、系统参数设置和调试可采用电脑联机化，使操作性在同类产品中最简便。

4．另开发有中英文液晶显示调试手柄，使用说明见（液晶调试手柄使用说明）

基本技术参数：

输入电压： 100-120VAC 200-240VAC   50Hz/60Hz

消耗功率：35W-145W

使用温度：-30℃-65℃ （特殊温度，订货时说明）

运行速度：0.4-0.5米/秒（特殊速度，订货时说明）

具备现有市场上所有系统所具备的所有实用功能，如有特殊需求还可为您量身定做。

本系统最特色为：安装调试简单方便;所有运行参数现场可调；滚轴系统每天可设三次定时开关，另备有两路定时输出为用户省去灯箱控制必备的定时器，使整体线路更简洁；超静音，解决室内使用必须无噪音的要求。

本公司具有很强的微电脑控制系统开发能力，可为客户提供各类自动控制功能的开发。

## 二．控制系统参数设置画布调试

## 1.系统运行参数设置

- 待机画面时，按《菜单》键进入系统参数设置

- 按《↑，↓》键选择设置项

运行参数设置

定时设置

（3）按《确定》键进入相应的设置项， 按《退出》键返回上级菜单

.  菜单结构如下            具体说明

〓系统运行参数〓

画01停 :00分15秒      设置第一至第十幅画面每幅画面的停留时间

画02停 :00分15秒      每幅画面停留时间调整范围0秒-99分60秒

画03停 :00分15秒

画04停 :00分00秒      安装2幅画面就设置2幅画面的停留时间，

画05停 :00分00秒      安装3幅画面就设置3幅画面的停留时间，

画06停 :00分00秒      以此类推。未用画面停留时间请调为00分00秒

画07停 :00分00秒

画08停 :00分00秒           注：第一幅画面为最下面那幅算起

画09停 :00分00秒

画10停 :00分00秒

停机画面在:  1幅      停机时画面停留在第几幅上，不可超出实际画面数。

※ 运转速度:   98%          滚筒运行速度调整

※ 启停速度:   35%          滚筒启动和停止时的速度调整

※ 电机差速:   50%          上下电机差速调整（可改变画面的张紧度）

※开机循环:    00次          开机画面自检次数

※加减速位置:  15           启停变速时的位置调整，高灯箱数值适当增加，

矮灯箱数字适当减小

- 所示设置项出厂时基本已调到最佳状态非专业人员请勿乱调，以免运行混乱。

〓定时设置〓

调年:    2007年

调日期: 11月28日

调时间:  18 :18             调整当前的年月日时间

滚筒开1: 07 :00             滚动系统三次开关时间设置

滚筒关1: 23 :00          注：如不想让其中的一次定时开关起作用可把

滚筒开2: 00 :00                    开关机时间全部归零

滚筒关2: 00 :00

滚筒开3: 00 :00

滚筒关3: 00 :00

外设开1:  18 :00        可用外接灯箱背光系统的定时开关

外设关1:  23 :00

外设开2: 00 :00        可用于灯箱其他辅助设备的定时开关

外设关2: 00 :00              （订货时说明加装）

按《↑，↓》键选择菜单项，按《确定》键进入相应设置项，当数值闪动时按《（+），（--）》键修改数值，按《←，→》键可在当前项中选择前一数值或后一数值。按《退出》键返回上级菜单。

数据设定好后按《退出键》返回到待机换面，未返回到待机画面前如果断开数据线或断开系统电源将无法保存此次调整的数据，只能重新调整。

调整好数据后如灯箱在运行状态可等画面停留时按《数据下传》键修改系统运行参数。如初始调试，可以在系统刚上电时按《数据下传》键修改系统运行参数，也可以再画面调试状态下按《数据下传》键修改系统运行参数。

2．画面安装调试

1．在给系统上电后的3秒内按《画布调试》键，系统进入画面调试状态。

运行状态时，也可在画布停留时按《画布调试》键进入画面调试状态。

- 安装更换画面

①用胶带把画面上沿粘在上滚轴上（注意画布上沿和滚筒上的贴画线对齐，两边留对称的距离）必要时在画布的正反面用胶带贴死。

②点《↑》按键把画布卷在上滚轴上，按《↓》按键让画布下沿垂到下滚轴上，用胶带把画布下沿贴在下滚轴系统初始位置检测孔上面的那条贴画基准线处。（注意画布下沿和滚筒上的贴画线对齐，两边留对称的距离，不可把系统初始位置检测空贴住。如贴住了可用刀挖开。）必要时在画布的正反面用胶带贴死。

③相反顺序可拆下画布。

（2）画布定位调试

①点 《↓》键让画布在下滚轴上随意卷几圈。

②按《开始/完成》

系统自动回到初始位置，并发出一声提示音。

③按《↓》按键让画面定位到第1幅画。

④按《确定》按键（系统会发出提示音），保存画面位置。

⑤重复③.④步把所有画面定位好（注：到了最后一幅画面不要按《确定》键，而是按第⑥步操作）

⑥按“开始/完成”按键完成调试。（系统会自动返回到第一幅画面，并有三声提示音）

⑦听到提示音后按“退出”键，系统进入自动运行状态。

操作很简单请抽出点您宝贵的时间仔细看一遍，如操作中步骤搞乱的话，只要开关一次电源，重新按步骤操作一遍。

3、注意事项

- 系统供电电压尽量稳定。

- 如多次无法下传数据请检测连接是否可靠。

- 灯箱外壳设计时请注意画布和视窗玻璃的距离，画布运行时画布不能和视窗玻璃摩擦，空气潮湿时视窗可能会产生水汽，容易使画布粘在玻璃上，使系统运行负荷变大影响系统使用寿命。如视窗玻璃采用PC板时，画布和PC板摩擦会产生强静电干扰，容易使微电脑系统受干扰而影响正常运行。

- 画布材质推荐采用32丝喷绘布喷绘（400克/平米左右）。如使用PP合成纸请使用150克左右反面无背胶越不光滑越好。因为有背胶，容易产生静电干扰，另外画面容易打滑，使左右跑偏。

- 如果压住基准检测孔的位置的画布颜色为深色或很脏请在那个位置贴点白色的不干胶纸。

- 在画布安装调试时如出现无规则的停顿请检查接地回路是否可靠，如果强行调试完成，在自动运行过程中可能会出现各种故障，严重时会损坏硬件设备。

- 如现场环境比较恶劣可把上下画面贴死，系统有精确的过载保护复位功能，当遇到干扰拉画面的话可以自动恢复到正常状态。

- 系统控制线和其他电器的线路尽量不要捆扎在一起以防相互干扰。