蓄电池供电管理模块

功能：控制蓄电池重放电，当电池电压低于22V时给系统发出关机命令，让系统进入待机状态，减小电池放电电流，等待充电，当待机放电到21V仍未有充电电压时，彻底关闭系统电源，只用微电流为控制模块供电，保护蓄电池，直到有充电电压后重新打开系统电源。

开关电源接充电接口

两12V蓄电池串联后接蓄电池接口

两芯航空插件接输出接口

用USB数据线连接模块和系统的数据通讯口

注意正负极，千万不能接错。