除垢剂

锅炉安全运行除垢剂

液体除垢剂

碱性除垢剂

管道除垢剂

锅炉除垢剂 安全速效除垢剂 液体除垢剂 碱性除垢剂 除垢剂 茶炉除垢剂，是我公司独家引进化工部化机院的科研新产品，是国家科委确认的国家级新产品，已被列入国家级科技成果重点推广计划，其性能优于世界名牌美国名牌碧浪灵（perolin)公司PK809清洗剂。
　除垢剂性质及外观：
   除垢剂是粉红色液体，其除垢性能远远高于有机酸，它可以清除碳酸盐、硫酸盐、氧化铁、硅酸盐等多种污垢，本剂（获国家科委进步二等奖、化工部科技进步一等奖、国家科委三等发明奖）及渗透剂，促进等多种成份复配而成，（发明在世界上至今尚无先例），可适用于不锈钢、黄铜、紫铜等多种金属及合金材质，缓蚀率达99.7%，比盐酸类除垢剂要高几十倍到几百倍。
用途：
　可用于电站锅炉、工业锅炉、排灰管线、循环冷却水系统、船舶、啤酒厂、食品设备等。对硅酸盐先采用脱脂剂转变垢型，再用除垢剂效果更佳。

清灰剂

锅炉清灰剂

助燃清灰剂

锅炉烟道清灰剂

锅炉清灰剂 清灰剂 锅炉助燃清灰剂 炉管烟道清灰剂，是固体或液体燃料在锅炉内燃烧时，锅炉受热面和烟道上都会粘附烟灰。受热面上积灰一毫米厚，导热系数降低50倍左右，使锅炉热效率降低，增加能耗，缩短使用寿命，积灰严重时，不仅热交换恶化，而且，由于烟道阻力增加，会影响锅炉正常运行，甚至还要被迫停炉清除烟灰而影响生产，以往清除烟灰是采用人工清刷或蒸汽吹除不仅劳动强度大、效率低、影响操作人员的健康，而且清灰又不彻底，还易损伤锅炉。使用本品能起到节约能源，减少锅炉腐蚀，延长使用寿命，确保安全生产，降低生产成本，改善劳动条件，减少大气飞灰和氮氧化合物及二氧化硫的排放量，有益于环境保护。

锅炉除渣清焦剂

助燃除渣清灰剂三合一

锅炉除渣剂

锅炉除焦剂

锅炉除渣清焦剂 助燃除渣清灰剂 三合一锅炉除焦清灰剂 锅炉除焦剂，锅炉燃料煤和石油中都含有硫分、矿物杂质和水分等。燃烧后硫分变成SO2，仅有3%硫氧化成SO2，矿物杂质成为灰分，基本上以金属和非金属氧化物形式存在，如硅、铝、铁、钙、钾、钠、镍、镁等氧化物。燃料中存在的水分与燃料中的氢元素燃烧后形成的水分一道呈气态混于烟气中。根据烟气由燃料室高温区至烟囟低温区的分布，锅炉受热面所结灰垢焦渣分为高温干式和低温干式两种。
二、锅炉除焦清灰剂的几大工作机理
　　1、清除灰垢焦渣的机理：当药剂加入炉膛高温区,即熔融又挥发，在促进剂、催化剂的作用下，一部分与烟气中的挥发物充分燃烧，以消弱形成灰垢焦渣的可能性；另一部分分解为氧化物、过氧化物随同未反应的碱性物质和硼化物一起飞逸在温度较低的灰垢焦渣的表面，形成药膜，碱性物质和硼化物质是灰垢焦渣强有力的熔融剂，它以极小的质点渗透到灰垢焦渣之中，发生化学反应，使之变的多孔酥松，同时与灰垢焦渣中的金属硅酸盐发生反应，（金属硅酸盐是灰垢焦渣最坚硬的骨架结构）将硅酸盐中的金属以氧化物的形式熔出，破坏了灰垢焦渣的坚硬骨架。碱性物质和硼化物质还能从灰垢焦渣与受热面的交接处向里渗透离间二者的结合，减小附着力，这样灰垢焦渣就会自行脱落或一触即掉。 净化烟气有利于环保的机理：酸性气体吸收剂的加入不仅减缓了锅炉的腐蚀，同时也降低了SO2在烟气中的浓度。烟尘中的碳和氢化合物的充分燃烧，减少了烟气中的CO2。SYP药剂在反应中生成的还原物质，能使烟气中的NO2还原成N2，所以使用本产品能使排放烟气中的SO2、NO2、CO、炭黑及焦油液低减少，经国家环保部门测试，使用SYP药剂锅炉排入大气中的有害物质低于国家（GB3814/83 ）锅炉烟尘排放标准。

锅炉防垢剂

热水 蒸汽锅炉阻垢剂

防垢剂（软水剂）

锅炉防垢剂（软化水） 热水锅炉防垢阻垢剂 防垢剂，●防垢：能有效防止钙、镁离子沉积形成水垢，特别适用于给水中硫酸根离子和硅化合物含量较高的地区，防止锅炉及其它热交换设备中结生难溶性水垢。

●防腐：在金属表面形成保护膜，有效防止运行中的腐蚀损伤。

●经济：可代替离子交换设备，水处理成本比离子交换法低1/3-1/2。

●方便：省去离子交换繁琐的分析化验和树脂再生工艺，不必加碱调整锅水PH值。

适用范围

各种蒸汽锅炉、热水锅炉、蒸汽发生器、蒸馏水器、内燃机冷却水系统及其他热交换设备。

使用方法

●蒸汽锅炉每班排污一次，排污率8-10%。

注意事项

●硬度较高时（地下水）应增加本品用量，并加强排污。

●排污时各排污点均应排到，使污水排尽，并用清水冲净水渣，以防阻塞。

本品安全无毒，不进入蒸汽，食品酿酒、生活等，蒸汽锅炉及各种锅炉也可使用。

臭味剂

无毒臭味剂

污水变色臭味剂

防丢水剂

供热臭味剂

锅炉臭味剂

臭味精原液

臭味剂 无毒臭味剂 污水变色臭味剂 防丢水剂 供热臭味剂 锅炉臭味剂，寒冷冬季我国北方的企事业单位取暖85%以上，采用以水为工作介质的热水供热系统，而部分取暖用户为了个人利益肆意大量窃取热水用作洗澡，洗衣、拖地、洗车等。造成热网系统失水，导致下列问题出现：
　　　1、由于失水过多造成二次热网系统平衡失调，不能正常供热。
　　　2、给一次管网系统供热锅炉的安全运行带来隐患，严重者造成系统瘫痪，酿成重大事故。
      3、燃料、水、电资源的浪费、使供热成本居高不下。
　　　4、加重了司炉工的工作量。
　我公司针对上述问题研发dx系列臭味剂，使用安全已通过ISO7346/1-64E标准的动物实验，具有强烈的刺激性恶臭味，令人厌恶至极。该药剂投加量少，气味大，见效快，热稳定好，易于操作，对水质起软化和稳定作用。该药剂能彻底防止人为的系统失水，是阻止热水流失的理想节能药剂。可广泛用于热水锅炉及各种热交换器供热的管网等，每吨水加药量为100克，初次加药量按取暖系统总容水量计算，以后每补加一吨加药量为100克，根据各用户的不同及用水量等情况，用户可以灵活掌握。 
　(一) 包装：25kg桶装。 
　(二) 储运：放于通风干燥处保存，公路铁路运输均可。
　(三)有效期：三年。

中央空调清洗剂

中央空调阻垢剂

锅炉清洗剂

中央空调清洗剂 中央空调阻垢剂 锅炉清洗剂，是化学清洗是清除中央空调系统内污垢的有效办法。化学清洗形成产业的近二十年来，技术已由第一代（停机酸洗技术）过渡为第二代（不停机酸洗技术），并且为广大厂商所接受。
　我司与化工部兰化研究院合作，在绿色环保理念的指导下，成功研发出中性无腐蚀、无毒无污染的第三代中央空调运行清洗剂。此项技术成熟到位，效果理想可靠，并且在贯彻ISO9001质量管理体系的基础上，形成了一整套完善的中央空调清洗保养技术服务体系。
　　1、中央空调运行清洗剂（无酸、无腐蚀、无毒、无污染）
　　用于中央空调系统在正常运行过程中的清洗除垢及杀菌灭藻。 
　　产品特性：
　●无腐蚀性：本品加入系统后，清洗在弱酸无腐蚀条件下完成。
　●除垢完全：能彻底清除难溶性水垢、锈垢、锈瘤、生物藻类、微生物粘泥。
　●清洗安全：清洗全过程中存在污垢脱落现象。
　●使用简单：将产品加入正在运行的系统中即可。
　●安全无害：对人体无害，可直接排放。
　●成本低廉：药品成本，大大低于传统的酸洗成本，仅为传统停机酸洗成本 的30-40%。
　　　使用方法：
　　冷却水从冷却塔底部集水池、冷媒水从膨胀水箱处，按50kg/吨·加入，8-10小时系统清洗自行完成。

缓蚀阻垢剂

循环水阻垢剂

低磷缓蚀阻垢剂

无磷缓蚀阻垢剂

缓蚀阻垢剂 循环水缓蚀阻垢剂 低磷缓蚀阻垢剂 无磷型缓蚀阻垢剂，是我厂在总结日本栗田S113性能特点的基础上进一步研制开发的。药剂分子的特性基团在水中最大发挥了分散、螯合、晶格歪曲等作用，固而阴垢、缓蚀性能均有较大提高。由于在药剂分子中引入了能增强分子群电力推动的特性基团，从面增强了药剂的耐温能力。是河北省唯一通过省部级鉴定的优质产品，经化工部、电力部、中石化水处理药剂评定中心评定，其性能均优于国内外任何同类产品。我厂的这一科研成果，用户给予了高度的评价和赞誉。
　缓蚀阻垢剂是丙烯酸及其酯类共聚物/有机膦/铜缓蚀剂等复配药剂，在循环冷却水系统中可有效地防止各种垢类的形成，对防止磷酸钙的形成有特效；在较高温度和碱性条件下有良好的阻垢作用。经国家专门检测音响效果监测和众多用户使用证明，其阻垢效果可达98%以上。由于其阻垢效果是在高硬度、高碱度、高浓缩倍数下达到的。因此一下子打破了水处理行业浓缩倍数1.2的“老传统”朝着国际标准又迈进　一大步！
由于该产品中含有足以使设备不受侵蚀的多功能缓冲剂，在高效阻垢，大量节水的情况下，同时可达到设备缓蚀。
用途
各类循环冷却水系统及纺织印染等用水。

用量：100克／吨水

锅炉除氧剂

锅炉给水除氧剂

锅炉除氧剂 锅炉给水除氧防腐剂，是炉水中的溶解氧和炉体金属铁组成腐蚀电池，铁的电极电位比氧的电极电位低，在铁氧腐蚀电池中，铁是阳极，失去电子形成亚铁离子，氧为阴极进行还原，溶解氧的这种阴极化的作用，造成对锅炉金属铁的腐蚀。此外氧还会把溶于水的氢氧化亚铁氧化，生成氢氧化亚　铁沉淀，使亚铁离子浓度降低、从而使腐蚀加剧。当水中含有溶解氧时，造成对炉体的腐蚀，随着含氧浓度的增加，腐蚀速度加快一般会在金属表面形成许多小型鼓包，其直径1～25毫米不等。它最容易发生在给水管道，和锅炉省煤器中，其次也会发生在下降管中。
　质量标准：

| 项 目 | 技 术 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| PH值（1% 水溶液） | 10--13 | / |
| 外观 | 白色粉沫 | / |
| 密度（g/㎝³） | 1.10 | / |
| 水份 | ≤1% | / |

使用计量：一般每吨生水用药剂量为50-200克不等，或确切使用量按模拟试验后确定。

用　　途：用于各类锅炉、热交换器的给水除氧。

产品包装：20、25、30、40公斤编织袋或纸箱装。

注意事项：防水、防潮、使用时注意按有关规定定时排污。保质期三年。

杀菌灭藻剂

杀菌灭藻剂，是一种广谱、高效、低毒、非氧化型杀菌剂，其活性组份为异噻唑酮及其衍生物的混合物。对微生物的细胞膜具有极强的穿透能力，并对其细胞组织产生分解破坏作用，对常见的细菌、真菌和藻类具有很强的杀灭功能。
　质量标准：

| 项 目 | 技 术 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| PH值（1% 水溶液） | ≤5.00 | / |
| 外观 | 浅黄色或蓝色液体 | / |
| 密度（20℃）g/㎝³ | ≥1.02 | / |
| 活性组份% | ≥1.5 | / |
| 氯比（质量比） | 2.6-3.4 | / |

使用计量：一般水用量每吨50-100克，或确切使用量按模拟试验后确定。
　用途：广泛用于发电厂、化工厂、化肥厂、钢铁厂、印染厂、炼油厂等冷却循环水杀菌。
产品包装：25公斤、200公斤塑料桶或铁桶装。
　注意事项：避光、禁露天存放。保质期二年。应与氧化型杀菌剂交替使用。

阻垢分散剂（反渗透）

阻垢分散剂，是药剂分子的特性基因在水中最大发挥了分散整合、晶格歪曲等作用，因     而，阻垢缓蚀性能均有较大提高。由于药剂分子中引入了能增强电力推力的特性基因，从而增强了药剂的耐温能力。
　质量标准：

| 项 目 | 技 术 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| PH值（1% 水溶液） | ≤3.00 | / |
| 外观 | 浅黄色粘稠透明液体 | / |
| 密度（20℃）g/㎝³ | ≥1.10 | / |
| 固体含量% | ≥28 | / |
| 特性粘度（30℃）dl/g | 0.065—0.095 | / |
| 游离单体（以丙磷酸计）% | ≤1.2 | / |
| 铁（Fe)% | ≤0.002 | / |
| 铵(NH4+)% | ≤0.035 | / |

使用计量：一般水用量每吨10-20克，或确切使用量按模拟试验后确定。
用途：用于发电厂、化工厂、化肥厂、钢铁厂、印染厂、炼油厂等冷却循环水系统。
产品包装：25公斤、200公斤塑料桶或铁桶装。
　注意事项：避光、禁露天存放。保质期三年。

锅炉保养剂（湿法）

锅炉停炉保养剂

锅炉保养剂 锅炉停炉保养剂，是本公司生产的保养剂-B使用于停炉湿保养使用，使锅炉在停炉时得到最小的腐蚀，是湿保养的最佳药剂。
　质量标准：

| 项 目 | 技 术 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| PH值（1% 水溶液） | 7-9 | / |
| 外观 | 白色粉沫 | / |
| 密度（g/㎝³） | 1.05 | / |
| 水份 | ≤1% | / |

使用计量：每吨水加药100-200克。（确切使用量按模拟试验后确定）。

　用途：用于各类锅炉停炉湿保养。        

　产品包装：20、25、30、40公斤编织袋或纸箱装。

　注意事项：防水、防潮、使用完毕注意排污。保质期三年。

锅炉阻垢剂（防垢剂）

水质稳定剂

锅炉软水剂（阻垢剂），水质稳定剂，是炉内软水处理的专用化学药品。它能降低炉水硬度，减缓和防止水垢的生成及对金属炉体的腐蚀，故对锅炉的安全、经济运行能起到积极有效的作用。

使用方法：

1、软水剂用量主要取决于给水的非碳酸盐硬度，因此，需定期检查给水硬度，以便及时调整药量，一般用法如下： 给水PH值 总硬度 软水剂用量(克/吨水) 6.0~7.0 1.5~2.0 65~75 7左右 0.5~1.5 50~60 7左右 0.0~0.5 50 2、用时应根据锅炉每班的用水量，一次称取定量软水剂，以少量温水溶化后，倒入水池(水箱)或用加药器定时注入锅炉，做到均匀、及时。 ★注意事项： 1、必须认真做好排污工作，做到合理排污，防止泥垢沉淀，对于原来水垢较厚的锅炉，初次使用本软水剂后，最好在月内停炉打开人手孔，彻底清除冲洗，以免老水垢脱落堆积。

2、本软水剂主要成份为烧碱，纯碱，使用时不宜直接用手接触，并防止溅入眼中。 3、本产品为粉状固体，采用塑料袋包装(每袋2.5kg)。外包装纸箱(内装10袋)，在运输、贮存过程中应注意堆放，以免受潮结块，如有结块现象最好敲碎，不影响使用效果。

LAN826缓蚀剂

酸洗缓蚀剂

预膜缓蚀剂

L826缓蚀剂 酸洗缓蚀剂 预膜缓蚀剂，是配合各种化学清洗用酸清洗碳酸盐型、氧化铁型、硫酸盐型、混合型硅质型水垢。适用于碳钢、低合金钢、不锈钢、铜、铝等金属设备机及组合材质设备的酸洗。适用于是油、化工、机械、冶金、电力、交通、致冷、生活等行业使用的各种换热设备的清洗，如各种锅炉、冷却器、加热器、反应器、蒸发器、贮罐、上下水管道、冷冻机、压缩机等。

性能特点：

    多用：适用于盐酸、硝酸、氢氟酸、硝酸一氢氟酸、加氨柠檬酸、加氨柠檬酸一氟化氢铵、氨基璜酸、羟基乙酸、羟基乙酸一甲酸一氟化氢铵、EDTA、草酸、磷酸、醋酸、硫酸等各种无机酸、有机酸及混合酸酸洗，是目前世界上用途最广的酸洗缓蚀剂。 高效：在各种化学清洗用酸中都具有优良的缓蚀效果，常用条件下金属腐蚀率小于1g/m2·h，具有优良的抗酸洗渗氢和抑制Fe3+腐蚀能力，酸洗时金属不产生孔蚀。安全价廉：用量少，费用低、操作简便、使用安全。

阴离子交换树脂

阳离子交换树脂

阴离子交换树脂 阳离子交换树脂001×7，是本产品是大孔结构的苯乙烯—=乙烯苯共聚体上带有叔胺基[-N(CH3)2]的离子交换树脂。其酸性近中性介质中有效地交换无机酸及硅酸根，并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。该树脂具有再生效率高、交换容量大、抗污染能力强、机械强度好的优点。
    本产品原牌号D370、D354，相当于国外牌号，美国：Amberlite IRA-931.

外观：淡黄色不透明球状颗粒
2.出厂形式：游离碱型 
3.主要性能指标：

| 序号 | 指标名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水量% | 50-60 |
| 2 | 全交换容量(mmol/g干) | 4.8 |
| 3 | 湿视密度 (g/ml) | 0.65-0.75 |
| 4 | 湿真密度 (g/ml) | 1.03-1.07 |
| 5 | 粒度(0.315-1.25mm) | ≥95 |
| 6 | 渗磨圆球率% | ≥90 |

锅炉燃煤助燃脱硫剂

节煤助燃剂

锅炉燃煤脱硫剂 节煤助燃剂，是我公司生产的燃煤脱硫剂是经国家环保部门，提供技术要求，综合我国煤质的特征特点，由清华大学专家教授和我公司科研人员开发生产的新型环保型节能产品。节约能源，减少煤在燃烧过程中产生的有害气体，利于环保节能，提高热5%，节煤率为5-15%。
 使用方法：在正常燃烧状态下，煤质应加少量水份为宜，把燃煤脱硫剂按比例加入煤运输带上，应均匀加入或人工投入燃煤观察孔或
人孔里，5-10分钟加一次，按燃煤比例加入，多加无害。
用量：一般煤质按10000：5-10投药，初期投药应是正常量的2-3倍，或更多一些。确切使用量，按模拟试验后确定。

　技术指标：

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| PH值（1%水溶液） | 10-13 |
| 外观 | 白色或暗红色粉状 |
| 密度（g/cm3） | 1.2-1.3 |
| 脱硫率 | ≥90% |
| 水份 | ≤1% |

原理：煤经过燃烧后产生二氧化硫等有害气体，使空气不达标，脱硫剂主要为硝酸盐、氧化剂、催化剂为主要原料。在燃烧过程中，　综合炉内酸碱度与硫酸盐产生反应减少结渣、结焦和有害气体的排放，达到环保要求。
用途：用于各种燃烧锅炉的脱硫。

反渗透阻垢剂

反渗透阻垢剂，是高效的液体阻垢剂配方，主要用于控制膜分离系统中碳酸钙、硫酸盐、磷酸盐、硅以及氧化铁沉淀所造成的结垢，对生物粘泥、固体小颗粒也有良好的分散性能。使用此阻垢剂代替预处理的软化器可以降低反渗透（RO）、纳滤（NF)系统的设备投资，并可延长系统清洗周期，延长膜的寿命从而节省运行费用。因此该阻垢剂被越来越多的水处理系统所采用。 
产品特点 ： 
* 有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶、硅以及氧化铁结垢，不加酸的条件下LSI控制最高值为 3.0 。 
* 所有主要的反渗透膜、纳滤膜都能使用。 
* 符合国家饮用水使用标准，可用于饮用纯水系统。 
* 进水的PH从5-10均属于有效范围内。 
* 使用量少，使用价值高。 
* 液体产品，使用简单，可直接添加或稀释使用。 
* 适用于小型反渗透膜或纳滤膜系统。

粘泥剥离剂

粘泥剥离剂 循环水粘泥剥离剂，是由高效阳离子表面活性剂、强力渗透剂和分散剂等复合而成，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力和较强的粘泥剥离功能及清洗功能。高效粘泥剥离剂具有良好的分散性和渗透性，其穿透力强、毒性低，作用快，对由黏泥、油泥、菌藻分泌物及菌藻等组成的粘泥有良好的分解剥离作用。同时还具有软化和清洗金属表面的陈垢、缓蚀和提高设备换热率的作用。高效粘泥剥离剂对金属、橡胶、塑料等均无腐蚀性，易溶于水并不受水体的硬度影响。因此广泛用于各行业的循环水系统中作粘泥剥离与清洗之用。高效粘泥剥离剂还可作循环水系统的杀菌灭藻剂，清洗剂和造纸防腐剂等。 二、质量标准 项 目 指 标 外 观 无色微浊液体 活性组分含量 ％ ≥ 30.0 pH值 6.0 - 8.0 三、使用方法 高效粘泥剥离剂用作粘泥剥离剂使用时按保水量计算，一般投加量为100－200ppm，藻类较多时，如欲获得快速杀灭及剥离效果，可适当加大用药量。投加高效粘泥剥离剂后循环水中因剥离而出现污物时，应及时清除漂浮物，以免出现二次沉积。 高效粘泥剥离剂用作杀菌灭藻剂适用时，一般投加量为50- 100ppm。 高效粘泥剥离剂切勿与阴离子表面活性剂混用，也不能与氯酚类药剂共同使用。 四、包装与储存 高效粘泥剥离剂采用塑料桶包装，每桶25kg或200kg，贮存于室内阴凉通风处，保质期为十个月。 五、安全与防护 高效粘泥剥离剂对皮肤无明显刺激，接触皮肤时，用水冲洗即可。

硅磷晶

硅磷晶，百特灵（水处理药剂）是德国BK Giulini化学公司发明的一种新型防腐阻垢技术，硅磷晶技术由硅磷晶晶球和硅磷晶加药器组成，由于采用了先进的控制释放，归丽精晶球在水中以固定的速度缓慢释放缓蚀阻垢成分，配合不同型号的归丽精加药器，将归丽精的溶解量控制在一定范围内，使水中的有效药物达到要求的含量，可有效解决红水和结垢造成的水质问题。

归丽精可以帮助您……

1.保护宾馆、饭店、公寓、住宅小区及工业，民用给水系统不受腐蚀及结垢影响。
  2.防止“黄锈水”“红水”现象及管道堵塞
  3.节约维修费用及更换水管、阀件、锅炉、加热器及冷却水系统等的费用。
  4.减少能源损耗
  5.延长水系统设备的使用寿命
  6.提高水质、保护用水的健康、提高服务质量