机 器 说 明

LED软灯条全自动配胶灌胶机

（ZH-10-A最新版）

技术参数：

配  胶  比  例:  20：1 ，10:1 或 4：1或其他任何固定比例可调

搅  拌  方  式:  动态搅拌

机  器  行   程:  700*700*30mm,行程可根据客户实际需要订做

强大的工作台面： 可同时摆放10张P16.和8张P10单彩的强大台面，在机器自动工作的情况下有效的提高工作效率和减轻工人反复运动带来的疲劳。

编  程  方  式:  示教编程

外  型  尺  寸： 1220×1050 X1500mm

主  泵（A泵）： 3.2cc/转（体积）

附  泵（B泵）： 1.2cc/转（体积）

储    料   缸 ：A缸25L，B缸10L。

出  胶  流  量： 5---60克/5秒

输  入  气  压：0.5—0.65Mpa （0.5—6.5kgf/cm2）

机  器  功  率：600W

供  电  电  压：AC220V±10%,50HZ

操作原理：

第一次使用，程序编辑:只需输入模组的行距,行数,每行的长度,模组的排数,每排的模组的个数即可.

下次灌此类产品只需选择该程序即可，公司安装人员会培训相关员工怎样操作怎样编程序注意事项等。

现场操作流程：员工灌某型号模组时，选对应的程序，把模组到工作台上就行了，按一下启动键，机器开始自动灌胶，灌完后拿下模组即可，完成灌胶，简单方便.

灌胶速度：

机器的运行速度,出胶速度。我们以P16（256*128）为例来计算,ZH-10灌P16(256*128)的一块只需要9秒，机器行程是700*700MM，常用的模组至少能放两排,每排至少四个，这样就可以不间断灌胶，节省了换模组停顿的时间，一天按8个小时算的话，我们这台标准机器一天能灌3200个P16的模组，特大量的客户还可以订做，来实现更大的产能。

配胶部分主要特点：

- 配胶，灌胶一体化，全自动操作，一台机器实现两种功能。

- 比例设定调节，胶量可调。随时用随时配，配比精度高，按需配比，节省胶水。

- 操作简单方便，程序编辑简单，免清洗，拆装简单方便，直接将A  B两种胶水分别放进两个对应的桶里，灌的时候才配胶，工人只需要按启动开关即可。

- 根据胶水性能，A胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，也可加加热装置，B胶料桶密封性好防止挥发，液位感应装置，当胶水低于这个液位时自动报警，添加相应胶水

- 清洗方便，A B胶混合部分只有出胶口的搅拌管，所以清洗部分只有搅拌管，其他部分都不用清洗，如果下班或要停下一段时间才灌胶只需要将搅拌管取下来，泡到清洗剂里或马上清洗干净就行，没有耗材

- 适用行业广泛。

三轴运动灌胶部分特点：
1、操作简单方便：触摸屏显示操作；全中文界面，各项参数记录，显示，报警；针对每种产品提供相应夹具，工人培训简单，节约培训时间和培训费用；
2、胶量控制精确：所有关键部件均采用进口产品，在保证高速、精度的同时，满足自动化生产条件下的高可靠性的要求。

适用行业：

中国光电显示行业飞速发展，LED户外显示屏作为光电显示的重要组成部分，以其节能省电，寿命长，组装方便等成为众多客户的选择。但传统的LED灌模组企业普遍遇到的问题是：

1.配比与搅拌精度难控制：完全依靠手工操作，容易比例偏差，搅拌不均匀

2.生产操作难把握：人工灌很难控制流量，经常把LED灯弄脏，擦灯困难，造成废品

3.产品质量一致性差：生产过程不可控因素多，每批产品的质量起伏不定，一致性差

4.灌胶速度慢，人工贵，速度慢。

ZH-10全自动室外模组配胶灌胶机完全解决上诉问题，同时也适用于其他生产企业需要的灌胶的工艺，如LED点陈胶灌胶，室外模组灌胶，LED软灯条灌胶，工艺品滴胶灌胶，线路板点胶灌胶，电子元件点胶灌胶，PCB板封胶，网络变压器的滴胶等等。为企业降低成本，提高质量，提高产量，提升竞争力创造了条件。

适用胶水：

各种固定比例的双组份胶水

- 可选项功能

1.可实现自动入板，自动收板，在线式灌胶，高产能型。

2.机器增加自动供胶系统,无需人工添加胶水。

深圳中原精工电子设备有限公司

联  系  人:吴礼丰

联 系 方 式:135 9023 4700

# Text boxes

深圳中原精工电子设备有限公司

地址：深圳市松岗镇107国道莞深段东方工业区196号

公司电话：0755--27466002

公司传真：0755--29915135

公司网站：www.smtzy.com  www.smtzy.cn