设备性能及参数描述

| 设备主要性能与参数说明 |
| --- |
| 设备名称 | 按键式无铅双波峰焊(ZH-350-B) |
| 序号 | 项目 | 说明 |
| 1 | 输送方向 | 左至右 |
| 2 | PCB板宽 | 50MM-350MM |
| 3 | 速度调整范围 | 0.5-1800 MM/MIN, |
| 4 | 锡容量 | 350KG |
| 5 | 运输马达 | 意大利B&M调速马达 |
| 6 | 机身尺寸 | 2800MM*1300MM*1500MM |
| 7 | 总功率 | AC380V.13KW |
| 8 | 入口高度 | 750MM+_50MM |
| 9 | 操作系统 | 温度过高过低报警功能 PLC控制系统.定时开机 设有一处紧急开关 采用日本进口温控表 数控台湾变频器控制 一周时间设定自动开关机 采用三菱PLC+温控模块控制 |
| 10 | 喷雾系统 | 1.喷嘴采用小口径日本喷嘴,带自动清洁系统,喷雾面积随PCB板大小自动控制并要求方便清理与操作,维护简单且使用寿命长 2.采用日本SMC无杆气缸 3.FLUX使用压力:约0.5-0.8KG 4喷口宽度:单一喷头扫描式来回运作,最宽可达350MM 5雾化形状:雾化扇形状 6.喷射距离:喷头与PCB间距约50-80MM(可调) 7侦测方式:采用接近开关与磁性开关组合 8采用三菱PLC 9喷射控制:采用PLC控制,FLUX雾化喷射,程式化自动控制,操作方便与稳定性强,与光电开关连锁控制.设定基板送达喷头上方1-1.5秒,提前喷雾,并于基板全部通过1-2秒延后停止喷雾,使基板得到全面均匀的喷雾效果.可以连续输入基板作业,没有基板传送最小间隙之限制,. 10.机械装置与抽风罩采用不锈钢制作 11装助焊剂装置采用不锈钢制作 |
| 11 | 预热系统 | A.预热长度L=1200MM B.预热温度:室温-250℃ C. 预热器采用悬挂设计,便于保养. 加热方式: 1.采用红外线石英发热管加热方式 ，使用寿命长，方便维修 2．预热箱罩采用钢板制作,中间加隔热棉,降低表面温度,提高热效率. 3.预热罩采用单边推平式,配支撑杆,方便维护操作.美观. 4．采用进口K型热电偶 |
| 12 | 无铅锡炉系统 | 锡炉功率:7.8KW. 焊锡量:约350KG 喷口宽度:50MM-350MM可调 喷流高度:0-15MM可调 锡炉温度:室温-350℃ 锡炉配置说明: 1） 外壳采用钢板制作, 美观且易于清洗;采用隔离式炉胆设计 组成：炉胆由内胆、外壳、保温棉.隔热板和连接件组成. 原理：由于炉胆内的温差和炉体外壳的温度有较大差别，内外平均温差至少大于150℃，而金属材料受热后会产生膨胀，因此内外炉在不同的温度场内会产生不同的伸长，该炉胆采用隔离式设计，因而有效解决整体式炉胆难以克服的翘曲变形的缺点 2） 内胆采用国标无铅材料精工制作,不易变形;耐高温.耐腐蚀. 锡炉内部加有加强筋.防止锡炉长时间高温负载而引起的锡炉底部变形. 3) 发热管采用不锈钢镍铬丝U型发热管，比传统L型发热管安装方便，且发热均匀 ,发热采用外加热方式，比传统外热管内加热方式更具先进性，无铅焊锡加热从外向内加热，此种加热方式不会在加热时在锡中产生气泡，从而防止加热时产生炸锡现象，也更有利于锡炉清洁和更换焊锡。 4）波峰发生器专业设计配合专利的整流网,确保流量和波峰的稳定; 5） 双波峰喷嘴采用近距离设计(约为40MM),大大避免了无铅工艺中此双波峰处的温度的下降减少热冲击,多方面调节的柔性喷嘴可多重调整波峰,使其达到最好的焊接效果和氧化量的大幅度下降;独特的喷口设计.减少锡渣的氧化量. |
| 13. | 运输系统 | 基板宽度:50-350MM 速度:0-1800MM/MIN, 可分别调整两条导轨链条的松紧度基板宽度:50-350MM 轨道位移传动螺杆采用梯型螺牙，可靠性高，省力 特殊截面设计的高强度导轨,耐热耐变型,绝不掉板或喇叭口. 特殊调宽组件设计，使调宽丝杆防护的更好，有效降低维护保养时间 导轨采用高密度加厚铝合金制作 H. 轨道两侧链爪具有防护机构，防止链爪上锡. I. 采用钛合金制做双勾爪 J. 夹具自动清洗装置: K. 采用循环式清洗,节省清洗液，避免浪费 L. 清洗液流量可手动调节 |
| 14 | 冷却 | 1.采用一次强冷却系统， |

与常规波峰焊区别