主要特点：

50W高音+180W低音，双功率放大电路

Class D/Class AB二音路喇叭

可选配至四组自动选讯接收模组

可选配数位录放音机/CD/DVD/CD/USB/SD

无线麦克风优先使用功能

麦克风数位录音系统

智慧型充电系统，可以使用中同步充电

四段式LED灯，显示电池电量

自动话筒电池充电座系统（五号充电电池四节）

内置麦克风发射机收纳盒

坚固方便的提拉两用设计拉杆箱

具有脚架底座可以固定装置在三脚架上使用

声创EP-980规格

| Model | EP-980/DMUS |
| --- | --- |
| 喇 叭 | 4ohm / 10"釹磁鐵紙盆低音喇叭 1.5"8Ω 壓縮驅動號角型高音喇叭(高功率) |
| 接收模块 | UHF PLL双接收 16频段数字显示，可供选择 (可扩充至四组，选配) |
| 频率范围 | UHF 600-960 MHz ( UHF 863-865 MHz) |
| 功率输出 | 50W高音+180W雙功率放大電路(Class-D/Class AB二音路喇叭) |
| 功能选配t | 数字录放音系统；防震CD/CD-MP3播放器、USB/SD Card(可调速) |
| 充电时间 | 12V/5Ah (2个)铅酸电池 6-8小时/麦克风1.2V/1.3Ah(2个)镍氢电池 5小时 |
| 使用时间 | 平均 3-9小时 (视音量大小而定) |
| 电源供应 | 100-240V (90-264V)交换式电源 |
| 充电电池 | 12V/5Ah x2个(麦克风1.2V/1.3Ah x4个) |
| 结构材料 | 防水耐压塑钢 |
| 特殊设计 | 四段式LED电池电量显示灯；省电设计；使用中可同时充电；数字回音系统；无线麦克风优先系统；4组/1.2v麦克风可充式自动充电座；手握麦克风、腰挂式发射器置物箱；隐藏式中置拉杆 |
| 尺寸(mm) | 680*320*360(HxWxD) |
| 重量(N.W) | 约15-16公 |