EP-300/350系列

以体贴使用者为设计主轴

对于经常有行动演讲需求

或是办理中小型户外活动的主办者

EP-300  EP-350系列

可满足您全方位的使用需求

最新开发 可拆式锂电池EP-350R系列

让整体机型重量变轻，达到轻量化目的；内建智慧型充电系统，只需充电4.5小时即可达到饱电状态，以减轻使用者长时间使用的负担与不便；可灵活运用LB-2600锂电池，以方便随时更换电池。

音质清晰 大功率

AUX IN 3.5插孔，可直接连接各机种电源进行播放：如储存音乐格式的USB随身碟、语言录音播放等，具备五种音场模式选择，随时随地尽情聆听喜爱的音乐。

拥有UHF PLL16个频段选择模组，可避免其他无线电装置互相干扰，并可选配麦克风或是腰挂式发射器使用，增加运用灵活性。

内建5 1/4全音域喇叭及搭载43W数字功放输出功率模组，能提供使用者因变现场环境调整音质特性，传达清晰不刺耳的高品质单声道音效：如教室、办公室、分议室、音乐厅、户外活动、紧急广播、带团导游等。

1；EP-300   EP-350R输出功率是43W，采用数字功放输出模版，重量轻，功率比模拟功放转换效率大，音质更清晰。并能有效保护电池及电路元器件，使用寿命长

2；主机和话筒采用UHF 16通道可调无线话筒，抗干扰能力强，多套使用更方便

3；设计更美观，采用流线型设计。

4；EP-300   EP-350R  U2 机型可以两只无线话筒同时使用。方便两人同时使用。

5.；MIC  IN输入口，可外接一支有线话筒。

6；具有AUX  IN音源输入口，可外接其他音源，如MP3, CD .DVD等

7；AUX OUT  输出口，方便多台串联使用。

8；具有高低音调节旋钮，可根据声音要求去调节自己喜欢的声音。

9；分控式设计，有效保护电路并节约电池电量。

10；智能充电线路设计，可直接在主机上给电池充电，并有指示灯指示充电状况。

11；每台配有防尘肩挂包，肩挂带。不用另行购买。携带使用方便。

12；主机底座有音响支架接口，可固定在音响支架上使用。
        13；台湾原产，品质更稳定

EP-350R，采用锂离子电池供电，重量仅2.1公斤，便于携带，是政府官员首选型号

技术参数

型号                    EP-300  EP-350R

频率                UHF680~960MHz(16组频率选择)

接收灵敏度           12dBµV

振荡模式             PLL频率合成

喇叭                5 1/4” 4Ω全音域喇叭

最大偏移度           UHF:±40KHz

音源输入             CD / MP3 / USB / 3.5ØLine in 插孔

输出功率             43W  4Ω Load (MAX)

频率响应             100Hz-15kHz±3dB

T.H.D.               < 0.03%

S/N比               > 90dB

数位回音             选配

接收扩音机智能型自动充电系统      14.4V/2.3Ah锂电电池

充电时间             约4.5小时

使用时间             约2~8小时(依音量大小耗电量不同)

尺    寸             290(D)x 160(W) x 210(H)mm

重    量             2.2kgs(含电池)

使用电源及电压        DC19.5V / 2.3A /智能型充电装置及100~240V(±10%) AC交换式电源供应器。