SENRUN数字录音机DAR-100

♦ 内建1.54吋大型 LED显示屏幕，可显示MP3歌曲名称、歌手信息、曲目及各项档案信息

♦ 超大字体显示，方便读取相关信息

♦ 内建MP3/WMA/WAV/ADPCM的播放及录制MP3的功能，可播放达320Kbps的MP3档案，可录制达192Kbps的MP3档案

♦ 支持一般、古典、摇滚、流行、爵士五种Sound Effect(EQ)调整

♦ 选配128M ~ 8192M的内部存储器， 可用于储存MP3档案

♦ 内建一个OTG 2.0连接埠，可以连接大姆哥、MP3随身听、Cardreader及各式USB储存装置，进行MP3立即播放、录制及复制

♦ 内建SD/MS/MMC卡槽，支持卡片存取功能，立即播放卡片中的MP3档案，也可以录制MP3档案到卡片中

♦ 可连接PC或Notebook做歌曲的复制或是储存

♦ 具备99,999数字型输入快速录音功能，将MP3录到在想录的编号中

♦ 具备99,999组快速播放功能，将自行录制的MP3快速播放出来

♦ 具备档案浏览功能浏览内部存储器卡片、或是USB装置中的档案

♦ 备一标准3.5mm的Audio out以及3.5mm的Line in的连接埠

♦ 繁体中文/英文 等多国语系操作接口选择

♦ 支持Play List显示功能

♦ 支援长文件名显示功能支持数据夹显示功能

♦ 支持FAT12/FAT16/FAT32等磁盘格式

♦ 有现在时刻及日期显示功能，支持红外线遥控器

支援USB 2.0插槽、SD卡槽
中文、英文显示曲目及功能

可播放及录置MP3、WAV音乐格式
取样率：MP3 32K-320K；WAV 24bit/96K
支持32G记忆卡
红外线遥控功能

| 音源输入与输出 |
| --- |
| 输 入 | 音源输入 | 3.5Ø音响耳机孔 |
|  |  | 输入抗组 | 10k ohms |
|  |  | 一般输入级别 | -10dBv |
|  |  | 最大值输入级别 | +6dB |
| 输 出 | 音源输出 | 输出量抗组 | 10k ohms或更多 |
|  |  | 功率输出级别 | -10dBV |
|  | 耳 机 | 20mW+20mW (32ohms抗组耳机) |
| 电源供应(选配) | DC 12V350mA |
| 音源档案兼容性 |
| 一 般 | MP3檔 | 32K-320 kbps 44.1 KHz取样率 VBR(playback only) |
|  | WAV檔 | WAV 16 bits/24bits 8K~96KHz sampling frequency |
|  | 录音媒材 | SD卡(64MB-2GB) SDHC卡(4-32GB) USB快闪碟或闪存 |
|  | 文件系统 | FAT12/FAT16/FAT32 |
|  | 尺 寸 | 44x210x105(HxWxD)mm |
|  | 重 量 | 785 gm |