EP-800  EP-810无线扩音机操作指南

一；主机操作

1；打开电源开关

2；打开需要播放的文件设备，如播放CD文件或USB文件，请打开右手最上角第一个开关CD  VOL开关，设备会自动默认文件，当同时有CD和USB文件时，设备会默认CD文件，如果是播放USB文件，请在CD的操作按键上选择USB按钮。

3．话筒讲话打开最上面的接收模组开关，并于话筒通道对应，如，接收模组上面是1，责无限麦克风也在1通道，两个话筒不可在同一通道上，这样会互相颠簸干扰，总  共有16通道可供选择，当存在外界同频率无线电波干扰时，可换一通道使用

4；第二个旋钮室控制磁带机开关，不须操作

5；第三个开关时外界音源开关，如外界DVD，点老，有线话筒等的开关音量调节

6；第四个旋钮ECHO是混响调节，借以美化人声，使声音更圆润

7；第五个开关是外接有线话筒开关，在开关下面有个上下拨动开关，当开关在ON位置是，无线话筒讲话会切断正在播放的CD或USB的声音，当无线话筒停止讲话时音乐会自动响起，如不需要此功能，请拨到OFF位置

8；最下面的小盒是无线话筒电池的充电盒，旁边两个6.5接口是音源输出口，可以把主机音源给其它音响设备，在充电盒的旁边是4段LED指示灯，用以检测主机电量使用情况，当4段绿灯没有了，只剩下红灯时，请及时充电。

9；主机最上层是无线话筒和遥控器的储物盒，用完后请将无线话筒和遥控器放入储物盒内，以防丢失

二；无线麦克风的使用

1；无限麦克风使用5好电池，当长时不使用时，请取出电池，以防某些电池酸液外漏而损坏无线麦克风发射机的电路。

2．；频率通道和接收机一致，当无声音是，请检查无线麦克风的通道是否和主机接收模组一致。并看接收模组的RA指示灯是否接收到无线信号

3；当无线麦克风电池指示灯显示黄色时，表示电池电量不足，请更换电池

注意事项

1.使用完毕后请记得关机，如果忘记关机，将会导致主机供电电池耗尽而无法充电

2.当长时不使用时，请充满电保存

特别提示；电池不属于保修范围，因人为操作未关机或长时不使用而导致电池点亮耗尽而坏掉，不在保修范围