产品名称：SH-1318石材雕刻机
型号：SH-1318
优点：

1.床身采用厚壁钢管焊接而成，经高温回火处理，确保机身变形小，刚性好，强度大。
2.Y轴采用双电机驱动，精选配对，确保运动平稳。
3.采用高精级齿轮齿条传动，精度高，速度快，力量大。
4.采用进口方形直线导轨，精度高，承重冗余大，寿命长。
5.机电全优设计，精选各种电气配件，将故障率降到最低。
6.机床配有水槽及自动供水冷却系统。
7.全部防尘防水设计，全方位保护机器传动部件。

适用行业：

大理石、花岗岩、中国黑、青石、玉石

适用于石材、墓碑加工、广告、装饰装潢、工艺品行业等。

详细参数：

| 型号 | SH-1318 |
| --- | --- |
| X Y Z 轴行程 | 1300*1800*300mm |
| 最大运行速度 | 28000mm/min |
| 最大雕刻速度 | 20000mm/min |
| 最大进料高度 | 300mm |
| 分辨率 | 0.005mm |
| 重复定位精度 | 0.05mm |
| 雕刻指令 | G代码.U00. mmg. Plt. eng |
| 软件运行环境 | WINDOWS2000/XP |
| 工作电压 | 380V |
| 主轴电机 | 4.5KW常州（不锈钢瑞士进口轴承）水冷主轴 |
| 主轴功率 | 4.5KW |
| 主轴转速 | 0-24000rpm/min |
| 工作方式 | 步进电机（创维86-450B 大电机 ） |
| XYZ导轨 | 方轨齿条（三轴进口全方轨） |
| 变频器 | 四方5.5kw变频器 |
| 平台 | 床身采用整体铸钢 |
| 驱动 | 雷塞 M860变频器 |
| 重量 | 1000kg |
| 可选配件 | 水槽 |
| 承载力 | 2000KG |
| 配送附件 | 工具箱、水箱各一套、石材机刀具20支、图库、数据线、光盘软件 |
| 价格/台 | 35000元 |