型号：1250

规格：独立四头

优点: 

1. 本机采用固定式龙门架结构，选配进口方轨，齿条，滚珠丝杆，分度头精度高，夹持直径大，可适应不同规格的圆柱材料。 
2. 采用先进的维宏四轴联动控制系统，高精密手轮操作，操作更简便，维护更简单。 
3. 采用独特智能预测算法，充分发挥驱动潜能，实现高速加工，曲直线同步，曲线更圆滑。 
4. 具有断点、断刀续雕功能，解决客户后顾之忧。 
5. 兼容性强，可兼容Type3/Artcam/CAXA/UG/Pro-E/Mastercam/文泰等等。 

适用行业 

本机主要适用于圆柱形物体加工,如圆柱体家具配件,笔桶,楼梯扶手,圆柱乐器,其它圆柱形工艺品。

技术参数 

产品型号： SH-1250 
有效行程：高 350mm 宽1200mm 长2000mm 
最大直径： 300mm 
最高雕刻速度： 4500mm/min 6000mm/min 6000mm/min 
主轴电机： 800W变频水冷电机 1500W变频水冷电机 2200W变频水冷电机 （可选)
主轴转速： 0-24000rpm/min 
刀具： ¢；3.175/6mm 
文件格式： G-code/HPGL 
工作电压： 220V/50HZ

方轨齿条：台湾进口导轨，XY轴齿条方轨，Z轴丝杠方轨

电机：雷赛电机驱动器，行星90减速机

技术参数 

产品型号： SH-2010 
最大长度： 200mm 1000mm 1000mm 
最大直径： ¢；80mm ¢；160mm ¢；200mm 
最高雕刻速度： 4500mm/min 6000mm/min 6000mm/min 
主轴电机： 800W变频水冷电机 1500W变频水冷电机 2200W变频水冷电机 
主轴转速： 0-24000rpm/min 
刀具： ¢；3.175/6mm 
文件格式： G-code/HPGL 
工作电压： 220V/50HZ

SH-1250圆柱雕刻机加工样品

SH-2010圆柱雕刻机ddddddddddddddddddddd

SH-2010圆柱雕刻机加工样品

SH-2010圆柱雕刻机ddddddddddddddddddddd

联系电话：15095056825  杜经理