SH-1325 一拖三 木工雕刻机配置单

优点：

采用铸铁平台、铸铝龙门确保高刚性、高精度
大功率主轴电机高效率加工采用可调间隙可换滚道方型导轨寿命不少于10年。
可兼容Type3/Artcam/Castmate/Proe/UG/文泰等多种软件。

适用行业：

本机适用于红木、塑料、、石材等材料平面及浮雕加工。
本机具有高精度、大吃刀、强切削以及高效率的特点，高高精度可刻1毫米精细小字，适合浮雕加工等.

技术参数：

| 型号 | SH-1325 |
| --- | --- |
| X Y Z 轴行程 | 1300*2500*200mm |
| 最大运行速度 | 28000mm/min |
| 最大雕刻速度 | 20000mm/min |
| 最大进料高度 | 200mm |
| 分辨率 | 0.005mm |
| 重复定位精度 | 0.05mm |
| 雕刻指令 | G代码.U00. mmg. Plt. eng |
| 软件运行环境 | WINDOWS2000/XP |
| 工作电压 | 380V/220V |
| 主轴功率 | 3KW(可选/1.5KW/2.2KW/4.5KW/6KW） |
| 主轴转速 | 0-24000rpm/min |
| 工作方式 | 步进 |
| 机器尺寸 | 1900*3000*1650mm |
| 包装尺寸 | 2200*3100*1800mm |
| 重量 | 1000KG |
| 可选配件 | 圆柱体滚轴 |

主要配件：

主轴电机：3KW水冷主轴电机（3个主轴电机）

变频器    四方变频器

变压器    70V交流变压器

方轨齿条  进口台湾上银20方轨齿条

驱动器    雷赛M860H

机器平台   整体铸铁平台

龙门      铝合金大龙门

运动电机   450B步进电机

控制系统  维宏控制系统

控制柜    独立控制柜

刀具     配20把雕刻刀具

吸尘器   带吸尘器及吸尘管道吸尘罩

水箱水泵一套  图库板卡数据线一套

机器图片：

加工样品：