钢板路基箱使用

2013年09月21日 星期六

1.钢板路基箱使用

首先在铺设钢板路基箱时，必须用压实机对松软地基进行压实，随后同推土机再进一步推平，重复几次后同样进行推平。然后用吊机将钢板吊往刚才整平的区域，最后用推机将钢板推齐。

在卸料平台的使用上，经过多方面的实践，车辆要在卸料平台上停留卸料，由于松土面具有沉降性，长期使用后将导致平台下陷，可能存在危险系数。为防止这现象的发生，在铺设卸料平台的同时，在卸料平台的底部，再铺设一块钢板，长期使用后发现沉降现象明显减缓。

由于松土面的沉降性，在机械施工车辆行驶过后，钢板路之间会形成缝隙，缝隙也会越来越大，使轮胎卡在中间，也对现场作业人员的人身安全造成安全隐患。在实际操作中，使用铁链将相邻的两块钢板进行简单的链接，使多块钢板形成个整体，降低单块钢板因受力不均而导致的沉降和移位。经过长期的试用，收到了良好的效果，两钢板路基箱之间最大分叉距离为10cm，可以保证车辆的通行。

2、钢板路基箱维护

钢板路基箱最难在其维护，填埋场的环境导致钢板路基箱的腐蚀加剧，钢板面上杂乱不堪，钢板面上槽纹之间都是杂物，使得钢板面的摩擦力不断减小，容易导致事故发生。

经过研究以及实践，采用与钢板槽纹略小的铁铲，每天定期将中间的杂物清理，以保证14根防滑条的作用。同时用少量的水进行冲洗，然后用扫帚进行清扫，保证路面的整洁度，同时延长钢板的使用寿命。