高层建筑保温材料防火隔离带设计方案

鉴于建筑保温材料引发火灾的事故频发，2009年9月25日，公安部、住建部联合发布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字[2009]46号），对外墙外保温用保温材料的燃烧等级及构造提出了具体要求。

国家有关规范及技术标准中规定，两栋一、二级耐火等级的低层建筑要保持6 m的防火间距，其目的是为了有效防止由于辐射所导致的火灾向相邻建筑物的蔓延。考虑到防火带两侧物品燃烧性能的不同，为有效防止火灾的蔓延，将防火带发生火灾的另一侧的等同于用可燃或难燃材料堆建的小型建筑，即四级耐火等级建筑，所以把防火带的宽度设定为9 m。外墙保温多元无机发泡防火隔离带，它具有的几大优势：

1、高耐火性

多元无机发泡材料属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1000℃以上，完全满足了防火隔离带的耐火要求。

2、高保温性

由于多元无机发泡材料闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。因此筑诚防火隔离带导热系数能达到0.045W/m·k，与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。

3、强度相对好，不易碎裂

筑诚防火隔离带抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性。

4、质轻

质轻是筑诚防火隔离带的又一优势。当密度在100-300kg/m3完全可以达到防火隔离带的各项指标要求。同时可以大大降低成本。

5、无毒无害

外墙保温多元无机发泡防火隔离带的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。

6、寿命长

外墙保温多元无机发泡防火隔离带的使用寿命大于50年，与建筑的寿命能保持同步。

7、耐水性好

由于多元无机发泡材料属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。

8、界面好

由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。

9、节能安全

生产安装过程不排放有害气体和废物，也没有像无机棉类的可漂浮物，污染环境。

南京长三角防水保温材料有限公司最新研发成功的不燃的、与建筑物主体同寿命的A级防火无机保温玻璃泡沫保温板及其外保温材料应用技术，完全满足住房部和住建部的要求，玻璃泡沫保温板，是防火隔离带极佳的选择。A防火无机保温泡沫玻璃保温板外墙外保温体系的基本构造层次由内到外应为：粘结层、泡沫玻璃保温层、护面层、饰面层，其中抹灰层主要用于墙体基层的找平，能够保证泡沫玻璃牢固的粘贴在墙体上，护面层主要是为了保护强化保温系统的牢固性，防止渗水等。泡沫玻璃保温层厚度，应根据外墙基层的材料与厚度以及外墙的节能要求经计算确定。泡沫玻璃外墙保温构造可和其它有机材料作保温层的外墙外保温构造组合，作为防止外墙延烧的防火隔离带。

### A级防火无机保温泡沫玻璃保温板的性能指标

1容重轻，在160kg／m3，左右；

2.导热系数小，在0.058 w／m*k以下，导热性能稳定；

3不透湿；                              4吸水率小，0.2％左右；

5不燃烧；                              6不霉变、腐蚀；

7强度高，抗压强度≥0.7Mpa，抗折强度≥O.5Mpa；

8能耐酸性腐蚀(氟化氢除外)；

9本身无毒，不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氢氟氯酸)；

10物理化学性能稳定，尺寸稳定，易切割。

国内外墙保温材料性能特征对比

| 泡沫玻璃建筑保温体系 | 现有建筑保温体系 |
| --- | --- |
| 表面密度小，强度高，泡沫玻璃表面强度在0.5MPa～1.0MPa。 | 强度较低，岩棉保温板强度在0.05MPa～0.2MPa；膨胀珍珠岩保温板强度一般在0.5MPa～1.0MPa；EPS与XPS保温板一般在0.05MPa～0.5 MPa。 |
| 保温性能好，其导热系数在0.05W/m·K左右。 | EPS与XPS保温板的导热系数也在0.04W/m·K左右；岩棉保温板和膨胀珍珠岩保温板导热系数也在0.05W/m·K左右。 |
| 泡沫玻璃膨胀系数较低，尺寸稳定性好，与混凝土、砂浆膨胀系数相近。 | 膨胀珍珠岩保温板、EPS与XPS保温体系膨胀系数相对较大，尺寸稳定性较差，其抹面层容易开裂，从而加速其老化、失效速度。 |
| 泡沫玻璃为不燃材料，可用于一些防火要求较高的施工部位。 | 建筑要求使用的EPS与XPS保温板均为难燃级别，在一些有防火要求的部位不能使用，而且EPS与XPS在燃烧时会产生有毒气体，增大了火灾的危害程度。 |
| 泡沫玻璃不易被老鼠、昆虫等动物破坏，可保持建筑物清洁。 | 岩棉保温板、膨胀珍珠岩保温板、EPS与XPS保温板均无法防止虫、鼠等咬噬，不仅保温性能下降，并且给住户带来一些卫生安全隐患。 |

南京长三角防水保温材料有限公司

联系人：史先生        网址：www.jsnjcsj.cpooo.com

手机：13002522517

电话：86-025-85150612       86-025-52256982   025-58855734

传真：86-025-52256982

QQ:27338199    1527587533

E-mail：jsnjcsj@qq.com

办公地址：南京市白下区龙蟠中路公园路42号体育大厦2602室

生产地址：南京市江宁区横溪镇横铜路58号