美国信维S20A光时域反射仪

产品介绍：

●轻巧便携，针对农话网、城域网应用
●功能齐全，单/多模应用可选
●高测距精度，大容量数据存储(300条测试曲线)
●无硬盘设计，防震、防潮，适合野外环境
●配有RS232/USB接口，支持数据上传
●PC机分析软件方便测试数据归档和报表
●LCD显示激光器发射和电池状态
●内置NiMH充电电池，一次充电可支持至少 4小时连续测量
●具有电池电量不足提前报警功能，报警后你仍有足够的C作时间
●通过CE、FCC、FDA认证
性能参数：
·动态范围（dB）.......... 24/24
·光  纤  类  型 .........单模
·波 长（±20nm）......... 1310,1550
·光   源  类  型......... LD
·光    接    口.............. FC/PC( 可互换 SC, ST)
·测试范围 (Km) .............. 1.3 、 2.5 、 5 、 10 、 20 、 40 、 80 、 120 、 160 、 240
·脉         宽 .............. 12ns 、 30ns 、 100ns 、 275ns 、 1μs 、 2.5μs 、 10μs 、 20μs
·衰  减  盲  区............... 25m 
·事  件  盲  区............... 10m
·测  距  精  度................ ±( 1 m + 5×10 -5 × 距离 + 取样间距 )
·衰减测量精度..... .............. ±0.05 dB / dB
·反射测量精度..... .............. ±4 dB
·重        量..... .............. 870g ( 1.9 lbs )
·体积 (H×W×T) ..... ............ 196×100× 60mm
注释：
（1）技术指标描述了用典型PC型连接器进行测量时仪器的保证性能。不考虑由于光纤折射率导致的不确定度；
（2）动态范围是在最大脉冲宽度、平均时间3分钟条件下测得；
（3）距离范围中160Km档和240Km档只对本仪表的C型有效；
（4）脉宽中10us档和20us档只对本仪表的C型有效；
（5）盲区测量条件：反射事件在4Km以内，反射强度<-35dB，用最小的脉宽进行测量
（6）盲区测量条件：反射事件在1Km处，反射强度<-32dB，用最小的脉宽进行测量。
标准配置： 
·主机   ·充电器   ·TraceManager软件光盘    ·数据传输线（RS232/USB）    ·AC适配器    ·橡胶保护套   ·  工具套装软包  ·压缩空气     ·光纤接口清洁器    ·专用清洁签    ·保修卡   ·CE证书   ·校准证书   ·用户手册

我们承诺

秉承以“科技领航   瑞福创新”的企业理念,精诚合作、励精图治，精心打造适合各个运营商自己的解决方案，与客户携手，共创辉煌未来。

在这里 ,让您体验···

- 国际一流通信技术服务

- 国产光纤熔接机·迪威普中国区总运营商

- 日本住友、滕仓、古河进口熔接机中国区核心代理商

# Text boxes

型号: S20A

产地: 美 国