防水层基层常识

一、防水层的基层

防水层的基层从广义上讲，包括结构基层和直接依附防水层的找平层，从狭义上讲，防水层的基层是指在结构层上或保温层上起到了找平作用的基层，俗称找平层。找平层是防水层依附的一个层次，质量优劣直接影响防水层的质量和防水效果，有时还成为防水工程质量的关键，如果找平层排水坡度不足，强度不够，表面起砂、起皮、开裂，会造成防水层长期积水、脱皮、鼓泡、拉裂等现象而渗漏，此类事例屡见不鲜。所以找平层的质量非常重要，必须引起设计和施工的充分重视。

防水层要求找平层应有足够排水坡度，使水迅速排走，并要有足够的刚度和强度，表面应平整、干净、干燥、不起批、不起砂、不开裂。结构层直接作为防水层的基层时，也应该满足上述要求。但是由于防水层的种类繁多，不同防水层对找平层的各种性能要求就不尽相同，有侧重、有差异。

二、基层（找平层）的类型

1. 结构混凝土作为基层：在结构混凝土施工时立即采取随浇随抹平压光、找准坡度的方法，不再另作找平层，这种找平层强度高、坚固，是质量好又节约的一种工艺，是值得提倡的。

2. 混凝土垫层或混凝土找平层：地下室或松软保温层上做防水层时必须浇筑混凝土垫层或找平层，这种找平层具有较高的强度。

3. 水泥砂浆找平层：一般以1∶2~1∶5水泥砂浆抹20~30mm厚，在结构层或保护层上作找平层，目前这类找平层质量问题多，不受人们重视，因而导致防水层质量事故较多。

4. 纤维增强砂浆找平层：在水泥砂浆中掺入聚丙烯纤维以增强它的抗裂性，减少找平层的开裂。水泥砂浆中聚丙烯纤维的掺量为0.7~1kg/m3。

5. 聚合物水泥砂浆找平层：在水泥砂浆中掺一定量的聚合物，提高找平层的强度，减少开裂，使表面不会起砂、起皮，一般掺量聚灰比控制在10%~15%。

6. 沥青砂浆找平层：冬季或雨季，水泥砂浆不能施工时，往往采用沥青砂浆，但成本高、施工繁琐，采用者较少。

三、不同防水层对基层的要求

1、防水层对找平层有多方面要求，根据不同的防水材料和工艺组成，防水层对于基层的要求严格程度不同，如表1中看出，绝不部分防水层均要求有准确的排水坡度迅速排水，使防水层上不积水。所以在验收标准中规定防水层不得渗漏和积水。另外，大部分防水层要求找平层表面坚固、平整、干净、干燥。

2、防水卷材采用粘结法工艺时，要求基层表面不起砂、起皮，有一定强度，并要干净、干燥，这是必要条件；而用机械固定法工艺施工防水卷材，则要求基层有一定强度，能固定即可。

3、 防水涂料和密封材料对基层要求更高，基层不但要强度高，无蜂窝、麻面和气孔，不得有起砂、起皮和开裂现象，而且要干净、干燥（水乳型涂料允许表面潮湿）。

4、聚合物水泥砂浆对基层要求较宽，只要基层表面无严重起皮现象即可。

5、渗透型防水剂要求基层不开裂，无蜂窝、麻面和气孔，否则无法发挥渗透型防水剂的防水功能。

6、细石混凝土对基层要求更简单，基本平整即可。可见，不同的防水材料、不同的施工工艺对基层的要求都有其侧重点，施工检查验收后时应根据具体工程特点提出不同的要求。

四、对防水层基层的认识

目前绝大部分施工管理人员对防水层基层的重要性认识不足，认为只是找平结构层的，上面铺防水卷材或涂料，质量好坏对防水层影响不大。甚至有人专门对它进行偷工减料，以为只要防水层做完就看不出找平层的质量问题了。同时由于长期施工形成的习惯，土建施工和防水施工工种衔接不好，防水施工专业队伍对找平层的施工质量无法制约，找平层的质量问题非常普遍，有时还很严重。因此，在防水层施工前要对找平层进行检查验收，对不符合要求的部位进行必要的修补。