| 京通地板施工工艺 1、墙边安装方法 |
| --- |
|  | 支架安装时，墙边与墙平行的位置不放置横梁，支架尽可能 靠近墙边。 墙边支架和横梁直接搭接，不需要用螺钉固定。 |
| 墙边支架和横梁位置见右图 |  |
|  | 墙边安装好后的效果见左图 如果墙边不是整板，根据钢板实际尺寸将 横梁切割，仍按照以上做法和支架搭接在一起。 |
| 2、墙角的处理 | 墙角的支架上不需要放置横梁，直接顶在钢板底面。 如墙角不是整板，根据实际尺寸切割，做法同上。 |
| 墙角铺装完成后效果见右图。 |  |
| 3、门口立面处理 |  |
|  | *地板裁切到门边位置 *横梁比地板长度短5公分 *支架顶在横梁下，无需螺丝固定 *立面钢板按照所需高度切割。 *由于两块钢板交界处不能直接卡和，需要将立面地板进行切割处理使两块钢板的边缘吻合（一般将立面钢板下沿切掉1.5cm即可吻合）。 *使用螺丝钉将从上向下将两块钢板固定，然后使用30×30mm角铝将边缘扣上并打眼用小螺丝固定。 *如有必要，立面钢板底部内侧可以用龙骨固定在地面上，防止地板向内侧倾滑 |
| 门口处的支架、横梁放置方法，见右图 |  |

技术咨询：010－67492018  13911048762

房间内部支架结构图：（拧紧小锣钉，用水平尺逐块调平）