### 新型PVC贴面钢地板优势分析(JTG-NPVC)

1、产品说明：

钢板壳结构，钢板采用优质冷轧钢板拉伸冲压成型，地板内填充发泡水泥，表面采用防裂型新型PVC防静电贴面。标配全钢联网支架。

2.新型PVC贴面优点

- 1.2mm厚度PVC贴面（1.0mm导电橡胶加0.2mm耐磨塑胶PVC面层）。超强耐磨，大于2000转。

- 新型PVC贴面具有极好的延展性，柔软度好，在机房温度变化时，各向同性的膨胀，永不断裂、翘角，特别是在冬季暖气取暖的机房，可以永久性解决全钢地板贴面断裂问题；（普通HPL贴面由于受热各项异性膨

胀，长时间使用后经常断裂、翘角、甚至脱落。）

- 新型PVC的耐磨层为原生塑胶材料，优质环保；同时对日常保养没有特殊要求，简单清理即可。

3.性能价格比分析

使用新型PVC地板只是在初期投资增加不大的投资，但是会显著增加地板使用寿命（超过15年），而且会大大降低维护费用。平均到每年的费用来看，新型PVC贴面钢板是一种性能价格比极高的产品，再结合钢板优质的防火、防水、防静电功能，这种产品是各种中高档机房的首选产品。

4.使用范围

绝大部分中高档计算机房，办公机房。特别是使用比较频繁，办公人员较多，而且经常维护的机房。

5.性能指标

| 名称 | 规格mm | 均布载荷 | 极限偏差 | 系统电阻(欧姆) | 防火性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全钢地板 | 600×600×30 | >1000Kg/m2 | <0.2mm | 1.0*105-9 | A级 |
| 全钢地板 | 600×600×35 | >1300Kg /m2 | <0.2mm | 1.0*105-9 | A级 |

# Text boxes

钢板切面图

新型PVC贴面钢板

规格：600×600×30/35mm