上立电动推窗器安装技术要求说明

1.电动推窗器电机;有交流直流电机220/24V,推窗器,电机有内置电机,外置电机

2.运用在,通风玻璃窗,链条式推窗器,开窗方相,可安装在上悬和下悬,

3.链条式推窗器电机CD24V);用2条信号线到开关,如很多窗.用2平方线,并联到联动控制箱,控制箱要共220V电源,同时联动推窗,有手动,电动,遥控,玻璃窗链条推出行程,可以100mm-800mm,每窗角度可推到50度角

4.推窗器CD24V,内部有定位控制系统;在电机头端有一套齿轮盒微动开关装置.电机按要求部件组成,推窗器,根据您需要的开起宽度,而选择定做

5.链条式推窗器,外壳有,铝合金壳灰色,塑钢壳灰色(适合玻璃窗1平方米内)

6.电机技术参数;。www.sl021.cn

(推力200N-500N)(链条行程100mm-800mm)(功率22-100W)(电压220V/24V)

(电流O.2-0.6A)(链条速度1分600mm)(温度环境5.C-50.C)(寿命10000次)

7, 电动开窗器;直流电机24V,开窗器,电机为动螺旋式开窗机

8.螺杆式开窗器,运用在玻璃窗和天窗,电动遥控左开右开,和电动天窗通风

9.链条式推窗器电机CD24V);用2条信号线到开关,如很多窗.用2平方线,并联到

联动控制箱,控制箱要共220V电源,同时联动推窗,有手动,电动,遥控,玻璃窗

10.电机技术参数;  www.sl021.cn

(推力600N-5000N)(链条行程100mm-800mm)(频率40-280W)(电压220V/24V)

(电流O.6-1.9A)(链条速度1分780mm)(温度环境5.C-50.C)(寿命10000次)