上立电动欧式卷帘窗安装要求说明

1. 多功能欧式卷帘窗简介  多功能卷帘窗是风靡欧洲的建筑装饰材料，经常使用于各类大厦与私人住宅之中，欧式卷帘窗可以为您带来无比的舒适与安全感。
◆节能保温   www.sl021.cn 
 卷帘每片型材中间填充的环保隔热材料，可以有效保持室内温度，节 省  大量能源。

虽然现代技术带来了多层玻璃和昂贵的窗框结构以及接缝密封工艺，但是作为建筑保温薄弱点的门窗，其热传导系数（k-值*）很少能低于2W/m2K。通常理想的门窗的热传导系数介于2.5 –3.0 W/m2K，而一个保温性好的外墙，其热传导系数只有约0.5 W/m2K，就是说通过一个保温玻璃窗的热损失差不多是外墙的7倍。

一个在窗或者门前正确安装的卷帘窗能够使得通过窗的热损失下降40%以上。

为了最大限度获得保温效能，须将卷帘窗安装于窗的外部，同时要保证在玻璃窗和卷帘窗之间留有空气层。为了获得理想的保温效果，卷帘窗需注意以下几点：

1 卷帘板闭合的密闭性；2 卷帘板与卷帘罩壳接触部分的密闭性；3 导轨处的密闭性；

4 导轨与墙体结合的紧密性；5 卷帘窗座条与窗台的密闭性；6卷帘罩壳的绝热性能。
◆隔音降噪  www.sl021.cn

通常情况下人们都希望有一个宁静的居室，特别是靠近街道、公路的居室。利用完全闭合、安装于玻璃窗外部的卷帘窗可以大大提高窗子的隔音效果。通过研究人们发现，卷帘窗与玻璃窗间距越大，降噪效果越好。闭合的卷帘窗自身能降低18dB的噪音，如果与保温玻璃窗（4/12/4mm）组合在一起，可以获得37dB的综合隔音效果。
 卷帘无噪音，特殊隔音门板可以大大的降低外界噪音的干扰。
 ◆安全防盗  www.sl021.cn
 卷帘门窗内部配有防上推装置，关闭后可防止他人从外面底部撬开门体
卷帘窗也是一个美观的防护装置，完全关闭的卷帘窗可以防止玻璃窗被砖块、球的损坏，也能阻止小偷的侵入。在防盗方面对铝合金卷帘窗的认识是，其可以在一定程度上阻止小偷的入侵。采取一定的措施将大大提高卷帘窗的防盗性能，如：

1采用加强型卷帘面材，如双层钢质填聚氨酯型材，填充超硬聚氨酯的双层铝合金型材等；

2采用加强导轨，增加导轨的深度；

3加强各固定部位的连接可靠性；

4采用锁紧或者防上推机构；

5采用在建筑物上暗装的形式（即卷帘导轨、罩壳置于墙体内部）

6遮挡视线.关闭的卷帘窗可以替代窗帘用于遮挡来自室外的视线。

◆卷帘窗叶片宽度

■SL33mm 收卷直径特别小的轻便型卷帘型材
　 ■SL37mm 性价比高的新款型材
　 ■SL42mm 适合于多种场合使用的经典、坚固的性材
 　■SL55mm 适用于较大门.车库门洞口的新建筑

■SL77mm 适用于较大洞口的新建筑