砂轮机专用砂轮

| 砂轮机砂轮安装在台式或立式砂轮机上。它们主要用来去除毛刺，磨削、修整各种材料。本产品主要分两类，一类是刚玉磨料产品，用于磨钢和金属；另一类是碳化硅磨料产品，用于磨硬质合金和有色金属。砂轮可以镶配多个塑料圈，以适合各种标准孔径的要求。 |
| --- |
| DxTxH 粒度号 硬度 最高工作线速度 英 制Inch 公 制Metric Grit sizes Hardness MAX.RPM 5×5/8×1/2 125×16×12.7 36-120 J-P 5300 5×3/4×3/4 125×20×20 | 5x1x1 125x25x25.4 6×3/4x1/2 150×20×12.7 36-120 J-P 4450 6×3/4×3/4 150×20×20 6×1×1 150×25×25.4 7×3/4×3/4 175×20×20 36-120 J-P 3800 7×1×1 175×25×25.4 8×3/4×5/8 200×20x16 36-120 J-P 3350 8×1×1 200×25×25.4 10×1×1 250×25×25.4 24-120 J-P 2675 10×1-1/4×1-1/4 250×32×31.75 10×1-1/2×1-1/4 250×38×31.75 12×1-1/2×1-1/2 300×38.1×38.1 24-120 J-P 2230 12×2×2 300×50.8×50.8 |
| 砂轮孔径内配套圈尺寸 |
| 砂轮孔径 Wheel hole 内配套圈 Reducing bushings 英制Inch 公制Metric 英制Inch 公制Metric 3/4 20 1/2 13 5/8 16 1 25.4 1/2 13 5/8 16 3/4 20 1-1/4 31.75 1/2 13 5/8 16 3/4 20 1 25 |

# Text boxes

青 岛 立 特 砂 轮 有 限 公 司

QINGDAO LITAS GRINDINGWHEEL CO;LTD