ST-1708  品牌：SUNYENT

产品说明：

ST-1708 LCD KVM抽拉式多电脑切换器可通过集成的一组PS/2或USB KVM控制端(键盘、鼠标及显示器)控制多台服务器。一台ST-1708可直接管理8台服务器；通过菊链方式另外再串接31台KVM多电脑切换器，即可从单一控制端管理多达256台服务器。ST-1708将17寸LCD液晶屏幕、键盘及鼠标触控板整合于一个1U的机柜空间内，可大幅节省机架空间。

产品描述：

  整合具备17寸LCD液晶显示器的KVM控制端于1U高度，全钢结构，可以安装在标准19英寸的机架;

  17英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示;

  标准 PS/2鼠标触摸板，超薄键盘99键;

  前面板带锁扣;

  导轨带自动锁止装置;

  内置电源，电源自动开关;

  无需安装附加软件-使用标准线缆直接与计算机连接;

  可直接连接8台电脑或通过菊链串接KVM切换器最多可连接256台电脑;

  通过键盘热键、OSD菜单、功能键三种操作方式来实现对多台电脑的切换;

  支持热插拔-直接增加或移除主机而无需关闭电源;

  自动扫描模式，可对用户所选择的主机进行监控;

  LED指示灯及数码管显示，状态监控更轻松.

| 型号 | ST-1708 |
| --- | --- |
| PC 端口 | 8 |
| 控制端口 | 8 |
| PC端口连接器(母头) | 8*SPHD-15F （包含键盘、鼠标） |
| 控制端口连接器(母头) | 1*6 Pin mini DIN F 键盘接口/1*6 Pin mini DIN F 鼠标接口/1*HDB-15 F |
| 级联端口连接器(母头) | 1* DB-25F |
| PC 选择方式 | 热键切换；按钮切换；OSD菜单切换 |
| 自动浏览时间 | 5~99 Sec |
| 级联 | 32层 |
| 最多PC连接 | 256台 |
| 7 段 LED数码管 | 4 (BANK， PORT) |
| 键盘 | PS2 |
| 鼠标 | PS2 |
| 显示屏类型 | XGA TFT |
| 可视面积 | 17 " 337.92mm(H) × 270.336mm(V) |
| 分辨率 | 1280 ×1024 |
| 色彩显示（ color） | 16.7 M |
| 亮度 | 300（ T y p） |
| 对比度 | 500： 1（ T y p） |
| 背光灯 | 4-CCFLs |
| 像素间隔 (mm) | 0.264(H) × 0.264(W) |
| 可视角度 | 120度 (水平 ) × 90度 (垂直 ) |
| LCD MTBF | > 50,000小时 |
| 宽电压输入 | +10V DC～ +15V DC |
| 工作电压 | 5V DC |
| 带宽 | 200MHz |
| 材质 | 金属 |
| 电源 | 90V~264VAC |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 存储温度 | -20~60℃ |
| 湿度 | 0~80%, Non-Condensing |
| 尺寸 | 19” Rack Mount / 1RU |
| 机柜安装深度 | 580mm～ 850mm ( 选用适当的后挂耳) |
| 重量(kg) | 14kg |
| 大小 (cm) | 59(L) X 42(W) X 4.1(H) |