公 司 简 介

江苏科利达装饰材料有限公司是一家以全钢防静电地板和机房网络地板为主营的企业。公司严格执行ISO9001:2000国家质量体系，在短期内相继获得“ISO9001:2000认证证书”“防静电装备销售资格认定证书”“防静电装备施工资格认定证书”“防静电装备工程生产资格认定证书”等多项荣誉，同时也成为中国电子仪器行业协会防静电装备分会会员单位。

公司秉承“品质为根，诚信为本”的经营原则，不断改进技术，开发新产品，提高生产力，生产的全钢活动地板系列产品种类齐全、品质精良、价格合理。并拥有体制完善的队伍为客户服务，包括运输、安装及售后服务，以期达到高水准的要求。

在消费观念健康化、经济全球化及中国加入WTO与国际接轨的今天，公司将不断推陈出新，信守“品质超卓、价格合理、服务周到”的理念，与国内外朋友合作，共谋发展，共创繁荣。

产品技术参数

产品执行标准：信息产业部标准SJ/T10796-2001

- 产品名称：全钢防静电地板

- 产品型号：HDG600.30.QD

- 产品规格：600×600×30㎜

- 系统电阻：1×106—1×1010Ω

- 产品机械性能：

集中载荷  Q=2950N，B=4450N，Z=5560N；

均布载荷  Q=9720N/㎡，B=23000N/㎡ ，Z=33000N/㎡；

极限集中载何  Q≥8850N，B≥13350N，Z≥16680N；

- 表面平整度：＜0.6㎜

- 相邻边垂直度：＜0.3㎜

- 阻燃性能：FV-1级

产品技术要求

1、钢板壳结构：底面采用ST14拉伸板，表面选用SPCC-SD硬质钢板，所用钢板均为优质冷轧钢板。

2、钢壳内用水泥填充。

3、支架采用钢板模压成型，支架可调4公分。

4、横梁选用21×30方管制作。

5、贴面要求：表面PVC贴面，静电要求为1×104-1×1010Ω，防静电塑面耐磨大于1000转。

6、四边橡胶嵌条静电要求  1×106Ω。

8、表面平整度＜0.2㎜

9、外观保证无明显色差，无破损，不开胶。

10、可调支架滚动，冲击集中载荷达到国家SJ/T10796-2001标准。

11、根据具体要求可采用接地系统，其要求应达到1Ω以下，释放静电时间为0.01秒。

机房防雷

机房内防雷系统主要是对服务器、终端、电话机、程控交换机、网络设备、数据传输线、UPS、空调机等电子设备加装过压保护装置，在设备受到过电压侵袭时，保护装置能快速动作将能量泄放，从而保护设备不受损坏。根据GB50343-2004第5.4.1条，机房电源线路的防雷与接地应符合下列规定：

防雷器连接导线应平直，其长度不宜大于0.5m。防雷器应有过电流保护装置，并宜有劣化显示功能。

防雷器安装的数量，应根据被保护设备的抗扰度和雷电防护分级确定。

用于电源线路的浪涌保护器标称放电电流参数值宜符合下表规定。

| 保护 分级 | LPZ0区与LPZ1区交界处 | LPZ1与LPZ2、LPZ2与LPZ3区交界处 | 直流电源标称放电电流（kA） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一级放电电流 （kA） | 第二级放电电流 （kA） | 第三级放电电流 （kA） | 第四级放电电流 （kA） | 8/20μs |
|  | 10/350μs | 8/20μs | 8/20μs | 8/20μs | 8/20μs | ≥10 |
| A级 | ≥20 | ≥80 | ≥40 | ≥20 | ≥10 | 直流配电系统中根据线路长度和 工作电压选用标称放电 电流≥10kA适配的SPD |
| B级 | ≥15 | ≥60 | ≥40 | ≥20 |  |  |
| C级 | ≥12.5 | ≥50 | ≥20 |  |  |  |
| D级 | ≥12.5 | ≥50 | ≥10 |  |  |  |
| 注：SPD的外封装材料应为阻燃型材料。 |

电源一级保护：

在大楼市电进线总配电柜处并联安装一套MVL  80B/3+NPE电源防雷器，即可满足电源一级防雷保护。

电源二级保护：

在计算机中心机房所在楼层UPS电源控柜内并联安装一套MVL  40C/3+NPE电源防雷器，即可满足电源二级防雷保护。

电源三级保护：

在计算机中心机房所在楼层UPS电源输出并联安装一套MVL  20C/1+NPE电源防雷器，即可满足电源三级防雷保护。

精细设备保护：

采用电源防雷插座，串联安装在各需要保护终端设备前端，目的是将雷电及其他浪涌电压限制到对设备没有损害的水平，特别是对日常天天发生的电源系统操作过电压、电源高次谐波等具有限制和保护作用，可以延长设备的正常使用寿命，减少运行维护成本。

等电位连接

在机房内采用50×0.3的扁铜（横截面积大于15mm2），制作成一个均压网（等电位连接网），并把机房内电涌保护器的接地、静电地板龙骨架、机柜外壳以共地不共线的方式连接到汇流排上，机房内等电位连接示意图如下：

根据现场情况，实行等电位连接的主体应为：

设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道；供电线路含外露可导电部分防雷装置，由电子设备构成的信息系统实行等电位连接的连接体为金属连接导体和无法直接连接时而做瞬态等电位连接的电涌保护器(SPD)

通过星型（网形M型）结构把设备直流地以最短的距离连到邻近的等电位连接带上。小型机房宜选S型，在大型机房宜选M型结构。本方案中均压等电位连接采用M网型结构，材料用25*3紫铜、绝缘桩子每隔60cm固定制作，接地母线采用两根16m2地线或25m2地线与大楼主钢筋可靠连接。

等电位连接带与建筑物基础共地，应就近打开建筑物柱内钢筋，用不小于Ф12圆钢或40×4扁铁与柱筋焊连，单点接地；安装好后的等电位连接带应平直、美观；各连接点接触电阻，应尽可能的小，建筑物柱内钢筋焊接完毕，方可复原。