超薄灯箱的安装方法：

1、首先确定灯箱安装的位置，根据实际情况和灯箱品种确定安装方法。

2、测量尺寸： 根据灯箱背面的安装孔位置或现场实际尺寸来确定安装灯箱的固定点。

3、固定灯箱：

A） 现场墙面为铝塑板、木版、铁板等，可直接用自攻螺丝固定；

B） 现场墙面为水泥或砖墙，可先用冲击钻打孔，然后用膨胀螺丝固定；

C） 现场墙面为瓷砖、大理石、玻璃等，可先用玻璃钻头钻穿表面，再钻膨胀螺丝孔，然后固定灯箱或采用用胶粘的方式。

D） 现场需要吊装或悬挂的灯箱，在选择好安装位置后，按灯箱安装孔位的实际尺寸来确定安装灯箱的固定点，再安装好吊件，连结地线即可。

4、接线： 正常灯箱电源线的出口端在背面，若现场所配电源在灯箱背面，可剪掉电源线的插头，直接接线，并将电源接头用绝缘胶布扎紧；若所配电源在安装灯箱位置以外，可改接灯箱电源的出口线于灯箱边缘，再用三相插头插入所配的电源插座上；

5、固定灯箱：把灯箱的上盖打开，对正固定点安装（即用电钻在灯箱底座电源线位置钻孔，重新装电源线，用水平尺调整成水平状态）；

6、通电亮灯，清洁灯箱表面即可。

导光板灯箱使用电子镇流器，易产生感应电，安装时注意接好地线。

附：超薄灯箱结构示意图：

说明：

每个灯箱的型材内凹槽内有安装孔。

具体安装方法见上（先定位，再打孔，再用螺丝拧紧到位既可），具我们所知就那样安装，要是还有疑问可以加我秋秋：1361181091