发泡混凝土屋面保温的相对优势

发泡混凝土又被称为泡沫混凝土、发泡水泥，在国内外市场已发展多年，技术与市场都相当成熟。作为建筑节能材料发泡混凝土被广泛应用于：屋顶保温隔热、地暖工程、室内外垫层、室内外保温、非承重墙体、新型节能砖、抗震、隔音等建筑工程领域，产生了巨大的经济效益和社会效益。

发泡混凝土被应用于屋面保温的时间比较早，与其它保温材料相比有许多技术优势：

1、强度较高。

发泡混凝土属于高强保温材料，抗压强度为0.25～1.50Mpa，成品容重320～1200kg/m3，可根据工程要求，通过改变原料配比控制其强度、容重的大小，过程易于控制。以发泡混凝土做屋面保温材料尤其是上人屋面保温材料，有其得天独厚的优势。完全解决了以往保温材料强度不够，使用寿命短的优点。

2、热工性能稳定。

屋面用发泡混凝土多为100%水泥为干物料，为单组分产品，热工性能稳定。泡沫混凝土的导热系数为0.06～0.16w/m，热阻大。其产品导热率可根据设计，在计算后调整配比进行控制，控制过程易行，性能稳定。可进行可大面积浇筑。。

3、吸水率较小。

发泡混凝土中含有大量的独立气泡，且分布均匀，材料整体渗水率较小。

4、施工流动性好。

发泡混凝土具有独特的液态及强韧的发泡，流动性强，可进行远距离泵送，且作业注入能力强，机械化程度高，软管泵送，直接浇筑。

5、施工作业难度低

发泡混凝土现场作业，一台设备4个人，日产65～120m3，无需占用其它配套设备，施工速度快。

6、使用寿命长

发泡混凝土高工整体性好，与主体工程结合紧密，不需留界隔缝和透气管，具有较低的弹性模量，不易产生空鼓开裂。使用寿命为50年，基本与主体寿命相同。

选择泡沫混凝土，选择华泰! 河南华泰建材愿为更多优秀的合作伙伴提供更为优质的产品和服务!

1、泡沫砼与珍珠岩对比

| 序号 | 保温材料 | 能否 代替找坡 | 吸水性 | 直接投入 | 荷载 | 工期 | 隔热效果 | 后续费用 | 结语 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珍珠岩 | 不能 | 吸水率大,水分积累在珍珠岩内 | 增加保护层，增加找坡层 | 150-160 kg/m２ | 工序多,慢 | 内外温差 5-6℃ | 保护层表面易产生裂缝 | 不太可靠，返修率高，成本高，自重大，利用率小 |
| 2 | HT泡沫混凝土 | 能 | 通过水泥水化,可消耗自身水分 | 整体现浇 一次成型 | 330-720 kg/m２ | 工序少,快 | 内外温差 7-8℃ | 一次成型，表面基本无裂缝，费用少 | 可靠，费用少，工期短，适合多种保温隔热，重量轻，屋面及空间利用率大 |

2、泡沫砼与聚苯乙烯泡沫板对比

| 序号 | 保温材料 | 能否 代替找坡 | 吸水性 | 直接投入 | 荷载 | 工期 | 隔热效果 | 后续费用 | 结语 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚苯乙烯 泡沫板 | 不能 | 施工保护层时,水分会渗入防水层上,保留在其内 | 增加保护层，增加找坡层 | 146-158 kg/ m２ | 工序多,慢 | 内外温差 7-8℃ | 保护层表面易产生裂缝 | 可靠但成本高 |
| 2 | HT泡沫混凝土 | 能 | 通过水泥水化,可消耗自身水分 | 整体现浇 一次成型 | 330-720 kg/m２ | 工序少,快 | 内外温差 7-8℃ | 一次成型，表面基本无裂缝，费用少 | 可靠，费用少，工期短，适合多种保温隔热，重量轻，屋面及空间利用率大 |

3、泡沫砼与挤塑板对比

| 序号 | 保温 材料 | 能否 代替找坡 | 吸水性 | 直接投入 | 荷载 | 工期 | 隔热效果 | 后续费用 | 结语 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤塑板 | 不能 | 施工保护层时,水分会渗入防水层上,保留在其内 | 增加保护层，增加找坡层 | 144-156 kg/ m２ | 工序多,慢 | 内外温差 7-8℃ | 保护层表面易产生裂缝 | 可靠但成本高 |
| 2 | HT泡沫混凝土 | 能 | 通过水泥水化,可消耗自身水分 | 整体现浇 一次成型 | 330-720 kg/m２ | 工序少,快 | 内外温差 7-8℃ | 一次成型，表面基本无裂缝，费用少 | 可靠，费用少，工期短，适合多种保温隔热，重量轻，屋面及空间利用率大 |