### PVC永久性防静电地板的维护和保养

安装注意事项：

安装完毕后并清理现场后，应立即打腊以形成保护膜。搬运机器设备时严禁机器设备在地板上拖檫。

保养注意事项：

- 房间门口应该放置脚垫，防止带入砂灰。

- 切忌带有尖刺、粗糙的重物在地板表面擦划、拖拉、避免穿有钉子的鞋在地板上行走，保持地板表面光洁平整。地板施工完毕。

- 在地板上避免放置带有黑色橡胶底垫的椅子，以防黑色硫化物对地板的污染。

- 地板表面如有油污脏物，可用去污粉清除，如局部表面被划伤擦毛，可用细水砂纸带水砂光，表面上蜡打光处理。

- 严禁用带腐蚀的溶剂搽洗地板表面。

- 使用防静电蜡维护保养地板，一般可六个月打一次腊，如使用频繁，亦可三个月打一次蜡。