|  | 空调不适宜代替除湿机 1.空调机不宜代替除湿机使用 很多用户都会问：“空调机不也能除湿吗？ 有了空调后， 除湿机不就成了多余吗？”其实， 这是 一个消费误区， 空调机的主要功能是制冷和制热，带独立除湿功能的空调机可以除湿，但除湿量小、除湿 慢； 而且在南方地区的梅雨季节，温度都较低，大部分时间都在20℃以下，这时的空调机除湿吹出的是冷 风，越除湿越冷，给人的感觉相当不舒服。此外， 由于空调机是固定的只能在局部小面积范围除湿， 更重 要的是当空凋机除湿时增加了几倍的负荷运行，不但耗电量大， 还使压缩机受损，缩短机器的寿命。因此， 空调机不宜代替除湿机使用。 2.除湿机的原理及用途 除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽 入机内，通过热交换器，此时空气中的水份冷凝成水珠， 变成干燥的空气排出机外， 如此循环使室内湿度 降低。因此除湿机广泛应用于办公室、档案、资料、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库等 场所，使电子产品、光学仪器、精密设备及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。 近年来随着人民的生活水平不断提高，人们的消费观念的更新，除湿机也逐步走入家庭， 成为许多家庭 中不可或缺的一员。特别在梅雨季节，它们成了高档服装皮具、高档家用电器的保护神，成了风湿、呼吸系 统等疾病的病人以及老人、产妇及婴幼儿的保健员，为所有需要适宜湿度的用户创造一个良好的环境。 3.房屋面积设置除湿机参考 一般的建筑物（房间高度2.3米，门、窗关闭正常的地面建筑物），房间面积设置除湿机的参考为：除湿 量20升／日适用面积20平方米～30平方米左右；除湿重30升／日适用面积30平方米～40平方米左右；除湿量 50升／日适用面积50平方米～70平方米左右,除湿量80升/日适用面积80平方米 - 100平方米左右；除湿量100 升／日适用面积100平方米～150平方米左右。 注：对相对湿度要求不高的家庭及办公场所一般可配置20升／日～30升／日的除湿机，并可轮流对各个房间除 湿；对相对除湿要求较高的贵重物品场所则应固定配置相应数量的机器。 |
| --- | --- |