噪声测试产品简介

隔音室（箱）墙体采用仅我司独有的专利技术加工制造 纳米复合叠层技术 ，模块化无缝连接设计。其物理性能与同类产品相比节省20%空间，重量轻15%。内部吸声结构可选择布艺软包吸声结构、皮革软包吸声结构、海棉吸声结构、穿孔板共振吸声结构、尖劈吸声构件。此产品是家电、机电、数码、电子、通讯、精密医疗设备、汽车零部件等行业企业，测定该产品或零部件声功率级、频普特性、噪声指向性为新产品研发或改进产品质量提供依据，为企业创造长期、持续增长的价值和竞争优势。

结构组成： 
阻尼减振地基,地面安装吸音地毯; 承重120Kg/ ㎡～300Kg/ ㎡ 
阻尼聚能隔音墙面密度为21.9kg/㎡～41.9kg/㎡ 
内表面装饰吸音墙500Hz吸声系数α大于0.8 
有源通风消声系统消声量25dB(A)～55 dB(A)
磁控隔音门计权隔音量25dB(A)～60dB(A)
微真空隔声观察窗计权隔音量25dB(A)～60dB(A)

内饰吸音说明 
室内声波在传播过程中与墙体、顶板、地面等产生反射，会导致室内的噪声增加，对噪声检测不利，这部分因反射形成的混响噪声可以通过在室内墙面、顶板等处安装吸声材料的方法来消除，经过实验验证我司提供以下几种吸声构件供甲方选择，不同的吸声构件体现出不同装饰效果。

皮革软包吸音墙                    方扣铝冲孔吸音墙

条扣铝冲孔吸音                   墙布艺软包吸音墙

| 型号 | 性能指标 | 内部尺寸 | 外观 | 标准配置 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A35-2024 | ≤ 35dB(A) K2A≤2dB | 1.8m*2.2m*2.1m | 不锈钢或钢板加烤漆处理； | 空调 通风消声系统 磁控隔声门 噪声计 电源转接 照明系统 产品超标报警系统 预留孔 | 5.8 |
| A35-2424 |  | 2.2m*2.2m*2.1m |  |  | 6.76 |
| A35-2430 |  | 2.2m*2.8m*2.1m |  |  | 8.2 |
| A30-2024 | ≤ 30dB(A) K2A≤2dB | 1.7m*2.1m*2.1m |  |  | 6.76 |
| A30-2424 |  | 2.1m*2.1m*2.1m |  |  | 8.0 |
| A30-2430 |  | 2.1m*2.7m*2.1m |  |  | 9.3 |
| A25-2024 | ≤ 25dB(A) K2A≤2dB | 1.6m*2.0m*2.1m |  |  | 8.2 |
| A25-2424 |  | 2.0m*2.0m*2.1m |  |  | 9.6 |
| A25-2430 |  | 2.0m*2.6m*2.1m |  |  | 11.8 |

噪声测试室型号规格

| 型号 | 本底噪声 | 隔音箱内尺寸 | 外观 | 标准配置 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-30 | ≤ 30dB(A) | 600mm*600mm*600mm | 不锈钢或钢板加烤漆处理； | 磁控隔声门 ②噪声计 ③电源转接 ④照明系统 ⑤产品超标报 | 2.6 |
| B-25 | ≤ 25dB(A) | 550mm*550mm*550mm |  |  | 3.6 |
| B-20 | ≤ 20dB(A) | 400mm*400 mm*400mm |  |  | 4.2 |

噪声测试箱

噪声测试箱倍频带声压级

| 型号 | 倍频带声压级（dB） | NR值 |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| B-30 | 63.1 | 52.4 | 44.5 | 38.9 | 35 | 32 | 29.8 | 28 | ≤ 35 |
| B-25 | 59.2 | 48.1 | 39.9 | 34 | 30 | 26.9 | 24.7 | 22.9 | ≤ 30 |
| B-20 | 55.3 | 43.8 | 35.3 | 29.2 | 25 | 21.9 | 19.5 | 17.7 | ≤ 25 |

注明:以上产品使用环境背景噪声均要求在:≤ 65dB(A)；如需订制请来电咨询，订货周期7至20个工作日。如客户需其它特殊设计，可以定制，另收15%费用。

广州力森噪音治理技术研究有限公司

电 话：020-35808126 /61216461

联系人：孔杰文  手机：138 2609 4406