电动卷帘门安装说明书

一、 安装前的准备。 1、 检查现场应具备了安装的必要条件，如已经通电，洞口平整、规一。 2、 复核门洞尺寸应与工程备料单上的洞口尺寸、现场条件一致，如果原尺寸测量错误或现场条件勘测不准确，应及时向公司反应。 3、 检查随身携带的工具应能完成安装任务。 4、 对卷帘门进行拆包检查，应无明显的少件、漏件的现象。 5、 与工程备料单进行对比，对帘片、导轨、卷帘轴、端盖板等主要部件的长度及制作方式进行检查，应无明显的影响卷帘窗安装、运行的错误或误差存在。 二、 附图： 1、（中装）纯电动卷帘门总装图 2、（内外挂）纯电动卷帘门总装图 三、 安装步骤与要求： 1.将导轨、端盖板固定在墙体（或安装支架）上。 操作步骤：根据墙体的具体情况，用膨胀螺钉、自钻螺丝或木螺丝将导轨、端盖板固定在墙体上 安装要求： ①、螺钉应拧紧，无松动现象。 ②、导轨、端盖板安装的尺寸误差应符合总装图上的要求。 2、将卷筒（含帘片及其附件、卷帘轴、电机及配件的组装件，用绳子系住使帘片紧绕在卷帘轴上）装入到两端板上。 操作步骤： ①、将电机的方形块摆入到端盖板的方形槽中，注意电机方形块的圆孔与端盖板方形槽圆孔应在同一方向上。 ②、将托架轴的方形块摆入到端兽板的方形槽中，注意托架轴可以活动，托架轴方形块的圆孔应与端盖板上的方形块的圆孔在同一方向上。 ③、将卷筒两端用开口销连接好（即方形块与方形槽的圆孔用开口销插接好）。 4、接通电源，调节限位。 操作步骤： ①、将系住帘片的绳子解开，并将帘片放入导轨。 ②、将电路系统配线插的九芯插头插入到插收盒中，将电路系统配线的四芯插头与电机出线的四芯插头对插，将电路系统配线的插头插入到市电三芯插座上。（电路图：图三） ③、将接收盒挂在指定位置，如果配有电动开关，则将电动开关安装在距地面1.3米左右的位置（或指定位置） ④、调节电机限位，下限位应在卷帘窗完全关闭位置，上限位应在底梁上行到导轨端面的位置。 要求: ①、电路接线完成后应检查接收盒、电动开关应安装在指定位置或便于操作位置，电线布置应美观、整洁，电机出线应与端盖板相对固定，不能与卷帘系统相互干涉，以防止日后电机出线被卷帘缠绕绞断。 ②、在操作过程中还应注意，遥控器和电动开关的按键设置与卷帘窗的运行方向一致，如不一致，应采用拨动接收器的换向开关或更改电动关开的接线来使其一致。 5、固定罩壳、前挡板（或前扣板）。 操作步骤： ①、将罩壳贴合到端盖板上，并用手电钻钻孔（φ3.8钻头），用ST4.2*20的自攻螺钉将罩壳固定在端盖板上。 ②、将前挡板或前扣板贴合到端盖板上，并用手电钻钻孔（φ3.8钻头），用ST4.2*20的自攻螺钉将前挡板或前扣板固定在端盖板上。 要求： ①、开孔位置应分布均匀，左右对称，距端盖板端面在8mm左右. ②、如果安装方式为外挂，则应在罩壳与墙面贴合处进行防水处理（如打防水胶等） 6、扣上护帽、堵头，将卷帘门体擦抹干净，清理现场。

深圳市江海卷闸门有限公司        手机：  18603035110