# 孵化机主要技术指标

载蛋量:几十枚到两万多枚，（包括蛋架式孵化机和蛋车式孵化机）。温度测量范围：0～99℃;温度测量精度：±0.1℃;湿度测量范围：0—99%RH;控 湿 精 度 ：±3%RH;控制输出信号路数：7路（超温、控温、欠温、左翻蛋、右翻蛋、控湿、报警）;控制输出最大负载电流：控温、欠温≤8A/AC220V，超温、左翻蛋、右翻蛋、控湿、报警≤1A /AC220V;翻蛋次数: 最大可记录 999 次。;翻蛋周期：0～999分钟可调（出厂值为90分钟）;翻蛋时间：0～999秒可调（出厂值为180秒）;换气周期：0—999分钟；换气时间：0—999秒钟(可调，出厂值为30秒)