数字精密压力表

概述：

CWY100数字精密压力表，是我公司最新推出的微功耗智能产品。它采用了最先进微功耗器件以及独具特色的软件处理技术，可真实的连续测量压力数值，内置LI电池可24小时连续工作3年以上；它采用大屏幕段码宽视角液晶显示窗,读数十分醒目、直观。该产品出厂前，经过了高低温老化、应力老化和温度补偿等工艺，即使在(0～50)℃范围、一年时间内、99%置信概率的苛刻条件下，也能够确保产品的准确度。它主要用于校验压力（差压）变送器、精密压力表、一般压力表、血压计等其它压力仪器仪表，可广泛用于

需要精密测量压力的场合等。它是指针式精密压力表的更新换代产品。

特点：

◆微功耗、准确度高、高清晰度六位数字液晶显示；

◆体积小、操作简单、便于现场校验压力仪表以及精密压力测量时使用

◆智能校准、线性修复、两秒钟磁笔感应调零

◆具有上下限报警检测、压力实时监测显示即时压力波形

◆液晶显示具有动态压力值显示功能，直观显示压力百分比

◆压力单位: mmH2O、 mmHg 、psi 、kPa、 MPa、 Pa 、mbar、bar多达十种压力单位(可选)

◆可显示在线压力测量动态变化曲线，峰值记录功能等(可选)；

◆各种附加功能。如RS485接口输出、4-20mA输出、数据即时通讯输出USB接口、存储功能(可选)

技术指标：

◆使用环境

a、温 度：（-20～50）℃（保证准确度的工作温度范围）

b、相对湿度：<95%

c、气 压：（86～106）kPa    供电电源：内置一节五号锂电池

◆技术参数

压力范围：-100kPa～2kPa～260MPa（可根据用户需要订制其它压力量程）

准确度（精度）：±0.4%F.S；±0.25%F.S；±0.16%F.S；

±0.1%F.S；±0.05%F.S；±0.025%F.S；

◆传压介质

-100kPa～2kPa～250kPa范围内，传压介质只能为无腐蚀性的气体。

0.4MPa～260MPa范围内，传压介质为与316L不锈钢相兼容的液（气）体。

◆接口：M20X1.5（可根据用户需求制作）

◆外形尺寸及重量

外形尺寸：φ100mm×34mm；

重 量：0.5kg

◆软件(选配)：

本软件为CWY系列数字压力计的配套软件，可自动进行数据记录、自动生成表格、自动进行数据修约、自动进行误差计算、检定数据可存储打印等（可打印检定记录表、检定证书及检定结果通知书），省去了手工记录及重复而繁杂的计算劳作，检测效率大大提高，并且避免了人为误差所带来的不必要麻烦。检定普通压力表、精密数字压力表采用正反校法，即固定被检表检定点，自动读取标准仪表示值，快速准确而方便，大大消除了人为视差的影响，通过计算机内部进行计算可自动转换成正校格式，其格式完全符合国家计量检定规程JG 49-1999、JJG52-1999及JJG882-2004的要求。