友情提示 ：

国家质检总局批准真空压力计新规程开始实施

中华人民共和国国家计量检定规程《JJG236-2009活塞式压力真空计》经国家质量监督检验检疫总局批准，已于2009年7月30日发布，2010年1月30日实施。

本次规程的实施，标志着原来的JJG236-1994、JJG239-1994被代替。本次规程的测量范围要求为-0.1～0.6MPa。技术要求上做了较大改进。目前，陕西创威科技有限公司的全系列活塞式压力真空计符合并优于该新规程的要求。请广大客户放心购买。

新规程活塞式压力真空计

标准型

获得英国QAIC国际认证。截止目前，成为我国压力、温度计量行业首家通过新版本国际质量管理体系ISO9000/2008认证的生产企业，证书注册号：QAIC/CN/71418-C
获得国家知识产权局颁发专利证书，专利号：ZL2009 2 0031895.X
我公司新规程活塞式压力计系列产品，分别通过了中国计量科学研究院、中国测试技术研究院、西北国家计量院、机械部压力检测中心等国家权威机构测试，均取得产品《检定证书》，技术指标完全优于国家规程要求。一些硬性指标完全优于0.005级的要求（详见《证书》）。

性能特点
● 各项指标完全符合JJG236-2009 《活塞式压力真空计》国家计量检定规程，运用我厂50年核心技术推出的压力计。
●两个被检表接头处设计有两个截止阀，截止阀能及时关闭被检系统之间的压力。由于活塞式真空压力计在加减砝码时，必须减压将活塞降下来，而被检精密压力表、压力变送器、传感器等和系统之间若不能被截止，表中的压力会随着活塞升降而升降，则考核不出被检表的回程误差，就不能符合精密压力表、压力变送器、压力传感器等检定规程的要求和耐压检定的要求。
● 活塞和活塞筒经精工研磨，其圆度误差和间隙极小，因而极大的提高活塞转动延续时间，也就相应减小活塞下降速度，提高活塞鉴别力。 
●特意设计的压力转换阀，在关闭时，可不用砝码单独工作，即活塞压力计台子可作为压力泵或压力源独立使用。
●砝码已经进行压力形变系数和当地重力加速度的修正。
●测量范围：名义标称测量范围与实际测量范围一致
●可作为传递用检定活塞式压力计；也可高精度测试用。可配kg砝码和Mpa砝码 
●加压系统先进，轻便耐用！
●同时检定两只被检表，采用快速压力接头，绝无泄漏现象
●每台均出具中国计量科学研究院或中国测试技术研究院《检定证书》
标准规格：
●测量范围：CWZ-2.5T为-0.005 ~ -0.1：0.005~0.25MPa;CWZ-6T为-0.1~0.6MPa
●精确度等级：0.05级和0.02级 
●工作介质：洁净的压缩空气或瓶装氮气
●功     能：量传活塞压力真空计；检定压力计、压力表、压力变送器等。
●结构：台式
●接表螺纹：M20 × 1.5
●标配砝码: 
-0.01M砝码1个；-0.02MPa砝码4个；0.005MPa砝码2个；0.01MPa砝码2个；0.02MPa砝码3个；0.05MPa砝码3个；或按照要求定制
●外形尺寸：
长× 宽 ×高 ：560× 410× 550mm