##### V17手持式液压泵

##### 产品型号：V17

##### 应用领域：

广泛应用于电力、计量、冶金、化工、军工、食品、运输、轻工等行业

为精准检定压力表、压力变送器、压力传感器、压力开关等提供压力

##### 技术指标：

造压范围：（0~60）MPa

稳 定 度：优于0.05%F.S

输出接口：M20×1.5快速接口

工作介质：25#变压器油

##### 产品特点：采用食品级不锈钢和防锈铝材料，军工密封技术，密封性能好，稳压快。

操作简单，维护方便，无泄露。

整体固化结构，用于现场仪表校验时，不易堵塞。

外置油杯，方便更换介质。

外型：

##### 尺寸:225mmx206mmx128mm 重量:3.8kg