风镐安全操作规程

- 连接气管时必须吹净管内杂物。

- 通气前，仔细检查压气管路、保证接头没有损坏之处，各连接部位必须安全可靠。

- 经常检查联接管，必须确保其为拧紧状态。

- 开机前要注润滑油，连续使用2-3小时应注一次润滑油。

- 在含有瓦斯的现场使用时，不能使用燃点低，易发火的润滑油。

- 作业时，应特别注意钎子的突然折断。

- 连续使用的机器应定期保养，清除机内赃物，更换损坏零件，清除故障隐患。

- 用过的机器，如果长时间存放，必须拆洗、除油、放置阴凉干燥处。

- 操作者要穿戴好安全鞋、帽、眼镜、手套和防护耳罩。

- 钎子作业位置要正确。

- 保持身体平衡，脚要离开钎子。

- 风镐要顶紧破碎物体，要有足够推力，已得到良好效果。

- 拆装风镐时应参照结构图，特别是配气阀的拆装更要细心，不要碰出毛刺，装好后，阀应灵活运动。

- 停机时应可靠地关闭进气阀门，防止气动机构自动开启。

- 风镐属于高噪声设备，必要时，应对作业人员采取个体噪声防护措施。

- 推进力要适当，防止镐钎突然断裂、脱落或更换搞钎操作不当造成镐钎脱落而刺伤、碰伤操作人员。

- 在2人以上操作或移动风镐时，要注意相互协调，严防操作不当造成人员伤害。

- 使用前必须对风管接头处进行检查，确保连接牢靠，连接处必须用铁线绑牢，防止风管突然托落，抽甩伤人。

- 风镐在入井前必须严格进行检查并做防冻处理，确保使用安全可靠。

- 每班前要对风包放水，做好防冻工作。

- 风镐及其附属设备一旦出现故障，必须及时升井进行处理。

- 在井棚设供热管对升井的冻冰的风镐进行处理。

项目部：

段长：

特凿项目

2010-4-13