************************

使用风镐安全措施

施工单位：*********

施工地点：************

施工负责人：***

措施编制人：**

编制日期：2012年7月31日

南皮二部皮带下方拉底使用风镐安全措施

一、措施说明

1、*****自掘一机头至机尾皮带下方没有打地坪，需使用风镐拉底，为保证施工人员安全，确保正常生产 ，特制定如下措施。

2、施工时间：2012年7月5日－施工结束

3、施工地点：***

4、施工人员：**********

5、现场监督：***

二、安全措施

1、风管与截止阀连接处，要用标准卡子固定可靠，且不能有漏风现象，不准带风镐强拉硬拽风管；

2、操作风镐时，要缓慢用力，严禁野蛮作业，以防水泥石子飞崩伤人；

3、在距离施工地点两侧50米处，各设置醒目的警示牌“前方施工，机车鸣迪减速”；

4、在调整轨道阶段，距离施工地点两侧50米处，各设置醒目的警示牌“前方施工，机车严禁通行”；

5、当电机车通过时，施工人员要停止作业，撤到安全地段；

6、现场物料和设备要码放整齐，每班施工结束，要收拢使用设备；

7、未尽事宜严格按照《煤矿安全规程》执行。

审批意见

机电科审批意见：

生产科审批意见：

安检科审批意见：

调度室审批意见：

总工程师审批意见：