墨机三灯闪烁处理方法 在控制面板上一起按住墨水键和进纸键然后开机，开机后3秒钟时，就立刻把进纸键的手松开，这时墨水键的手还按着大约10秒后就出现三灯再闪，这时可以把手放开，这样就能把ROM清好，主板就OK了。这一操作的作用是将废墨计数器清零。此外，还可以通过调整程序达到这一目的。 如果两年前遇到这种三灯闪故障全部都换主板，到了后来就进一步修主板，现在只是在控制面板按几下就OK，这说明修打印机要有经验，耐心才能把故障排除。

#### 中国龙 (2005-5-03 21:52:00)

打印头电缆断线故障分析　　打印头电缆一般都采用塑料柔性带状电缆。这种电缆在使用过程中容易产生折痕，一种是插在打印头插座一端的电缆，随着打印头的插拔次数增多，在折痕处就会发生断裂(修理时需将打印头拆下)； 　　另一种是随着打印时间的增加，打印电缆的中间部分很容易在字车移动过程中被磨损或产生折痕。若将电缆上的绝缘层磨掉，会使打印针驱动信号与打印机机架短路，导致打印机主控电路故障；若打印电缆折痕处断裂则会使打印针驱动信号开路，引起对应的打印针不出针打印，致使打印字符／汉字缺点少划。 　　电缆的这两种故障可以用万用表检查。方法是将万用表的两根表笔分别搭在电缆两端的对应线上，量其电阻是否为零，必要时还要在折痕处作弯曲试验，观察万用表上的阻值有无变化。在确诊有断线后，用相同机型的打印头电缆更换即可。切记电缆的断裂处不能用焊接的方法处理，因为这样会在使用过程中出现信号短路法处理，严重时将导致信号对地短路，引起打印机的主控电路产生故障。 　　在打印头电缆出现折痕，但末折断时，可采取预防措施，避免信号线折断。其方法是：先截一段长约1．5cm的粘胶带，随后将一条长约o，5cm、宽度与粘胶带宽度相同的薄纸片贴到胶带的中部，以避免胶带中部与电缆粘在一起。然后使电缆在折痕处微微向外弯曲，让纸片对正折痕，将胶带贴到电缆上。 　　这样，胶带片产生的拉力就会始终迫使电缆在折痕处微微向外弯曲，从而使电缆在折痕处产生一个向外的合适张力，这样可以可靠地避免打印头在打印过程中向右运动致使电缆在折痕处产生折卷，防止打印头电缆中信号线的折断。

#### 中国龙 (2005-5-03 21:53:00)

打印头与打印辊的间隙偏离 
　　打印机长期使用之后由于击打、振动的原因；或在对打印机维修之后(打印机的字车机构被拆开修理或清洗)，打印头与打印辊之间间隙会发生变化。若间隙过小，打印针冲击过大，易造成打印头断针或打印太浓甚至于成墨团(一般称之为"棕色带")；若间隙过大，打印针从导向板伸出较长，也容易造成断针。同时，所要打印字符／汉字的字迹太淡。因此要定期检查并调整(特别是在修理过字车机构之后)打印头与打印辊之间的间隙。 　　打印头与打印辊的间隙是打印机的一个重要参数。若有偏离，轻者影响打印效果，重者会造成断针，用户应重视定期检查调整。 　　(1)一种通用的"间隙"调整方法 1)       将装在打印头上色带盒取下。　　2)打开打印机机壳并拆下字车架的固定螺丝将机架中装有打印头调节杆的一端抬起。
　　3)松开打印头调节杆的固定螺帽(调节杆用螺帽安装在带偏心的字车滑杆螺栓上，有的打印机用的是螺丝)，将打印头调节杆拨至第二档(一般是薄纸位置)，在打印头与打印辊之间插入4层打印纸(约0.23-0.27mm厚)，转动字车滑杆(注意保持调节杆始终在第二档)，使插入的4层纸能抽动但略有一点摩擦力。这时，分别在打印辊的左、中、右位置进行调整，待均匀后，再将调节杆的固定螺帽上紧即可。 　　(4)LQ-1600K，LQ-2500和LQ-800／1000打印机"间隙"调整方法 　　先将打印头卸下，取掉色带导片后，再将打印头装回字车，用螺丝刀的刀口插入字车导轴的埋头孔内，左、右转动以调整打印头与打印辊的间隙，使其满足规定值

#### 中国龙 (2005-5-03 21:53:00)

激打清零EPL-5600: 
Item+1+Continue+On Line+开机 EPL-5700:   按切换键+操作继续键+联机键+开机 EPL-5700L:   操作同EPL-1220（参见1220图示） EPL-5800:   按切换键+操作继续键+联机键+开机 EPL-5800L:   驱动 + 属性→可选设定值　Alt + Ctrl + Shift + W + 鼠标左键 EPL-5900&EPL-6100: 按住Start/Stop + Job Cancel + Information + 电源，直到联机和错误指示灯同时亮. EPL-5900L&EPL-6100L: 1、  计算机中选择打印机“属性”中的“可选设定值”项； 2、  时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键，然后用鼠标点击屏幕中“可选设定值”项的任意空白区域，参考EPL-1220图示； 3、  屏幕出现是否进行EEPROM初始化的对话框，选择“YES“，操作完成。 EPL-6200L:      同上。 EPL-1210: 联机 ＋ 继续 ＋ 主菜单 + ON EPL-1220: 1、计算机中选择打印机“属性”中的“可选设定值”项； 2、同时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键，然后用点击鼠标左键， 屏幕出现是否进行EEPROM初始的对话框，选择“YES“，操作完成。   EPL-1610K 联机 + 操作继续 + 主菜单 + 开机 EPL-N2000K 按On Line + Continue + Menu键开机 EPL-N2010 联机 + 操作继续 + 主菜单 + 开机 EPL-N2120 联机 + 继续 + 菜单 + 电源 EPL-8600K 按On Line + Continue + Menu键开机直到“FORMAT=EPL8600K”出现 EPL-9000K 按On Line + Continue + Menu键开机直到“FORMAT=EPL8600K”出现 ALC2000:   on line + continue + menu selection C8000: 联机　＋　继续　＋　主菜单 + on C8200: 联机　＋　继续　＋　主菜单 + on

#### 中国龙 (2005-5-03 21:53:00)

喷打清零COLOR 切换 + 字体 + 进/退纸 + 暂停＋电源 COLOR II 切换+暂停+进纸+彩清洗＋电源 COLOR　300 进纸+清洗+电源， 再按清洗10秒 　COLOR　400/440/460 　　　　　进纸灯闪几秒后，按 1、 进/退纸清EEPROM 2、 清洗10秒，清废墨计数器 COLOR　500 进纸 + 黑头清洗 + 彩头清洗 + on ，再按进纸键3秒 COLOR 600/640/66O/670 进纸+清洗+电源 缺纸灯闪5秒后，再按 1、进/退纸清EEPROM及timer IC 2、清洗10秒，清废墨计数器 COLOR 800／850 初始化：进纸＋黑头清洗＋彩头清洗＋ON，松手再按彩头清洗10秒 COLOR 1520K　 切换＋进／退纸＋换行／换页＋微调↑+ 电源 COLOR 3000 暂停 + 换行/换页 + 微调↓ + 电源 SP870/1270 进/退纸 + 清洗 + on　然后按 1、 /退纸清EEPROM及timer IC 2、 清洗10秒，清废墨计数器 SP 950:　 Paper + Roll paper + on 1. Paper (EEPROM) SP 2100/2200 Paper + Roll paper + on 1. Paper (EEPROM) MJ－510 进/退纸 + 清洗 + on 松手后再按进/退纸10秒至进纸灯和缺墨灯闪 MJ-850 切换 + 暂停 + 电源, 再按进/退纸至省墨灯与暂停灯闪烁 再按切换　 MJ-1000 切换 + 省墨/压缩 + 进/退纸 + 暂停 + 电源 MJ-1500K/K＋ 切换＋微调↓＋暂停＋换行／换页＋ON

#### 中国龙 (2005-5-03 21:54:00)

针打清零 LQ-300k+ 换行／换页＋进纸/退纸+暂停＋电源 LX-300+ 换行／换页＋进纸/退纸+暂停＋电源 LQ－580K： 换行／换页＋进退纸+暂停＋电源. LQ-630K：清EEPROM：换行／换页＋进退纸+暂停＋电源. 设置： 进纸/退纸 + 暂停 + 电源　键盘锁定： 换行／换页 + 暂停　+ 　5秒以上，响二声。解锁： 进纸/退纸 +　换行／换页　＋ on. LQ-670K：　高速＋切纸＋电源 LQ-680K : 换行／换页＋进纸/退纸+暂停＋电源 LQ-1600K3/K3＋，2600K 字体＋切纸＋电源 LQ-1600K4/K4+ 字体＋切纸＋电源 LQ-2600K 字体 + 切纸 + 电源 DLQ-1000K：Line Feed + Form Feed + Micro Adjust↓ + 电源DLQ-3000K：清EEPROM：Selec Type + Paper Select + Pause ＋ 电源 DLQ-3500K：LF/FF + Load/Eject + Pause + 电源

#### 中国龙 (2005-5-03 21:54:00)

epson1600K3针的排列
1)结构：LQ-1600K与LQ-1900K打印头均为双层针排列结构，针分长、短两种规格，各l2根。 　　2)排列: 打印头24根针分奇偶双列，如图１所示。其中长针为：2，6，10，14，18，22，3，7，11，l 5，19，23；短针为：4，8，12，l 6，20，24，l，5，9，l3。 
换针方法：　　首先用打印头故障测试程序检查出哪几号针出现故障，然后取下色带盒，翻开打印头锁定夹，从两边捏住打印头散热片(即外壳)，向上提起打印头可以看到连着两根柔性扁平电缆，拔去电缆便可拿出打印头。用酒精棉球擦洗打印头前面的墨污，查看一下是否有缺针情况。　　若是断针，则需要进行换针。换针时要准备好工具，主要有镊子、刀片、金刚挫、钢尺、油石和打印头专用夹具(一种专门用于拆卸打印头散热片的工具)。用专用夹具退下散热片，可以看到好几层结构。　　将头部朝下，松开定位爪，取下最上面的后铜盖，便可以看到环形分布的12根长针，从测试结果区分出断针是长针还是短针，然后数出所断长针的位置，用镊子取出放在一边；如果还有短针断针，则继续取出所有长针，再用刀片沿中间的黄色铜垫片下方分开，露出12根短针，用同样方法取出断针。继而取下一根好针(取长针或短针视所换断针而定)，用钢尺精确测量该针的长度，将新针按所量的尺寸，用金钢挫磨好(注意将针的头部毛刺磨去)后，再从原位置插入，换好后用手指轻压12根针的尾部，使针头从前面探出，此时，应看到1号针和24号针位有针露出，而且各列针与针之间应间隔一孔，若有位置插错，必须重新调整。同时，当手指放开后各针都能立即收针，保证各针出针畅通。　　只有在确认短针全部到位后，才可以安装长针。在合上铜座之前还要使每针的定位销入槽，将长针层定位孔合上，检查没有缝隙便可安装长针了。长针只须照着对应孔位置插下去，长针自尾部到探出头，要经过几道导向槽，最上边的槽孔是很容易穿下去的。第二道孔稍微难一些，只要穿过去，针就能顺势而下，很容易到达所在位置。用拇指压住衔铁，针应露出1mm，表示换上去的针是好的。全部插好后，压上后铜盖，应无缝隙，装好三脚定位爪，套上散热片，即可上机打印测试。2．打印针线圈故障 
　　由于打印头出针动作是依赖于打印针驱动线圈通电后产生磁场，吸合或释放衔铁而控制打印针的进退。若针驱动线圈烧断(开路)，则相应的打印针就不出针，因而造成打印缺点少划；若针驱动线圈短路(击穿)，有可能会使整个打印机不工作。　　打印针驱动线圈正常与否，一般用万用表的R×1挡测量其直流电阻的方法进行鉴别。几种常用打印机的打印头针驱动线圈的直流电阻值参见表1。下面以LQ1600K打印机为例为大家介绍一下更换线圈的方法。更换线圈时应按照固定的线圈对应关系(如图4)找到坏线圈，用小刀切断粘结在线圈架上的明胶，再用镊子和电烙铁取出线圈。拆下坏线圈时要注意不要将相邻的好线圈碰坏，装线圈时应注意线圈的引脚不要和铁壳相碰。最后用明胶固定好线圈。　　打印头修好后，按照拆卸时的逆顺序将打印头恢复。打印针和线圈维修完后，先不要急于开机，如果打印头中有线圈损坏，则需要检查打印机内的驱动三极管V1-V24是否正常，24个驱动三极管的外围电路完全一样，所以，在正常情况下测每只三极管的静态在线参数是很接近的。在打印机断电的情况下，用万用表测量各驱动管的b-e、c-e之间的电阻，就能判断驱动管是否有问题。如果驱动管中有损坏，仍会烧坏驱动线圈。LQ-1600K29土2LQ-1600K II约42LQ-180OK约42LQ-1900K约15DLQ-2000K约16LQ-800／100047土10％LQ-250024土10％LX-80019．2土10％

#### 中国龙 (2005-5-03 21:55:00)

EPSON的全系列机型与墨合对照表
型号 颜色 适用打印机型号 备注 
SO20047 K COLOR 200/MJ510/820/COLOR IIS/COLOR II   
SO20049 3C 820/COLOR IIS/COLOR II/1500   
SO20010 K COLOR SQ870/1170/2570   
SO20025 K 400/800/800+/1000/MI-500V2/MJ-1000V2/MJ-1010V2MJ-1100   
SO20034 K COLOR/PRO/PRO XL/PRO XL+   
SO20036 3C COLOR/PRO/PRO XL/PRO XL+   
SO20062 K 1500   
SO20066 3C PRO XL+   
SO20089 3C COLOR 400/600/800/850/850N/850NE/1520/1520K   
SO20093 K COLOR 400/500/600/PHOTO 700/710/EX/EX2   
SO20097 3C COLOR 200/500/MJ510   
SO20108 K COLOR 800/850/850N/850NE/1520/1520K   
SO20110 5C PHOTO 700/710/EX/EX2/COLOR 670C/2000C   
SO20118 K COLOR 3000/PRO 5000   
SO20122 Y COLOR 3000/PRO 5000   
SO20126 M COLOR 3000   
SO20130 C COLOR 3000   
SO20138 四色 COLOR 300   
SO20143 M PRO 5000   
SO20147 C PRO 5000   
SO20187 K COLOR 440/460/640/660/670/PHOTO 720/750/1200/EX3   
SO20189 K COLOR 740/740I/740TB/760/860/1160/SCAN2000/2500   
SO20191 3C COLOR 440/460/640/660/670/740/740I/740TB/760/860/1160   
SO20193 5C PHOTO 720/750/EX3   
T001011 5C PHOTO 1200   
T003011 K COLOR 900/900N   
005011 3C COLOR 900/900N   
T007 K PHOTO 780/790/870/875DC/890/895/1270/1280/1290 带芯片 
T008 5C PHOTO 780/790/870/875DC/890/895 带芯片 
T009 5C PHOTO 1270/1280/1290 带芯片 
T013 K COLOR 480/580/C20/C40/C40UX/C20UX   
T014 3C COLOR 480/580/C20/C40/C40UX/C20UX   
T015 K PHOTO2000P 带芯片 
T016 5C PHOTO2000P 带芯片 
T017 K COLOR 680/685/777/777I 带芯片 
T018 3C COLOR 680/685/777/777I 带芯片 
T019 K COLOR 880   
T020 3C COLOR 880   
T026 K C50/PHOTO 810/PM-810/820 带芯片 
T027 5C PHOTO 810 带芯片 
T028 K C60 带芯片 
T029 3C C50/C60 带芯片 
T0321 K C80 带芯片 
T0322 C C80 带芯片 
T0323 M C80 带芯片 
T0324 Y C80 带芯片 
T0331 K PHOTO 950 带芯片 
T0332 C PHOTO 950 带芯片 
T0333 M PHOTO 950 带芯片 
T0334 Y PHOTO 950 带芯片 
T0335 LC PHOTO 950 带芯片 
T0336 LM PHOTO 950 带芯片 
T0341 K PHOTO 2100 带芯片 
T0342 C PHOTO 2100 带芯片 
T0343 M PHOTO 2100 带芯片 
T0344 Y PHOTO 2100 带芯片 
T0345 LC PHOTO 2100 带芯片 
T0346 LM PHOTO 2100 带芯片 
T0347 LK PHOTO 2100 带芯片 
T0348 K PHOTO 2100 带芯片 
T036 K C42 带芯片 
T037 3C C42 带芯片 
T038 K C41 带芯片 
T039 3C C41 带芯片 

补充一下，缺SP900，915，830，925，后两种用T026，T027墨盒

#### 中国龙 (2005-5-03 21:55:00)

EPSON喷墨打印机维修谈
随着电脑市场的降价，电脑已成为更多人可以接受的工具，很多家庭级的打印机也展现电脑爱好者面前。如EPSON 的480、580、670、PHOTO EXT系列等。这里根据个人几年来对EPSON打印机的维修经验，向大家介绍一些使用及维修的见解。　　A、 更换墨盒　　 第一种：墨尽灯闪烁时，按下“清洗”键3秒，打印头归位到更换墨盒位置，换上新墨盒，再次按下“清洗”键，打印机随后进行新墨盒检测及清洁工作。　　 第二种：墨尽灯没有闪烁，但打印质量下降（彩色墨盒中有一色墨尽），清洁工作也无法完成时。想更换墨盒时，很多人可能是强行断电，这样对打印机难免会造成损坏，这里给大家介绍另一种方法：开机后，按下“进纸”键5秒，打印头归位到更换墨盒位置，随后步骤与上一样。　　B、开机后所有灯闪烁　　打印机由于机械故障（打印头阻力过大）造成打印头的运动受阻，引起打印头撞击机械框架，使打印头定位系统出错，和卡纸，使打印机无法正常复位，然后所有指示灯闪烁。　　第一种：同时按下“进纸”、“清洗”键开机，这时“进纸”灯闪烁，然后松手按下“清洗”键，直到所有灯闪烁一下后熄灭，这时打印机正常。此种方法有99%的修复率，此种方法虽很简单，但EPSON公司从未公开。　　第二种：以上方法不行的话，问题可能出在主板上，首先取下面盖，取出主板（从后面及旁边取出镙钉），先不要拔下主板上的联线，取下主板上的锂电池（3V）后开机，问题解决。因为此电池是为打印机保存BIOS、打印机信息的。　　第三种：此种情况是一般不会产生的。但在我维修众多EPSON打印机中还是遇到了几例情况。主板上有一个串行EPROM（93C46）芯片中的程序乱了，因为此芯片是为打印机记忆打印头信息的，更换此芯片有相当大的难度：首先要找一台同型号的打印机，取下此芯片（93C46），买一颗芯片（93C46，大约5.00元），用写入器将取下的芯片里的程序复制到新买的芯片中，问题解决。　　C、测试打印头质量　　第一种：联机用EPSON说明书介绍的方法软件测试。　　第二种：不联机，按下“进纸”开机，这时你会看到打印机打印出每一个喷墨孔的样式图，每一根斜线代表一个喷墨孔，假如有缺某一根斜线，说明打印头有某一个喷墨孔堵塞，按下“清洗”键进行清洗，再看样式图，直到每一喷墨孔通，这样打印出的质量才会清晰。

#### 中国龙 (2005-5-03 21:56:00)

LQ-1600KⅢ开机指示灯全亮闪烁--故障主要原因



1.打印头温度及检测系统故障:如头上温度电阻断路,头缆断线,未扦打印头等;
注: CPU-73脚正常电压是+0.54V,如未接打印头或相应线断时,开机立即全部灯闪亮.
网友发言:
"听说是头测不到！";"打印头更换线圈后焊点短路造成的";"老大，是打印头缆插反了";
2.+35V电压太高,太低或检测系统故障:暂缺(网友发言中尚未见到例子)；
注: CPU-74脚的正常电压是+3.94V; 此电压上升达到+4.5V时开机全部灯闪亮,头不动; 
下降达到&lt;=+3.5V时开机全部灯亮(不闪),头不动; 
还有开机打印头归位后,全部灯闪亮的,也可能是此电压太高引起的(当此电压上升达到+4.4V时).
3.打印头"初始位置"及寻找故障:初始检位测系统坏,字车电机性能不好等;
网友发言:
"打印头原位传感器损坏";"打印头原位传感器（HOME传感器）一个线断了";"好像是主板上字车电机的接头松了";"可能是机子里有个主轴出现问题";
4.Vref电压及检测系统(含CPU)故障:ZD1坏,CPU坏等;
注: CPU-78脚正常电压是+4.77V:
网友发言:
"主板上的一个4.77V稳压管坏了....很小的红色管"---ZD1---编者注;"我试过一样的故障，换了CPU就OK了";
5.主板上局部线路被短路,漏电或开路故障(IC2芯片是重点)....
网友发言:
"BIOS有的脚腐蚀了,接触不好引起的";"主板有明显腐蚀";"总之是CPU自检已通过，当进一步检测其他端口时，有的端口有故障，故没有通过检测，而出现的现象。这就要仔细检查每一路，重点是短路(---漏电---编者注)，其次是断路，机械故障也有但很少，同时拌随电路故障".

#### 中国龙 (2005-5-03 21:56:00)

K3线圈量法

阻值约50欧   
长针  ***  1  2  3  （ 4  5）  6   7 ****
        *****8 9 10 11 （12 ）13 14 15  *****
地4对应脚：8， 9 ，10 ，14 
地5对应脚：3 ，7 ，13，15
地12对应脚：1，2，6，11
        

短针  
             *** （ 1 ） 2   3   4  （ 5）  6   7  8****
         ***** 9 （10） 11 12 （13 14 ）15  16 17 *****
1和10 是热敏电阻
地5对应脚：3,9,12,15,
地13对应脚：2,4,8,11,
地14对应脚：6,7,16,17,

#### 中国龙 (2005-5-03 21:57:00)

EPSON 喷墨打印机计数器故障 
epson关于计数器清零的方法
使用epson的维修软件。但是很难找到，所以不提倡。
手动的方法：断电情况下，按住进纸键与清洗键不放手开机，进纸键灯闪烁2－3下后放开手，然后在按清洗键13秒左右，指示灯会一起闪烁后熄灭，问题解决。EPSON的C20/40机器面板指示灯交替闪烁-------废墨满~
电源灯和维护灯同时闪烁----黑色墨水将尽
电源和维护灯不同频率的闪烁----彩色墨水将尽~~
红灯长亮，电源灯灭-----字车或者传感器问题~~我来跟一个，我说的是EPSON的一些老机型，以EX3为代表：
电源指示灯常亮，进纸+黑色墨尽+彩色墨尽三指示灯闪烁-------表示废墨满。
电源指示灯常亮，进纸灯闪烁，黑色墨尽+彩色墨尽两灯常亮--------表示字车错误（一般是字车没有回原位）或进纸器没有复位。电源指示灯常亮+黑色（或彩色）墨尽灯闪烁，黑墨（或彩色）将尽提示更换墨水。
电源指示灯常亮+黑色（或彩色）墨尽灯常亮，表示黑色（或彩色）墨用完，机器被锁死，必须执行更换墨水操作。。。。。

680、777的打印机
二灯齐亮：（1）缺纸。（2）卡纸。（3）墨已尽。（4）更换墨盒错误，往往是更换了兼容墨盒后发生，有时会锁定打印机。
电源灯亮+维护灯闪：墨盒内墨水少已近用空。
电源灯灭+维护灯亮：墨车错误，墨车不能按时返回初始位置。
二灯齐闪：发生未知错误，多数是废墨计数器满。（有时废墨计数器满也会表现为二灯齐亮） 
COLOR 680 废墨满清零方法(手动)
现象：所有的灯都在闪烁
1 关闭打印机
2 按住"进纸""换墨" 打开电源
3 15秒后松开.
4 再按住"换墨"键15秒
5 打印会有一些动作(初始化)
OK 以上15秒时间只是估计值.不太准.请琢情处理.
开机复位后,两个灯交替闪烁.EPSON MJ1500k暂停和数据灯同时闪烁，原因是打印头清洁刮板不能复位，重新润滑后可以解决问题。
790安关机键
电源灯迟迟不灭
主板上受潮若记数器满（卡纸灯常亮，电源灯慢闪），大部分EPSON机型都可面板清零。
如890：
断电情况下，按住退纸键与清洗键（电源开关旁的两个按键，并非打开罩壳的换墨盒键）不放手开机，灯闪烁3下后放开手，然后再按清洗键13秒左右，指示灯会一起闪烁后熄灭，机器清零结束。其它机型号1color300
进纸键+清洗键+开机键，松手再按进纸键+清洗键10秒（墨尽灯与进纸灯闪）
2.color800
进纸键+黑清洗+彩清洗+开机键，松手再按彩清洗3秒
3.mj1500k(k+)
切换+微调↓+暂停+换行/换页+开机，所有灯亮松手
4.color1520k
切换+进纸/退纸+换行/换页+微调↑+开机，所有灯亮松手
5.proxl(xl+)
alt +font+load/eject+pause+开机
6.stylus1000
切换+省墨/压缩+进纸/退纸+暂停+开机
7.mj500
进纸+黑清洗+彩清洗+开机，再按进纸键3秒
8.mj510(k)
进纸/退纸+清洗+开机键，松手再按进纸/退纸10秒，看到进纸灯和缺墨灯闪
9.colorii
切换+暂停+进纸+彩清洗+开机键
10.color
切换+字体+进纸/退纸+暂停+开机键
11.color3000
暂停+ 换行/换页+微调↓+开机EPSON彩喷机需清零的机型分以下几种：
1。480、580、C20、C40、C41系列
当联机时显示未知错误、服务请求或打印机开机后电源灯和进纸灯交替闪烁时，可以清零。联机后运行清零软件，第一界面选择相应选项点击"OK"进入，程序出现提示框，不用理会点击"close",之后进入主界面，点击左边"Maintenance(维护)"选项卡,点击"protect counter check(计数器检查)"，在其右侧有一选项"clear the protect counter values(清除计数器值)",选中点击下方"OK"键执行操作。这时请注意下方状态栏。"The protect counter has been initialzed(计数器已被初始化) ".软件提示需30秒初始化打印机，接下来按提示操作即可。注意如果在初始化打印机过程中，打印机无响应，字车无动作，则需重启软件。
2。680、790、830、C60、C80、870、1290系列
这几款机型既可用软件清零也可用打印机面板来完成，面板清零参考条目3。
3。700、710、720、EX、EX2、EX3、1200、1270系列
这几款系列的三键机故障现象是电源灯和其他两灯交替闪烁，且其他两灯同频率。按住进纸键和清洗键(个别机器是换墨键)开机，2秒后松开进纸键，再过2秒松开清洗键，再按住清洗键直到所有灯同时亮一下、字车有动作，松开键。
4。1500K、1500K+、1520K多键机系列EPSON　A3有EPSON STYLUS COLOR 1500K和EPSON　STYLUS COLOR 1520K这两种。用1520K开机打印文稿时，打印机突然发出一阵“恐怖”的声音，随后打印机右边面板上的所有红灯全部发亮，打印头无吸墨动作，机器不能打印任何文字与图像，整台打印机陷于瘫痪。
EPSON打印机内部设有一个计数器，记录墨头吸墨次数。等计数器
计到一定数值后，就要清洗吸墨海绵及装用完墨盒，然后将计数器清零即可。计数器清零的方法：按住“Alt”键、“换行/换页”键、“进纸/退纸”键、“字体”键四键，开机，听到“嘟”一声响后，机器恢复正常工作。 EPSON 1520清零方法
按住“Alt”键、“换行/换页”键、“进纸/退纸”键、“字体”键四键，开机，听到“嘟”一声响后，机器恢复正常工作。

#### 中国龙 (2005-5-03 21:57:00)

LQ-1600K打印机故障维修实例 
　　故障现象：一台LQ－1600K打印机打印表格时，字车电机不时发出“咔咔”的响声，字车的起始位置逐渐右移，以致造成字车碰撞右墙，同时，字车电机异常发烫。
　　故障维修：先用万用表检测字车电机线圈绕组的电阻值，未发现异常。接着测量字车电机静态锁定电压，发现竟高达14V，比正常值5V高出许多。静态锁定电压过高，必然增加电机线圈绕组中流过的电流，致使电机发烫。而且由于工作时驱动电压与锁定电压之间的电位差减小，驱动能力下降，使电机失步造成字车撞墙。
　　根据LQ－1600K打印机驱动电路的工作原理可知，字车电机的驱动高压与锁定低压之间的切换是由STK6722H芯片完成的。为了能快速准确地判断故障部位，本人借助一台能正常工作的同型号打印机，对STK6722H芯片进行了对比检测，有关数据见下表（以10脚为参考端）。测量中发现，正常机与故障机的5、6、13、14、17、18脚的阻值差异较大，它们都是专用门阵列E05A09BA的输出端。由于字车电机的相序信号、锁定信号都是来自E05A09BA，故可判断该芯片损坏。更换后再次进行了测试，实测数据与正常机相符，打印机工作正常，字车电机也不再发烫。
　　引出脚　正常机　故障机　引出脚　正常机　故障机
　　1　　　 430　　 380　　 2　　　 760　　 770
　　3　　　 2000　　1800　　4　　　 780　　 790
　　5　　　 750　　 6000　　6　　　 730　　 6100
　　7　　　 780　　 790　　 8　　　 880　　 910
　　9　　　 140　　 140　　 10　　　0　　　 0
　　11　　　1070　　1150　　12　　　780　　 790
　　13　　　750　　 6200　　14　　　750　　 6200
　　15　　　780　　 790　　 16　　　750　　 770
　　17　　　750　　 3000　　18　　　400　　 0　　故障现象：使用自动装退纸时压纸杆不能抬起，造成卡纸。
　　故障维修：LQ－1600K打印机是由CPU控制两个三极管的导通／关闭以驱动压纸杆电磁铁吸合或释放来完成该功能的(参见附图)。经测量发现Q36烧断，该管为D1981(1810)，因市场难以买到同型号三极管，经查阅资料后，用一录像机用电源管D1275代换，故障排除。另外，该打印针驱动三极管也是采用的D1981(1810)，如损坏时也可用D1275进行代换。　　故障现象：一台LQ－1600K打印机，只能打印西文字符，不能打印中文字符。
　　故障维修：从打印结果看，西文完全正确，而中文都打成了西文，考虑到西文只占用了数据线的7位(D0～D6)，而中文字符则要用第8位数据线D7来表示，怀疑故障出在与并行口数据线D7相关的电路部分，分析电路图(见附图)，打印机并行接口由一片M54610P9(5A)完成8位数据和接口信号的输入、输出。用示波器测M54610P的第11和第29脚(D7的输入、输出脚)，无脉冲信号，怀疑该芯片损坏，更换一片M54610P后再试，故障依旧。用万用表测D7对地电阻为0Ω，而从电路图看，D7除了与M54610P相连外，还与74LS076(6B)的8脚和CPU μPD7810(7B)的18脚相连，割断74LS07的8脚，再测D7对地电阻，发现短路依旧，看来是CPU μ7810的18脚内部对地短路所故。由于CPU价格昂贵，且更换不便，考虑到18脚是用于串行通讯，在LQ－1600K中并未起作用，试着割断CPU的18脚，发现D7对地不再短路，开机打印中文文稿正常，故障排除。
　　小结：本例故障维修过程中换了本不用更换的M54610P，走了一段弯路。因此，更换芯片前最好多进行一些综合判断，毕竟换一块芯片要比检查一块芯片费事得多。　　故障现象：一台LQ－1600K打印机，开机后无论是否有纸，按动面板上的“进纸／退纸”按钮，压纸连杆均不动作，打印纸进退不畅，其它功能正常。
　　故障维修：根据故障现象，重点怀疑是压纸连杆电磁铁及其驱动电路有问题，拆开机盖后发现，压纸连杆电磁铁线圈已被烧焦，主电路板上Q35三极管外壳爆裂，Q36也被击穿，更换Q35、Q36及电磁铁线圈（买不到同型号线圈时，可自己绕制，用相同规格的漆包线，在原有的骨架上绕制后测其直流电阻应在22±2Ω之间），故障排除。　　故障现象：一台LQ－1600K打印机，打印时周期性出现字间压缩现象，但进退纸操作均正常。
　　故障维修：从故障现象看，不象是电路有问题，估计毛病出在机械部件上。打开机盖，对机械部件进行全面检查，发现走纸机械部件的一个塑料齿轮缺了一齿，更换该齿轮，故障排除。　　故障现象：一台LQ－1600K打印机，用报表输出程序打印时，打印起始位置不断向右移动。
　　故障维修：为排除是报表输出程序引起故障的可能性，更换了打印内容，故障依旧。用无水酒精对打印头初始位置传感器和打印头传输带及字车的两导向轴进行清洗并对机内进行除尘处理后，故障排除。　　故障现象：一台LQ－1600K打印机，更换打印头线圈后，将打印头装在字车上，开机电源和缺纸指示灯一闪即灭，字车无动作，同时电源发出“滋滋”声，但如把打印头从字车上取下或把打印头连接电缆拔掉，开机则一切正常。
　　故障维修：由于打印头与字车不接触时工作正常，估计问题出在打印头本身。怀疑打印头线圈与金属外壳短路，用万用表检查，果然如此。拆开打印头，取出打印针，再取出新换的线圈，重新进行安装后测量，仍与外壳短路。仔细检查该线圈，发现它的两只金属脚的根部各有一团铅笔尖大小的焊锡团，再看电路板上预留的焊点小孔与金属壳离得非常近，把线圈插进线圈座后，焊锡团很可能与金属壳接触而造成短路。于是用电烙铁将多余焊锡剔除（注意：剔除时动作一定要用“点”的手法，不可与金属脚直接接触，否则金属脚的塑料座就会被熔化），检查无误后将打印头装上，开机，故障排除。 　　故障现象：一台LQ－1600K打印机，开机后，电源指示灯亮，但打印头无任何动作。
　　故障维修：首先检查各路电源输出，未发现任何异常，估计是主板问题。用逻辑笔测CPU地址信号输出脚，无脉冲信号。再测其晶振(30)，(31)脚，有脉冲出现，这说明CPU未工作。在开机时，用逻辑笔测(28)脚，发现无复位脉冲。复位电路部分如附图示。测Vx电压，为5.1V，正常。测C26两端电压为零伏。由电路原理分析，Vx电压正常，只有DISC输出低电平，才有可能使THLD端为低电平。测C25两端电压，也为低电平。顺藤摸瓜，最后查出接口芯片M54610P的(2)脚恒为低电平。(2)脚是主机初始化信号输入端，M54610P内部经两级放大驱动后，从(3)脚输出，加至复位电路。(2)脚电平恒低，使CPU复位操作不能结束，CPU不能进入正常工作。检查与(2)脚相连的外围电路，无问题。用万用表测(2)脚对地电阻值，正、反向都只有10欧左右。更换M54610P后，开机，故障依旧。
　　用逻辑笔分别检查CPU的地址线、数据线均有脉冲出现，说明CPU已工作。考虑到主板同时两处故障的可能性很小，故仍重点检查M54610P，结果发现第(29)、(30)两脚由于焊接时不小心粘连。检查这两脚分别与CPU的读控制线和其中一根地址线相连，致使CPU控制逻辑紊乱而不能正常工作。重新焊好后故障排除。　　故障现象：接通电源，打印机无任何指示，打开机盖后发现F1 2A／250V保险管烧断。更换同类型保险管后，电源有时能工作几分钟，然后主电源自动停止工作。 
　　故障维修：取下打印机电源板，用万用表进行测量，发现主开关Q1三极管集电极c与发射极e之间击穿短路。Q1型号为2SC4313，其主要技术参数为：射极开路击穿电压BVCBO≥800V，集电极电流ICM=10A，功率PCM=85W。由于同型号三极管市面上很难买到，故选用了参数值相近的BU508A代用。BU508A三极管参数为：PCM=75W，ICM=7.5A，BVCBO=1500V。更换三极管后接通电源，打印机自检正常，但十多分钟后电源自动停止工作。刚开始认为是新换的三极管参数不对而烧坏，但当焊下BU508A测量时，发现并未烧坏，重新装上后打开电源，打印机又能工作几分钟，然后自动停止。 
　　用万用表测得主电源正常工作时，Q1基极与发射极之间电压Vbe=0.7V，Q1工作在正常导通状态。而停止工作时，Q1三极管基极与发射极之间电压Vbe=－0.2V，Q1工作在截止状态。为确诊故障原因，仔细分析Q1工作状态(见附图)，Q1基极电位由R14与Q2分压决定，当Q2工作在截止状态时，Q2集电极输出高电位，Q1导通。当Q2导通时，Q2三极管集电极对发射极的饱和压降VCE就是Q1基极电压(0.2～0.25)伏，此时Q1截止。驱动电源IS流经电阻R14三极管Q2。如果R14电阻变值或开路，就没有IS流过。Q1基极电位被嵌位在Q2饱和压降0.2伏状态，即不正常工作状态。
　　用电烙铁焊下R14电阻，测量其阻值为3000KΩ，正常值为510KΩ(注意必须焊下电阻测量，线路板上测无法准确判断其好坏)。换上同阻值电阻，打印机恢复正常。
　　小结：该故障是由于R14热稳定性变坏所致，刚开始工作时，R14阻值较小能使Q1正常工作，但随着时间的推移，R14发热而使阻值变大，造成Q1截止。　　故障现象：一台LQ－1600K打印机，开机后电源指示灯亮，受令灯、联机灯亮一下后熄灭，字车不管在什么位置，都向右移动一段停下，有间隔0.5秒的5声报警，不能自检，缺纸灯不亮。
　　故障维修：根据上述故障现象，可以断定电源部分没问题，字车只能向一个方向移动，初步分析是字车驱动电机、驱动电路及相关部件有问题。用万用表测量字车电机各端电阻值，未发现有开路现象，说明字车电机没问题。检查主板上字车电机的驱动电路部分，静态测量相关元器件，也未发现有问题。换上另一台机器的主控板，故障依旧。经过上述检测，可以断定字车及其驱动电路部分没问题。那么问题出在哪里呢?仔细分析该机的故障现象和查阅有关资料，得知间隔0.5秒的5声报警是托架故障。托架部分主要由字车电机、字车、传感器和金属框架组成，经过上述检查，最后判断是传感器部分有问题。根据故障现象，不能进行初始化，很可能是初始位置传感器有问题。初始位置传感器用于检测托架的初始位置，该器件是一个光电转换器。当打印机开机时，首先进行硬件初始化，初始化时打印起始位置由初始位置传感器来测定，如正常，则由光电转换器产生一个“高”电平信号给CPU。拆下位于底板前左侧位置的初始位置传感器，发现该器件很脏，拆下外壳，里面堆积很多油垢，几乎将其中的一个光电管全糊住了，仔细用酒精清洁，去除油垢，重新安装后，故障排除。
　　小结：上述故障从开始查找到最后排除，占去了许多时间。其中大部分用在检查字车电机及主板上相关的驱动电路上，开始根本没想到问题是在初始位置传感器上，走了许多弯路。主要是只看字车表面现象，忽略了报警声所提供了线索，而且该线索也很容易让人忽视。 故障现象：一台LQ-1600K打印机，开机后，面板上的联机灯有时亮，有时不亮，呈随机状态，按联机键不起作用。
故障分析与排除：LQ-1600K打印机的联机电路如下图所示，未按联机键时，内存管理集成电路(10C)的31脚为高电平，按下联机键10C的31脚为低电平，当释放按键后，10C的31脚又恢复为高电平，即每按一次联机键，10C的31脚产生一个负脉冲信号。当按联机键不起作用时，估计是由于10C的31脚为一个恒定电平，使得联机键按下后，该脚的电位无法变化，不能控制联机或脱机。也正是由于10C31脚为恒定电平导致开机时CPU(7B)的8脚输出信号带有随机性可能为高(联机灯灭)，也可能为低(联机灯亮)。拆开打印机，实测得10C的31脚为恒定不变的低电平，经检查发现R99的一端虚焊，重新焊牢后，开机按联机键，联机类有变化，联机打印正常，故障排除。故障现象：一台LQ-1600K打印机，打印速度变慢，只有正常速度的一半左右。
故障分析及排除：从LQ-1600K打印机的结构上看，它有一个打印头温度检测电路。其工作原理为：在打印头驱动线圈内部有一只热敏电阻，它的作用是检测打印头的温度。打印头温度变化将引起热敏电阻AN0端电压的变化，当温度为90℃时，AN0端电压为1.01V；当温度为100℃时，AN0端电压为0.82V。打印头温度变化引起电压的变化，这种变化被传送到CPU(VPD780HG)，通过CPU来调整打印速度，如果打印头的温度超过100℃，则打印自动暂停，但字车仍然继续来回运动以帮助打印头散热，同时“联机”灯闪烁；当温度降到100℃以下时，打印头开始以慢速打印，直到温度下降到90℃以下时，打印速度才恢复正常打印。一般来说：打印速度变慢的主要原因有以下三点： 
1.打印时间过长，加上环境温度又高，导致打印头温度很快达到90℃以上。
2.打印针被色带卡住或打印针孔被色带油垢堵塞，使打印头驱动线圈负载太重，从而使打印头温度迅速升高。
3.打印头中的热敏电阻是通过打印头扁平电缆与主控板相连，如果连接热敏电阻的导线断了，将导致送往CPU的电压信号悬空，从而使CPU误以为打印头温度过高而采用慢速打印。
对于第一种情况，解决的办法是降低打印机使用环境的温度，并采取间断打印方式，即打印一段时间后，让打印机停机几分钟，以防打印头温升过快；对于第二种情况，应更换色带或清洗打印头；如仍然不能解决，可换一根打印头扁平电缆试试，本例故障，属于第二种情况，清洗打印头后，故障排除。 故障现象：接通电源，打印机无任何指示，打开机盖后发现F1 2A/250V保险管烧断。更换同类型保险管后，电源有时能工作几分钟，然后主电源自动停止工作。
故障分析与检修：取下打印机电源板，用万用表进行测量，发现主开关Q1三极管集电极c与发射极e之间击穿短路。Q1型号为2SC4313，其主要技术参数为：射极开路击穿电压BVCBO≥800V，集电极电流ICM=10A，功率PCM=85W。由于同型号三极管市面上很难买到，笔者选用了参数值相近的BU508A代用。BU508A三极管参数为：PCM=75W，ICM=7.5A，BVCBO=1500V。更换三极管后接通电源，打印机自检正常，但十多分钟后电源自动停止工作。刚开始认为是新换的三极管参数不对而烧坏，但当焊下BU508A测量时，发现并未烧坏，重新装上后打开电源，打印机又能工作几分钟，然后自动停止。
用万用表测得主电源正常工作时，Q1基极与发射极之间电压Vbe=0.7V，Q1工作在正常导通状态。而停止工作时，Q1三极管基极与发射极之间电压Vbe=-0.2V，Q1工作在截止状态。为确诊故障原因，仔细分析Q1工作状态(见附图)，Q1基极电位由R14与Q2分压决定，当Q2工作在截止状态时，Q2集电极输出高电位，Q1导通。当Q2导通时，Q2三极管集电极对发射极的饱和压降VCE就是Q1基极电压(0.2～0.25)伏，此时Q1截止。驱动电源IS流经电阻R14三极管Q2。如果R14电阻变值或开路，就没有IS流过。Q1基极电位被嵌位在Q2饱和压降0.2伏状态，即不正常工作状态。
用电烙铁焊下R14电阻，测量其阻值为3000KΩ，正常值为510KΩ(注意必须焊下电阻测量，线路板上测无法准确判断其好坏)。换上同阻值电阻，打印机恢复正常。
小结：该故障是由于R14热稳定性变坏所致，刚开始工作时，R14阻值较小能使Q1正常工作，但随着时间的推移，R14发热而使阻值变大，造成Q1截止。

#### 中国龙 (2005-5-03 21:58:00)

故障现象：一台LQ-1600K打印机，联机打印时打印ASCⅡ字符正常，不能打印汉字。打印汉字时出现一些杂乱无章的符号，但自检时打印汉字正常。
故障分析与维修：打印机自检时打印汉字正常，说明打印机打印控制、驱动与打印头输出电路工作正常，问题出在打印机与主机的接口电路部分。而联机时打印ASCⅡ字符正常，则说明打印机接口电路中，打印机控制与选通、应答电路工作正常，故障可能出在打印机接口电路的数据通道电路部分。LQ1600K打印机采用并行接口标准，数据通道宽度为8位，在联机打印ASCⅡ字符时，主机送往打印机的ASCⅡ码数据占用8位数据中D0～D6，而将最高位D7置为“0”。在联机打印汉字时，主机为说明这时向打印机传送的是汉字而不是ASCⅡ字符，除用二个字节表示一个汉字外，还将每个字节中的D7置为“1”。因此，数据位D7成为打印机区分主机送来的数据是汉字还是ASCⅡ字符的标识位。如果打印机接口电路中数据位D7出现问题，打印机将不能正确识别主机送来的数据是汉字还是ASCⅡ字符，使得打印出错。根据以上分析，首先用万用表测量LQ1600K打印机并行接口插座中数据位D0～D7对应引脚的对地直流电阻，当测量D7(打印机并行接口插座第九脚)时，对地电阻仅为3Ω，而D0～D6对地电阻均在6.9kΩ左右。将打印机拆开，卸下打印主控板，检查与D7相连接的元器件，发现有位于RM4的11kΩ×8排电阻的第6脚，有位于5A的芯片M54610P第11脚，有位于7B的芯片D7810HG第18脚，有位于6B的芯片74LS07P第8脚。用万用表监视D7位对地直流电阻值的同时依次断开上述元器件与之相连的引脚，当断开芯片D7810HG第18脚时，D7对地电阻值由3Ω变为6.9kΩ，说明D7对地短路是由于芯片D7810HG内部损坏引起的。小心将该芯片焊下，换上一只好的同型号芯片，并将所有与D7相连的元器件引脚焊好，将打印机安装好并与主机连接好后开机，打印汉字及ASCⅡ字符均正常，故障排除。故障现象：一台LQ-1600K打印机，只能打印西文字符，不能打印中文字符。
分析与维修：从打印结果看，西文完全正确，而中文都打成了西文，考虑到西文只占用了数据线的7位(D0～D6)，而中文字符则要用第8位数据线D7来表示，怀疑故障出在与并行口数据线D7相关的电路部分，分析电路图(见附图)，打印机并行接口由一片M54610P9(5A)完成8位数据和接口信号的输入、输出。用示波器测M54610P的第11和第29脚(D7的输入、输出脚)，无脉冲信号，怀疑该芯片损坏，更换一片M54610P后再试，故障依旧。用万用表测D7对地电阻为0，而从电路图看，D7除了与M54610P相连外，还与74LS076(6B)的8脚和CPU μPD7810(7B)的18脚相连，割断74LS07的8脚，再测D7对地电阻，发现短路依旧，看来是CPU μ7810的18脚内部对地短路所故。由于CPU价格昂贵，且更换不便，考虑到18脚是用于串行通讯，在LQ-1600K中并未起作用，试着割断CPU的18脚，发现D7对地不再短路，开机打印中文文稿正常，故障排除。
小结：本例故障维修过程中换了本不用更换的M54610P，走了一段弯路。因此，更换芯片前最好多进行一些综合判断，毕竟换一块芯片要比检查一块芯片费事得多。
故障现象：一台LQ-1600K打印机，开机面板提示灯正常，但不能自动进纸。
故障分析及维修：不能进纸的原因主要有：①滚筒被卡住不能转动；②走纸电机损坏；③走纸电机驱动电路有故障。
首先，在关掉电源的情况下，用手转动滚筒，发现转不动，仔细检查并未发现滚筒被卡住；打开机壳，拆下走纸电机，发现电机主轴不能转动，用万用表测量电机的四组线圈，发现有一组线圈的电阻值为5Ω左右，其余三组线圈电阻值相等且都为110Ω左右，显然电阻值为5Ω左右的线圈已经局部短路，估计电机主轴不能转动的原因是线圈短路后，电机温度太高，使内部结构变形所致。再测量电机的35V直流电压驱动电路，发现Q43(B884)的集电极与发射极击穿短路，而Q29、R13、R79、D44均工作正常，测量控制驱动走纸电机的驱动集成块E05A09BA(2A)的13脚、14脚、15脚、16脚、17脚对地电阻均为4500Ω左右，基本正常，四只驱动三极管Q39(D560)、Q40、Q41、Q42也正常。换上一个好的电机和三极管(2SSB765)；开机，按进纸键仍不能自动进纸，但发现按进纸键时，电机有嗡嗡声，说明35V直流电压已加到电机上；上电测试Q39、Q40、Q41、Q42、Q43三极管，连续按进纸键，发现五只三极管的电压都能加上或关断，只是电机不能转动，因资料上的Q43为2SB765K，而电路板上的Q43是2SB884，估计是2SSB765驱动电流不够，另换一只三极管2SB884，接上电源电机能转动，开机按进纸键能进纸，故障排除。

故障现象：使用自动装退纸时压纸杆不能抬起，造成卡纸。
故障处理：LQ-1600K打印机是由CPU控制两个三极管的导通/关闭以驱动压纸杆电磁铁吸合或释放来完成该功能的(参见附图)。经测量发现Q36烧断，该管为D1981(1810)，因市场难以买到同型号三极管，经查阅资料后，用一录像机用电源管D1275代换，故障排除。另外，该打印针驱动三极管也是采用的D1981(1810)，如损坏时也可用D1275进行代换。故障现象：打印过程很吃力，或打印头有时到不了左界，打印的表格对不齐，并伴有“咝咝”声。
　　解释并排除办法是：具体做法是用棉球沾上无水酒精，清洗轨道，并用手来回推动打印头，反复几次，直到轨道上不出现黑色油墨为止，然后再在每根轨道上滴上一滴机油（淡黄色液体）并来回推动一下打印头即可。这种故障是输送打印头的两根轨道有杂物堵塞所至。一般出现在用了较长时间的打印机中。由于两根轨道上有润滑油，又长期暴露在外界，空气中粉尘积聚在轨道上，阻止了打印头在轨道上的滑动。　　故障现象：打印机能自检，但不能联机打印。
　　解释并排除办法：首先要通过替换法区分是主机、信号线还是打印机的问题，在确认是打印机的问题以后可直接打开打印机外壳，取下电路板，把标有M54610P的芯片。（它是接口芯片）换一片，即可。（该芯片市场价为30元）。成功率98%。　　故障现象：在有纸状态开机，缺纸灯亮，有时能自检，但有时又不能自检，但是开机时，打印头能回位到左界。
　　解释并排除方法：这种情况一般会去检查纸尽开关系统，但实际情况却是接口芯片M54610P坏了。由于打印头能在开机后到左界定位，说明打印机没有大故障，主控电路是好的。另外LQ1600K的纸尽检测开关是机械式而不是光敏组件，所以那种开关被纸粉盖住，从而出现检测错误的可能性没有。因此，最终原因是用户在连接打印机信号线时带电拔插，烷坏了接口芯片，只不过烧坏程度不同，导致现象和故障二有所不同，排除办法是换M54610P芯片。　　故障现象：打印缺针
　　解释并排出办法：LQ1600K打印机是24针打印机，打印头内24根针分成长、短两层各12根针。取下打印头（取的方法是：把固定打印头的左、右两个铗子拔开，把打印头按旋转方式取下，目的是为了不损坏信号线，用于拿住打印头上信号线插座一目的是为了不损坏插座，拔下信号线,正视打印头上的针有两排各12根针。如图仰视图请记注；突出的针就是慈针，这里用*表示短针，表示长针。由于针是长短交叉排列，所以一眼就能看出是长针或短针断了，（有黑点处就是断针处）。若是长针断了好办，若是短针断了就得把所有长针取下再接短针。
　　换针技巧：以打印头信号线插座为边做一根中轴线（如图腑视图中的虚线），把12根针分为上、下两排，并从插头开始计数1、2.......6、7、8......12编号,在装针时一定要清楚腑视图中某号针对应在仰视图中某号针的位置,每装一根针都要来回对照。　　故障现象：打印缺针，但打印头不缺针
　　解释并排除方法：这是因打印头内某根针对应的线圈烧断造成不能出针，一般只能换打印头或换一层线圈。
　　有时打印头又缺针又断线圈，所以在打印缺针时应首先判断线圈断没有，再确定是否换针，否则换完针还是不能用。
　　测量线圈方法：用三用表的两个探头接上打头针，把大头针分别插入同一层打印头信号线插座（或长或短）插座中间是地。固定一端，另一端换位，若是测出n个相同阻值，说明该线圈未断，少了n个就断了12个线圈。

#### 中国龙 (2005-5-03 21:58:00)

使用EPSON LQ-1600 KⅢ、HP6L打印机打印经验几则 
　　EPSON LQ-1600 KⅢ（以下简称KⅢ）、HP6L（以下简称6L）打印机使用者众多，笔者在使用中有几点经验，以期能成为引玉之砖。　　1．为何KⅢ在 PWIN 9X下打印速度特慢，且最后一行只打印上半部分? 　　 这是因打印端口设置不匹配造成的。可重新设置BIOS，找到其中的Integrated Peripherals（有的主板上在Chipset Features Setup项中），在该项设置中有一Parallel Port Mode，共有4种方式：分别为SPP（有的为Normal）、EPP、ECP、 ECP+EPP，其默认方式是ECP+EPP。据打印机的具体性能设置，当在默认方式ECP+EPP下打印不正常时，就把并行口的每种输出方式都试一试，直到满意为止。　　2．怎样用KⅢ实现大幅面打印?　　 在KⅢ打印机的打印幅面设置中，有A2（42cm×59.4cm）幅面设置，但若在WPS2000中使用发现，怎么也不能实现，在WPS2000中它自动变成"自定义"的最大幅面（34.54cm×55.88cm）（在最近下载的版本号为4.44K最新驱动程序亦有此问题），而在WORD2000中，虽会保持A2幅面设置，但WORD文档的页面设置的最长边也只能设成55.87cm。有时，要打印超长的幅面（如上墙制度或海报），最长边要超过55.88cm。为解决此问题，可以在系统中装上LQ1600K的驱动程序，它的最大幅面设置可以设成41.91cm×231.19cm，不过在WPS2000中可不能把最长边设成2米多，最大可设成1米，这一般足够用。但KⅢ打印机毕竟不是LQ1600K打印机，可按说明书将KⅢ打印机设置成LQ1600K仿真模式即可打印长达1米的幅面（打完后注意改回原KⅢ模式）。　　3．如何用6L打印机实现大幅面WORD文档的拆页打印?　　 有时用WORD排版的一些大幅面版面（如8开报纸）要用激打打印，但一般使用的激打为A4幅面，且WORD又不支持拆页打印。为实现拆页打印，有两种方法可供参考，一是先将版面排成单面文件，再在CorelDRAW中点击"编辑/插入新对象"，将此文件作为对象插入其中，再点击"文件/打印/版面"，在"版面"下选"平铺"，再按屏幕提示即可实现拆页打印。此法较易实现，但如果原WORD文档幅面太大或版面太复杂，有时也打印不正常。则可考虑第二种方法。启动PageMaker，还是将WORD文档作为对象调入其中，再仿上法进行拆页打印。具体操作上机看菜单即可明白，若不明白，看相关帮助。此法一般都能成功。　　4．如何实现WORD文档的镜像输出?　　将文件打印成镜像（反字、反图）主要是为把文档打印在制版转印纸（又称硫酸纸）或激光机胶片上，以获得更好的印刷效果。但用6L打印机，WORD无此功能。可能你想到WPS97或WPS2000中都有打印反字的功能，但WPS对WORD文档并不能做到100%的兼容，特别是复杂文档，难保证版式不发生变化。可按下列方法达到目的。在你的PWIN9x中安装任一PS打印机（不必要有PS打印机，只需安装其驱动程序），如Linoronic530等，并在安装过程中或安装后，将打印端口设置成"FILE"，再将你的WORD文档用此PS打印机按正常方式打印，但注意在打印前要作如下设置，点击"文件/打印/属性/图形"，在"特殊效果"选框中选中"打印成镜象图像"，这样打印后即生成一个*.PRN文件。此文件即是符合POSTSCRIPT格式的文件，你可将其改名为*.PS。你再在你的PWIN9x中安装一个PS文件打印软件。较易得到的是GSview，它是一浏览打印PS、EPS、EPI、PDF的软件，此软件《电脑报》1998第37期上介绍过详细用法，可在网上免费下载(可在http://www.cs.wisc.edu/~ghost/aladdin/get510.html下载，如无条件下载，《电脑报配套光盘》1998年第2期上也收录了这一四星级软件)。在GSview中，你可打开此*.PS文件，当然屏幕上显示的已是镜像文件（如附图），用6L可按下列步骤设置，点击"File"在菜单中选"Print"，即出现下图对话框，在device(设备)中选Jet4，在Queue（队列）中选HP LaesrJet 6L，在Resolution（分辨率）中选600*600，在Pages（页）中选需要打印的某页号（物理页号）或选全部页（点击All Pages），再点击OK即可打印。 　　5．用6L打印机打印出的文字发花怎么办?　　 6L打印机内存仅1M，打印的文稿太复杂（特别是高分辨率太高的彩色图太多）时，常会出现文字发花现象，可考虑将打印机分辨率由600dpi降为300dpi，一般可消去发花现象，而文字质量的下降一般肉眼难以分辨出来。灰度图或彩色图的网点要粗一点。　　6．使用6L驱动程序，为何不能实现打印到文件的功能?　　 没有打印机而装打印机驱动程序可将文件打印成一打印文件*.PRN，然后到有打印机的地方打印，笔者也多次使用过此方法。但笔者曾遇到过一次不能打印到文件的情况。后分析得知，原因是安装6L驱动程序时，有两种选择，一是基于主机的驱动程序（连打印机安装多为此选择），另一是PCL驱动程序（可脱离打印机安装）。为实现打印到文件功能，应选后一种安装（即选PCL驱动程序）。需要说明的一点是，不只是6L打印机才能打印此*.PRN文件，只要采用PCL打印控制语言的打印机如联想系列，方正文景（不是文杰系列）都可以。　　7．怎样使6L的硒鼓超长寿命使用? 　　为降低成本，一般将炭粉用尽后再灌炭粉，这的确行之有效，而且一些兼容炭粉比原装炭粉并不逊色。但一个硒鼓一般灌第二次即有漏粉、底灰等毛病。此时硒鼓仍可用，只要将其鼓芯更换即可，鼓芯和炭粉合起来的售价可是比鼓要便宜得多。你若不愿讨这份麻烦，有专门这种服务，费用一般很合算。 以上有些方法对其它打印机型号也适合。

#### 中国龙 (2005-5-03 21:59:00)

如何更换1600K打印机针 
　　近一个月来，老安的琐事繁多，一直没有找到什么想和大家聊聊的事情，偶遇网上有网友向老安询问更换1600K打印针的事情，好在老安在更换1600K打印针方面有点经验，今天便全都说给大家，希望能够给大家一点帮助。EPSON的1600K打印机，可以说是针打的霸主了，兼容性好、性能优良，使用简便，所以被广泛应用于各行各业。老安曾看到过有关统计，LQ1600K竟然占到全国针打市场的87％。真是厉害。但用过针打的朋友都知道，打印机一旦断针，打出的字符就缺胳膊少腿的，十分不美观，甚至难以辩清字迹，影响了工作。全部换掉还太可惜，送修理部修费用还不合算。其实，只要你仔细看过我的这篇文章后，小心仔细地操作，自己就完全可以给它更换打印针。不仅节省了大量的费用，而且还可以又增加一门技术。
准备工具：锤子（木锤、塑胶锤为好）、木棒、钳子、镊子、小号的锉刀、砂纸、酒精、亮度高一些的台灯、备品盒。

　　第一部：检查断针
　　首先将打印头从打印机上拆下来。方法是拿下色带盒，扳开固定打印头的两个塑料卡子，抬起打印头，再把塑料电缆从铝夹子中取出来。此时既可看到打印针末端的那一面，此时在强光下，一般就可以看到哪些孔是黑的（因为针断后，此孔就会被墨堵上），记住根数，然后到市场上购买，目前市场上1600K的打印机价格从5元到15元不等，是因为产地及针质量不同，可选择购买，只购买长针即可，原因见后面的叙述。

　　第二部：拆卸 
　　依照上步将打印头取下之后，稍用力将塑料电缆从打印头上拨下，最好在电缆上做好记号以便安装时弄混位置。就可以将打印头拆下。 
　　因为LQ1600K的打印头机芯和散热片是采用胶粘合的，所以拆的时候要费力一些。将打印头头朝下将散热片卡在较稳定的地方悬空（比如两个挨得很近相同高度的木桌子）。找一和打印头机芯差不多粗细的木棒顶住机芯，然后使用锤子轻轻敲木棒，使得机芯与散热片之间的胶离开。等到敲出大部分时，便可使用手指直接将机芯推出来。注意此部操作过程中用力要均匀，不可用力过大，也不要打印头摔落到地上。

　　第三部：更换长针：
　　LQ1600K的打印头采取两层设计，分为长针和短针，如果检查断的针为单数则为短针，偶数为长针。如果断的都为偶数针的话，就要方便多了，因为可以不用拆下长针部分，只要将相应的断针换掉即可。
方法是：松开机芯固定的三脚铁卡子，拆开后用手压住机芯的几层芯板（以免掉得满桌子都是，如果那样就惨了），小心地拿开最上层的铜芯板和中间铁垫片。拿开的时候注意不要打印针带出来。拿下盖子后，按照图纸，小心地用镊子抽出断针，注意不要弄丢针下的小弹簧。然后用手捏住一根新针，从断针位置下端的孔垂直插入。拆卸过程中的小零件都要放在备品盒中以防丢失。
　　因为EPSON的打印头设计的很精密，所以一般垂直向下插入打印针的时候，每一个孔都能够顺利的通过，不会插错。但切记不要用力过猛，或是遇到插不进的情况下用力乱捅，这样很容易造成新针折断，或是安装之后进行打印的过程中使别的打印针折断。遇到插不进的情况，要小心地将针抽出一部分，再重新插入即可。注意插之前检查针是否弯曲。拆下的旧针留好，因为断掉的长针可以剪短而来替代短针使用，这又是一个经济的想法。同时买新打印针的时候，也完全可以买长针，用新针换掉12，24针（常用来打表格，所以较费针），再用换下来的长针剪短替换成短针就可以了。 
　　
　　第四部：更换短针： 
　　如果遇到断的针是奇数针，也就是短针的话，这个修理的工作就要麻烦多了，因为要拆下所有的长针及中间的芯板。拆下的方法，可以依照第三部的方法操作，拆下的小零件都要放在备品盒中，以防丢失。待芯盖、垫片和长针都拆卸完毕之后就可拆下隔离长针和短针的中间芯板，拆下的时候也要注意不要带出短针。 
　　拆开之后，就可以按示图更换断的针了,插入的方法与长针相同，一定要注意针孔必须要插对，因为这时候长针没有插入，万不可将长针的孔占上，导致安装长针时无法安装。
如果用长针（废针）来代替短针的话，事先要抽出一根好的短针，然后用钳子将废针剪断较好的短针长0．5毫米左右，然后使用锉和砂纸将末端磨平，直到与好短针相同长短为止。
短针更换完毕后，就可以将中间的芯板安装上，再小心仔细的安装长针。唯修打印头所要记住的纲领就是心不燥、手不抖，这是需要耐心的，所以要建议行为较鲁莽的朋友在修理之前一定要三思，免得把所有的零件散落在桌子上只有生气的份。搞不好打印头就报废了。 
　　打印针全部安装完毕之后，不要马上进行打印，首先要接上打印头的塑料线缆，用容器盛些酒精，然后将打印头针口部位浸入酒精1厘米左右，然后进行打印自检，这样打印针在活动的过程中就会将污物清洗掉。清洗完毕之后，在打印头端还可以滴几滴缝纫机的润滑油。最后安上散热片，将打印头装回打印机就大功告成了。然后就可以找篇文章检验一下你的成果了。看到美观如初的字迹，我想你一定相当佩服自己的心灵手巧的。

#### 中国龙 (2005-5-03 21:59:00)

LQ-1600K针式打印机断针的维修及保养　　 
　　LQ－1600K打印机打印速度快，功能也较多，所使用的色带较长(长14m，宽12.7mm)，所以国内有很多用户使用这种打印机，但由于一些用户在使用中方法不当，经常断针。断针处理方法有两种：一是换打印头，但打印头价格较贵，断了几枚针就换打印头，很不合算；二是换打印针，打印针比较便宜，此方法经济可行。换针是一项技术性较强又十分复杂的工作，首先必须了解这种打印头的结构：LQ－1600K打印机的打印头共有24枚打印针，分上下两层排放，其中上层排放12枚长针，下层排放12枚短针。从打印头出针一方来看，打印针是分两行排列，长针和短针在两行里相隔排放(即每行是一长针一短针排列)，如果LQ－1600K针式打印机出现断针，可按如下步骤处理： 　　　　1.当打印机打出的文字缺笔少画时，就应想到可能是断针所致。应先将打印头取下，用脱脂棉棒醮无水酒精小心擦洗打印头出针一方，擦洗干净后，用UCDOS6.0中的24针打印机断针免修程序(Patch24.com)测试一下打印针状态，由此可判断所断的是长针还是短针、断的是哪一位置的打印针，用笔记下。 　　　　2.先磨几枚长针和短针备用，不管是换长针或短针，新针必须经研磨后才能使用，否则即使换上新针，还是会出现断针的现象(因未研磨的新针棱角刮色带，易断针)。磨针方法：将新针沿45角在细砂皮上研磨，研磨时不断转动新针，然后在白卡纸上磨光，除去棱角。 　　　　3.由于打印针所处的打印针柄是用玻璃胶粘在一个四方铁套内，所以要将打印针柄取出才能进行换针。先将三脚夹扣松开取下，两手握住四方铁套，再用两大拇指将打印针柄轻轻推出，把打印头出针一方朝下放入四方铁套内。 　　　　4.取下铜后盖，便可看到上层的12枚长针了。先取下一枚长针，和新的长针(即经研磨的新针，下同)比较一下，看是否短一截，若是，则此枚长针肯定是断针(该断针经处理可作为新的短针使用)，换上新的长针。换针时要谨慎小心，按一个方向依次取出比较，再慢慢插入原位，一枚针都不能插错，不要乱插乱捅，否则针还没换上就断针了。装好后，用手压住12枚长针的针尾，看看出针一方所出的针是否平齐，若不平齐则还有断针；若平齐则表明断针已被换掉，这时可以盖上铜后盖，扣上三脚夹扣，将打印针柄周围涂点玻璃胶重新装入四方铁套内，断针就换好了。 　　　　5.若断的是短针，则需将12枚长针全部取下，拆下内层铜盖，这时便可看到12枚短针。依次将每一枚短针取下与新的短针比较，判断是否断针，若是，则将新的短针小心插入原位，检查比较完后，盖上内层铜盖。每装入一枚针，用手按住针尾，看出针一方所出针的位置是否正确(主要看短针的排列间距是否相等)，若不正确，重新装入。装好后，扣上三脚夹扣，将打印针柄周围涂点玻璃胶装入四方铁套内。 　　　　6.将修好的打印头装回打印机，用断针免修程序测试一下，看有没有断针，若有，则重复相应步骤进行处理。若无断针，维修便结束了。 　　　　7.定期保养打印机。一是检查色带是否需要更换，发现色带有砂眼洞或色带起皱或打印痕迹较深时，应及时更换色带；二是清洗打印头，正确清洗方法：取下色带，把连着电缆的打印头取下，将打印机和电脑联机，同时用手拿住打印头(出针一方朝下)，将打印头前端部分浸在无水酒精中，打印头出针一方污垢很快就会被清洗干净；三是用质量较好的纸打印(如70克双胶纸)，打腊纸时应取下色带打印，打印完应及时清洗打印针上的腊。通过以上三点，可最大程度地延长打印头的寿命，从而降低维修费用。

#### 中国龙 (2005-5-03 21:59:00)

一、 打印颜色不正常
    当打印出来的颜色与您设定的颜色有所不同时，那表示您的墨盒内有某种颜色的墨水用完了，或是您在填充墨水时，不小心填错或混到了颜色，以下资料供你参考。 
正确颜色打印颜色缺少颜色桔色 红色黄色桔色 黄色洋红色绿色 蓝色黄色紫色 蓝色洋红色紫色 红色洋蓝色绿色 黄色洋蓝色    此外，使用喷墨打印机有时会发现打出的图形颜色与显示器上所显示的同一图形颜色相比，颜色偏淡或偏浓，还可能偏向其他相近颜色。这是由于打印机产生颜色的方式与显示器不一样造成的。解决的方法是重新编辑显示器上的原图，调正显示器的颜色，在打印时，最好把图象RCB模式转化为CMYK模式，再打印，使打印机打出期望颜色的图形；由于墨水含荧光剂，再加光折射，也可能造成颜色不一致；如果打印机打出的图形缺少某种颜色，应清洗打印头，如果多次清洗后仍缺色则说明墨水盒已缺少某种颜色，这时应更换墨水盒。如果更换后仍缺色则说明打印头已完全堵塞。应与当地授权技术服务中心联系。 
    如打印出来的彩色跟原装不一样，这跟墨水的色彩饱和度有关。不同的厂家，他们所生产的墨水的饱和度都不一样，有的偏黄，有的偏红，即使是同一个厂家的不同产品也有相差，不一定以原装为标准，主要是看个人的欣赏角度。
    二、 打印效果差或打印空白 可能的故障原因解决方法墨盒安装不到位打开墨盒盖子，稍用力移动墨盒，重新安装墨盒墨盒内有气泡利用打印机自动清洗程序清洗打印头。如果多次清洗依旧无法改善，不要取出墨盒，等待几小时后，重新测试，也许可以改善。没有将标签撕除干净将标签完全撕除（如果墨盒落机后再取出撕除标签则无法保证打印质量）。打印头堵塞或老化清洗打印头，使用年限已到的打印头要更换。控制电路损坏更换打印头或主板，建议送专业维修站。

#### 中国龙 (2005-5-03 22:00:00)

打印机常见软件故障及处理方法 
一、打印效果与预览不同

一般这种情况是在文本编辑器下发生的，常见的如Word或WPS2000等，在 
预览时明明是格式整齐，但是打印出来去发现部分字体是重叠的。这种情况 
一般都是由于在编辑时设置不当适成的，其解决的方法是改变一下文件“页 
面属性”中的纸张大小、纸张类型、每行字数等，一般可以解决。 
二、打印字迹不清晰

这种问题在平时使用打印机中非常的常见，一般来说这种情况主要和硬 
件的故障有关，遇到这种问题一般都应当注意打印机的一些关键部位。我们 
在这里就以喷墨打印机为例，遇到打印品颜色模糊、字体不清晰的情况，可 
以将故障锁定在喷头，先对打印头进行机器自动清洗，如果没有成功可以用 
柔软的吸水性较强的纸擦拭靠近打印头的地方；如果上面的方法仍然不能解 
决的话，就只有重新安装打印机的驱动程序了。 
三、无法打印大文件

这种情况在激光打印机中发生的较多，可能在打印小文件时还是正常的 
，但是打印大文件时就会死机，这种问题主要是软件故障，你可以查看硬盘 
上的剩余空间，删除一些无用文件，或者查询打印机内存数量，是否可以扩

容。  
四、选择打印后打印机无反应 
一般遇到这种情况时，系统通常会提示“请检查打印机是否联机及电缆 
连接是否正常”。一般原因可能是打印机电源线未插好；打印电缆未正确连 
接；接触不良；计算机并口损坏等情况。解决的方法主要有以下几种： 
1、如果按下打印电源开关后打印机能正常启动，就进BIOS设置里面去看 
一下并口设置。一般的打印机用的是ECP模式，也有些打印机不支持ECP模式 
，此时可用ECP+EPP，或“Normal”方式。

2、如果上述的两种方法均无效，就需要着重检查打印电缆，先把电脑关 
掉，把打印电缆的两头拔下来重新插一下，注意不要带电拔插。果问题还不 
能解决的话，换个打印电缆试试，或者用替代法。 
五、打印不完全

如果您遇到这样的问题，可以肯定地说是由软件故障引起的，可以在 
Windows95/98内更改打印接口设置，依次选择“开始→设置→控制面板→系 
统→设备管理→端口→打印机端口→驱动程序→更改驱动程序→显示所有设 
备”，将“ECP打印端口”改成“打印机端口”后确认。 

打印机常见硬件故障及处理方法 
症状一： 打印机不装纸，. 装纸后还出现缺纸报警声， 装一张纸胶辊不 
拉纸，需要装两张以上的纸胶辊才可以拉纸。 
原因分析 一般针式或喷墨式打印机的字辊下都装有一个光电传感器，来 
检测是否缺纸。在正常的情况下，装纸后光电传感器感触到纸张的存在，产 
生一个电讯号返回，控制面板上就给出一个有纸的信号。如果光电传感器长 
时间没有清洁，光电传感器表面就会附有纸屑、灰尘等，使传感器表面脏污 
，不能正确地感光，就会出现误报。以上这几种现象基本是同一问题，光电 
传感器表面脏污所致。 
解决方法 拔掉电源，打开机盖。对于大多数针式打印机（如EPSON LQ- 
1600K、STAR-3200等），拿掉上盖板后，要先把与打印头平行靠在打印头下 
部的一块小盖板拿掉（大约有20多厘米长1厘米宽），把打印头推至这中间（ 
喷墨式打印机一般没有此小盖板），这样可以拿掉上盖，否则是拿不下来的 
。卸掉打印机周边的螺丝（大多数在打印机底部），慢慢活动就可以将外壳 
拆开，然后卸下黑色的进纸胶辊，要注意进纸辊两边是由一个切槽通过两个 
铁片卡住，只要用力推它，使它绕纸辊旋转，就可以拿下纸辊。此时能看见 
纸辊下有一小光电传感器，清除周围灰尘，用酒精棉轻拭光头，擦掉脏污， 
重新安装好纸辊、机盖等，通电开机，问题解决。

症状二：打印时字迹一边清晰，而另一边不清晰。原因分析 此现象一般 
也是出现在针式打印机上，喷墨打印机也可能出现，不过几率较小，主要是 
打印头导轨与打印辊不平行，导致两者距离有远有近所致。 
解决方法 可以调节打印头导轨与打印辊的间距，使其平行。具体做法是 
：分别拧松打印头导轨两边的螺母，在左右两边螺母下有一调节片，移动两 
边的调节片，逆时针转动调节片使间隙减小，顺时针可使间隙增大，最后把 
打印头导轨与打印辊调节平行就可解决问题。要注意调节时找准方向，可以 
逐渐调节，多试打几次。 
症状三：打印时感觉打印头受阻力，打印一会就停下发出长鸣或在原处 

震动。原因分析 打印头导轨长时间滑动会变得干涩，打印头移动时就会受阻 
，到一定程度就可以使打印停止，严重时可以烧坏驱动电路。

解决方法 在打印导轨上涂几滴仪表油，来回移动打印头，使其均匀。重 
新开机，如果还有此现象，那有可能是驱动电路烧坏，需要拿到维修部了。 
症状四：打印字符残缺不全，并且字符不清晰。原因分析 对于喷墨打印

机，可能有两方面原因：1. 墨盒墨尽；2. 打印机长时间不用或受日光直射 
，墨嘴堵塞。对于针式打印机，可能是以下几方面原因：1. 打印色带用得时 
间过长；2. 打印头长时间没有清洁，脏污太多；3. 打印头有断针；4. 打印

头驱动电路有故障。 
解决方法 对于喷墨打印机，可以换新墨盒或注墨水，如果墨盒未用完， 
可以断定是墨嘴堵塞：拿下墨盒（对于墨盒喷嘴非一体的打印机，需要拿下 
喷嘴，但需要仔细），把喷嘴放在温水中浸泡一会，注意，一定不要把电路 
板部分也浸在水中，否则后果不堪设想，用吸水纸吸走沾有的水滴，装上后 
再清洗几次喷嘴就可以了。对于针式打印机，可以调节一下打印头与打印辊 
间的间距（在打印头移动线的周围可以找到），如果不行，可以换新色带， 
如果还不行，就需要清洁打印头了，方法是：卸掉打印头上的两个固定螺钉 
，拿下打印头，用针或小钩清除打印头前、后夹杂的脏污，一般都是长时间 
积累的色带纤维等，再在打印头的后部看得见针的地方滴几滴仪表油，以清 
除一些顽污，不装色带空打几张纸，再装上色带，这样问题基本就可以解决 
，如果是打印头断针或是驱动电路的问题，那只好拿到维修部去了。

症状五：打印机开机后没有任何反应，根本就不通电。原因分析 打印机 
都有过电保护装置，当电流过大时就会引起过电保护，此现象出现基本是打 
印机保险管烧坏。 
解决方法 打开机壳，在打印机内部电源部分找到保险管（内部电源部分在打 
印机的外接电源附近可以找到），看其是否发黑，或用万用表测量一下是否 
烧坏，如果烧坏，换一个与其基本相符的保险管就可以了（保险管上都标有 
额定电流）。 
症状六：打印时纸上出现一条条粗细不匀的黑线，严重时整张纸都是如 
此效果。原因分析 此种现象一般出现在针式打印机上，原因是打印头过脏或 
者是打印头与打印辊的间距过小或打印纸张过厚引起。 
解决方法 卸下打印头，清洗一下打印头，或是调节一下打印头与打印辊 
间的间距。 

给喷打加墨的应知事项  
1、如果墨盒与打印喷头是集成在一起的，那么在给墨盒加墨时，一定要 
注意保护墨盒上的喷嘴不受伤害，不然的话喷嘴一旦被堵塞或者损伤，墨盒 
就不能被反复利用了。另外由于墨盒在频繁的使用过程中，喷头可能会被溅 
回的纸张纤维堵塞，而导致喷头的输出效果变差，因此定期对喷头进行清洗 
也是非常有必要的；清洗喷头时，应尽量使用湿纸巾和无棉纸巾轻轻清洗喷 
嘴的边缘，而不要碰到喷嘴，接着再利用喷墨打印机控制面板上的清洗键来 
对喷头执行清洁动作，直到打印输出效果清晰为止。 
2、由于有的墨盒有专门的注墨孔，给这些墨盒注墨之前，一般都必须将 
墨盒注墨孔中的塞子先移开，然后按照正确的步骤填充完墨盒后，还必须将 
注墨孔的塞子重新盖回，不然的话，喷墨打印机重新工作时会发生甩墨现象 
，从而玷污喷墨打印机的内部面板。 
3、许多用户在给喷墨墨盒加墨时，一般都会选择在墨水指示灯提示墨水 
耗尽的情况下进行；但是对那些没有墨水指示灯的旧式喷墨打印机来说，就 
不能根据打印机提示来进行换墨了，不过这些没有墨水指示灯的喷墨墨盒大 
部分都是透明的，因此大家可以通过眼睛观察的方法来更换墨水，具体地说 
就是用眼睛观察墨水在墨盒中的剩余量来判断什么时候加墨，通常在墨水还 
有10%剩余量时对墨盒进行填充；要是连墨水的剩余量都无法观察到的话， 
只能观察最后的打印效果了，只要在打印页面中发现有断线现象就应该给墨 
盒加墨水了。 
4、不少初次给喷打墨盒罐装墨水的用户，常常错误认为墨盒中的墨水应 
该罐满为止，这样可以延长墨盒的使用时间，其实我们在每次填充墨水时， 
最好将墨水罐装到整个墨盒容量的90%左右，如果超过这个容量的话，墨盒 
内部的海绵体可能无法吸收太多的墨水而产生墨水溢出的现象，从而污染喷 
墨打印机。 
5、在给墨盒罐装好墨水后，最好不要立即将墨盒放回到墨盒架中，因为 
许多墨盒中都包含有吸收墨水用的海绵垫，而海绵垫吸收墨水速度比较缓慢 
，这样墨水罐进墨盒后，无法均匀地被海绵垫所吸收，所以在将墨盒放回到 
墨盒架之前，最好让墨盒先静置几分钟时间，以便让墨水慢慢渗透到海绵垫 
的各个角落，从而确保最终的打印质量。

#### 中国龙 (2005-5-03 22:00:00)

节约喷打墨水的另类方法
一、用“假换墨”法节约墨水 
　　EPSON的COLOR系列打印机在中国市场销售量很大。相信许多用户会发现,其墨水耗用速度相当快。对于经常需要打印文稿的普通用户来说,这是一笔不小的开支。该系列打印机的墨盒与打印头(喷头)是分离的,但由于操作手册上那些“危言耸听”的说明,一般人不敢贸然使用兼容墨水。但每次用完后,将COLOR系列打印机的原装墨盒取下来时,可看到其中剩余的墨水很多,轻
轻挤压一下墨盒,有大量的墨水从底部刺穿的封口处流出,让人心疼不已。不能将这些墨水使用尽,让人很不甘心。　　打印机操作手册上面有专门的文字“吓唬”用户,即墨盒无论用完没有,只要取下,就不能再用。一次完全偶然的“误”操作,笔者终于发现一个能够将墨水使用完的“秘技”,姑且命名为“假换墨”。　　操作方法是：新装上的墨盒(无论彩色或黑白的墨盒),使用到打印机上的“墨尽指示灯”闪亮时,就应该换墨。按下打印机面板上的“换墨按钮”,墨盒架会自行滑动到换墨位置,将墨盒架盖子揭开,但是不要取出墨盒(取出再装回也可以,不过其间可能有墨水会滴出污染打印机内部),然后再将墨盒架盖子关闭,再按下打印机面板上的换墨按钮,打印机开始执行充墨动作,待充墨完毕 后,打印试试,怎么样?你会看到打印机操作界面中的墨量指示条又是满的了。　　现在你已经能够再次使用这个本该报废的墨盒了!如果使用时出现打印断线、墨色太浅或墨盒不出墨的情况,执行1～2次清洗就行了,打印的效果与原来没有任何差别。像这样“假换”一次墨,原来的墨盒还可以打印多少呢?告诉你,至少可以增加原来打印量的50％以上。并且“假换墨”后,墨盒中的墨水是可以全部消耗尽的。其中道理,经笔者分析,可作这样的解释：EPSON COLOR系列打印机根本不是通过探测墨盒中的墨水来计量墨水耗用量的,而是通过计算总的字符打印量来计量墨水用量的,而厂家为了保险起见,在墨盒中装的墨水比这个“计数器”额定的墨水耗用量要多得多。通过用“假换墨”方法,相当于将“计数器”置零。因此,原来的墨盒还能用来打印,只要其中还有墨水就行。　　不过,“假换墨”会出现的问题是：墨盒中的墨水耗尽后,由于“计数器”没有计数到额定耗量,这时墨尽指示灯不会亮,也就不能用通常的方法更换墨盒。通过下述方法即可解决：当打印不出墨时,如清洗后也不行,说明这次墨水是真正耗尽了,按动清洗键(与换墨键是同一个键,墨尽指示灯没有亮时,按此键就是执行清洗功能),待墨盒架走到换墨盒位置时(塑料架缺口处),强行关闭打印机电源,就可以像正常换墨那样掀起墨盒架盖子,取下已无墨水的墨盒。这时先不要放新墨盒进去,再次接通打印机电源,这时打印机探测到没有墨水,“墨尽指示灯”会闪亮,接下来不说你也知道了,按照正常方法换墨就行了。这种“假换墨”方法由于使用的还是“原装”墨水,绝对没有损坏打印头(喷头)之虑!