PD140VR手持金属探测器

型号：PD140VR

官方网站：http://www.dssce.com

价格：PD140VR价格1800元

PD140手持金属探测器被设计用来探测人或物体携带的金属物。它可以探测出人所携带或包裹、行李、信件、织物等内所带武器、炸药或小块金属物品。其敏感表面的特别外观令操作简便易行。优于环形传感器式手探。是国内机场专用手持安检仪，具有民航安全检查设备使用许可证。

技术特性

－ 电源:使用9V干电池或9V镍-氢电池配接触式充电器(标准配置无电池和充电器)

－ 三位置开关：选择振动报警或可见可听报警指示

－ 内置蜂鸣器

－ 三挡灵敏度可调节

－ 可供选择的收听报警用耳机

－ 电源和报警指示灯

－ 电池电压不足指示灯

－ 电池可连续使用寿命：－镍－氢电池：50小时

－碱性电池：150小时

－ 操作温度：-15 -+70°C

－ 相关湿度：0-95%

－ 外壳为灰色防震设计ABS

－ 重量：0.365kg(含电池)

－ 符合当前国际对于电子安全要求标准E. M. C. 并适用于CE规则

电池充电器BC140

BC140装置无需电接触即可为手探中的镍－氢电池提供充电。

BC140电池充电器能够用于与其它类似装置串联使用且数量不限。 除了能为电池充电以外, 也可充当PD140VR手持金属探测器的桌面支撑物。

技术特性

－ 电源：110－240Vac, 50/60 Hz

－ 充电时间：最少16-18小时(全循环)

－ 开关指示灯

－ 尺寸：82´155´97mm

－ 重量：0.5kg

－ 电源线长度：1.80m

－ 串联电源线长度：0.17m

－ 灰色防震生产ABS