LY08HM使用说明书

功能

LY08HM电机锁,内含门禁一体化，采用TM智能卡作为开门钥匙，卡最大存储量1023张。此款锁要可根据用户需要做成单头刷卡开门；双头进出刷卡开门；根据国家安全局规定配机械锁头作后备开门；遥控开门等多种开门方式。锁体内有供装电池的电池盒,可用12V直流电,也可装电池供电(4*1.5V干电池,开门次数16000次).电控锁具有关门自动锁定，防拨防撬报警功能。开锁探头为全不锈钢材料，防剧烈人为破坏。TM卡为不锈钢封装的纽扣型电子钥匙，配有塑料手柄，经久耐用，携带方便，用户自己可随时增加或删减电子钥匙，实现一把钥匙开多把锁，或多把钥匙开一把锁,钥匙分二级管理,防技术开启，互开率为零.使寿命50万次.适用于办公、公寓、楼宇厦门禁、仓库、民房、学校等场所

- 安装

在门板合适位置开探头孔，将探头固定在门板上；打开锁体后盖板，将锁体用4个螺钉与门板固定紧密，将探头引线插头插入电路板JP1插座，将直流DC6V-12V电源及开门信号插头插入电路板JP4插座；然后盖上后盖板，并将端面螺钉拧紧。

安装过程中要保证螺钉紧固，插头可靠插接，并将多余的线捆好以免影响内部机械件的正常动作。锁扣盒与锁舌对应安装，并保证门扣盒磁铁与锁体检测点（白色塑料点）相对，间隙应小于4mm。

安装时如使用焊接安装，请注意焊接温度及时间，避免损坏线路及部件；门扣盒上的门磁磁体在强高温下会影响磁性能。

应使用闭门器以保证门归位正常，并且安装时应保证锁舌能够自由伸缩，用手扭动内旋扭或用卡开门时锁舌运动顺畅。

- 电气连接及参数

LY08HM外接供电参数：DC6V-12V，DC12V供电时待机耗电60MW，最大动作功率0.3W（瞬间功率）。开门信号电压DC5V-12V，脉冲宽度10MS-500MS。

内置后备电池选用AA规格大容量低泄漏电池。当电池电压不足时会发出报警提示（蜂鸣器短促鸣叫4声，LED灯闪亮）应及时更换电池。

当有开门信号或合法钥匙操作时，电机执行开门动作，此时如果门在5秒内未打开则电机反转自动锁门；如果门被打开后，直到门再次关到位电机自动反转将门锁定；如果门未关好，锁舌不能锁定到正常位置时，会发出声光报警，此时可将门再打开一次即可。

每把锁都有一个唯一的管理钥匙，不同的锁具可以共用相同的管理钥匙和开门钥匙。通过管理钥匙为锁具配置和删除最多31个开门钥匙（LY08HM-A）或1022个开门钥匙（LY08HM-B型）。在配置管理钥匙时不会将锁内原有的开门钥匙全部清除掉。可用新的管理钥匙清除原来合法的所有开门钥匙。

可提供进出门均读卡开门的锁具，请在订货时预先说明。

端子说明：锁具引出线中红色黑色线为外接电源接入端，红色为正，黑色为负，输入电压DC9V-12V。

1.锁具引出线中蓝色白色线为外接开门控制信号输入端。开门控制信号的接入方式：

        - 电压控制开门：即在蓝线和白线间接入DC6V-12V的脉冲电压信号时即可开门。

+12v （蓝色线）

GND （白色线）

红色

可以连接对讲开门信号，或门禁控制输出信号。

        - 按钮控制：即开门信号的红色线和外接电源的红色线间接入一个自复位的常开开关，开门信号的黑色线与外接电源的黑色线相接，当开关按钮被按下时即可开门。此开关可以远距离接入，即实现远距离按钮开门。

+12v         蓝色线

GND         白色线

红色线

- 配置管理钥匙

打开锁体内盖，按下电池盒上的轻触开关（在白色标签下“SET” ）此时将用来作为管理卡的钥匙碰触探头，听到蜂鸣器响一声，此时该钥匙即为该锁具的管理钥匙，此后就可以用该钥匙为该锁具配置和删除开门钥匙了。

更换管理钥匙请重复上述过程即可。更换管理钥匙不会清除原来的合法开门钥匙。

- 管理钥匙操作功能

管理钥匙的功能：碰上管理钥匙等待蜂鸣器鸣叫---

听到1声后取下管理钥匙：蜂鸣器再响一声，锁具执行开门操作

听到2声后取下管理钥匙：配置开门钥匙，可连续配置多个开门钥匙。碰配置过的钥匙时，红绿灯交替闪烁。

听到3声后取下管理钥匙：删除开门钥匙，可连续删除多个开门钥匙。碰配置过的钥匙时，红绿灯交替闪烁。

听到4声后取下管理钥匙：蜂鸣器长鸣一声，此时删除锁内所有的开门钥匙。

上述操作过程中，均可用管理钥匙再碰一次探头结束管理钥匙的操作过程。

- 应急处理

当内部电源故障时，可在探头上接入外接电源，对锁具进行操作。内外探头均有外接电源插孔。使用时应先挑出密封点，使用后将密封点装好。

- 外接电源的后备电源:需要可在外接电源上再接入后备电源，后备电源应与工作电源通过功率二极管隔离。

- 遥控应急开锁：根据需要可选配遥控应急开锁部件。遥控开锁部件可提供DC12V电源。遥控手柄标准配置2个，最多可配20个。

- 选配机械钥匙锁头部件：根据需要可选配机械钥匙和锁头部件，作为后备开门方式。

是电磁铁型电控锁，无内置后备电源，工作电源DC12V，有外接开门控制信号（可以通过对讲系统控制开锁）。其它同电机型电控锁。

- 静音型电机驱动电控锁规格型号表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A型单探头电控锁 | LY08HM-AS | 单探头，钥匙容量32个 |
| 2 | B型单探头电控锁 | LY08HM-BS | 单探头，钥匙容量1023个 |
| 3 | B型机电双锁头 | LY08HM-B-BS | 单探头,机械后备锁头,钥匙容量1023 |
| 4 | B型机电,遥控三控 | LY08HM-D-BS | 电子探头,机械后备锁头,遥控电源,钥匙容量1023 |
| 5 | B 型机电双探头 | LY08HM—H-BS | 电子双探头机械后备锁头，钥匙容量1023 |

- LY08HM-AS 和 LY08HM-BS标准部件清单：

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锁体 | LY08HM | 1 | 含控制板，不含电池 |
| 2 | 探头 | TM0801 | 1 | 不锈钢 |
| 3 | 锁扣盒 | LY08HM | 1 |  |
| 4 | 安装螺丝包 |  | 1 |  |
| 5 | 电源适配器 | DC12V*1A | 1 | 外接电源 |
| 6 | 管理钥匙 | TM1990A-F5 | 1 | 含手柄 |
| 7 | 开门钥匙 | TM1990A-F5 | 2 | 含手柄 |

# Text boxes

外接电源

外接电源

黑色

黑色

LY08HM-D-BS