创维彩电通病27例！创维彩电通病
   1、创维25NL9000（5T20机心)开机几分钟才有图像，是CPU坏。
   2、创维8000-2582A（5P10机心）开机蓝屏，无图无声，光栅不满屏，是4.43MHz晶振坏。
   3、创维8000Y-2188（3Y01机心）场线性不良，不存台， 是IC203（L7805）坏。
   4、创维8000-2199（4N10机心）图像压缩1/3，是IC301（L7809）坏。
  5、创维8000S-2588（5501机心）缺绿色，是C219漏电。
  6、创维8000N-2199（3N10机心）交流声大，是C409漏电。
   7、创维2582（5P03）白屏回扫线，是R514（220kΩ）开路。
   8、创维29TA9000（5T20机心）开机蓝屏无字符，控制失灵，是C026失效。
   9、创维8000-C2582（5P30机心）开机烧行输出管，是C327容量变小。
   10、创维2522（5T01机心）三无， 是R329开路。
    11、创维29NL9000型（5T20机心）不开机，红灯亮， 是R610由100Ω变为500Ω。
    12、创维29SL9000（5T20机心）行中心偏，是C310（470pF）瓷片电容开路。
    13、创维8000T-2199（3T01机心）白光栅，遥控、键控失灵， 是C013瓷片电容失效。
   14、创维2199（4J01机心）行不同步，是C219瓷片电容漏电。
    15、创维2998WF（5P20机心）开机"吱吱"叫，满屏横线干扰，是C329不良。
   16、创维2522（5T10机心）自动关机，是ZD602（12v）稳压管不良。
   17、创维29TF9000（5T20机心）屏幕中有黑线， 是C215不良。
   18、创维8000-2998WF（5P20机心）不开机，是C619（250V/220μF）漏电。
  19、创维8000-2922（5P03）开机行幅窄，是ZD301（8.2V）稳压管不良。
   20、创维2582-（5P03机心）图像时有时无，是C131开路。
   21、创维2140（4A机心）三无，是C621漏电。
   22、创维8000-T2198（4T01机心）自动关机是D603不良。
    23、创维29SL9000（5T20机心）伴音正常无光栅，是行消稳电路开路。
    24、创维8298（5P03机心）伴音有"嘟嘟"杂音，是C912（100pF）漏电。
    25、创维29TG9000不开机，是ZD601性能不良。
   26、创维21NL8800（3T20机心）图像为负像，是Q005击穿。
    27、创维2140-8000T无字符，是L001变值。 

创维数码8000－2522机，故障现象：场上线性拉长，下线性正常，下幅度略微缩短，中央一条亮线。【CPU TMP87CK38N   解码  TB1240   场快 TA8427K】  且用户说有时还会正常。起初以为有虚焊，但补焊无效。后更换TA8427  TB1240均无效。最后查为反馈端到地一瓷片电容C327【测容量由103变为203】，更换故障排除。

创维6D95机蕊三无故障,指示灯亮.        不良点位:LM1269NA,
原理分析:LM1269NA是RGB三基色视频处理蕊片,受总线控制.当总线出现故障时此机将无光栅,其偏色,缺色等.LM1269NA作用就是将RGB,输入的视频信号进行缓冲放大处理后送入视频输出电路进行功率放大.检修流程:      三无,指示灯亮.用直观法看元件有无损坏及吸焊等.当没有发现测行管C极电压是否有115V或115V电压在0V-75V-120V波动的话.将进行断开负载进一步分析是电源短路故障还是待机故障.当行负载断开时测行管C极电压正常否,当负载断开接入电灯泡电压正常时,说明行电路不起振,重点检查行推动前级,前级正常试根换FBTok!当接入电灯泡电压和电灯泡一样周期性亮暗发光,同时电压波动频率和电压变化情况一样,有可能电源取样,稳压电路工作异常.另种可能就是待机控制异常,为证时待机,稳压,故障.测CPU待机控制脚高低电平.[另CPU工作条件:供电,振荡,复位,总线通信.]当为低电平时可强行供5V电压在待机控制上电压就稳定证明待机故障,待机故障一般多为总线不良,试将整机全部相连总线一一断开,当断开其总线正常此蕊片损坏根换故障排出.[另断总线时不能全部挂接总线断开,否则不能解决故障]此机蕊为6D95自写的写的不好请各位谅解.

创维数码21TM9000纯平机，（3N20机板）故障为开机有雪花，但行幅场幅不满，按摇控器和机上键盘均无反应，据用户反映该机是经雷击所损坏，给别的维修部修过。打开机壳，发现电源部分和CPU供电部分的Q602~Q603和IC301（L7805）已更换。经检查，CPU（SKY5N20）和贮存器（24C16）已经损坏，更换新的CPU和写上数据的贮存器后，电视屏幕出现了图像，但伴音一直没有出现，用万用表检查伴音功放周围相关元件，均为好的，最后用示波器对丽音解码块（MSP--3413）进行检查，发现没有音频波形输出，断定此集成块已损坏，更换一块新的集成块后，整机工作恢复正常。

创维8298彩电在正常收看时不定时关机故障原因。当故障出现时，按电视机面板上的频道增减键，机器不能恢复正常工作；但按遥控器上的关机键后再按数字键，电视机可恢复正常工作，说明故障在X射线保护电路。

一台创维21寸(3y20机芯)出现场幅收缩(屏幕上下各小了约4--5厘米,查场块LA7840供电及各脚电压正常,外围RC元件正常,分析为存储器(24c04)I2C总线数据变化错乱,进入工厂调整模式后,在MENU 1项调节莱单的首项场幅度:V.SIZE中的数据为24.是最小场幅状态,(该项正常调节范围为:24--127);将该项调高到66--69后,退出,场幅度恢复正常,若场上下位置有偏差,可将V.POS数据稍作相应调节,一般在42--46为佳.无该机芯完整I2C数据或数据块更换时,出现上述故障时.不妨参考.自行调 节即可.