全自动洗衣机主要部件检修三例

全自动洗衣机超过保修期后，主要部件如电脑板、机械程控器、减速器等若损坏，不但价格高而且很难买到，其实这些部件只是局部损坏，经过修理和调整，还是可以使用的。现举例如下： 　［例１］小天鹅ｘｑｂ５０－８８５ａ型洗衣机洗涤正常，甩干噪音大。 　　检修：将洗衣机内桶取下，检查未见有异物卡住，于是将减速器和电机等零件一起拆下，拉动减速器制动杠杆，使它工作在甩干状态，用手转动皮带轮，感觉外套轴转动不灵活，判断可能为轴承坏。拆开减速器外壳上的四个螺钉和皮带轮、棘轮等零件。用锤子或专用拉拔器将外套轴和型号为６００５－ｎｄ１４．２ｒｚ的轴承拆下。这种轴承较特殊，它是两个轴承连接在一起的。其中单向滚柱轴承是使减速器工作在甩干程序时，内桶只能单向转动；而洗涤时使波轮能双向转动。经查该轴承正常，而另一个６００５－ｎｄ１４．２ｒｚ型滚珠轴承已损坏。此种轴承较难买到，可以用两个６００５轴承代换。先将一个质量较好的６００５轴承装入减速器外壳的轴承座上，然后装入滚柱轴承（注意有字符的一面朝上）。最后拆开一个新的６００５轴承，取下内圈后装入单向轴承中，装好减速器试机正常。 　［例２］荣事达ｘｑｂ３８－９２型洗衣机洗涤过程中会时洗时停，停止洗涤时，还会注水几秒钟。 　　检修：首先检查水位压力开关是否漏气或者接触不良，将三个水位压力开关的两接线短接，机器竟然进水不止，启动甩干后甩不干，电脑板自动报警，怀疑是电脑板故障。测微处理器（ｕｐｄ７５０７ｂ）{8}脚（控制脉冲信号输入端）无电压，正常时应为２．７ｖ（见附图）。{36}、{37}脚分别输入水位检测信号和盖板检测信号到{8}脚，以控制洗涤和甩干。重点检查{8}脚到{36}、{37}脚的外围元件。 　　经查ｃ１１严重漏电，用０．０１μｆ电容更换后，故障排除。 　［例３］海尔ｘｑｇ５０－ｑｆ６００型滚筒洗衣机，在甩干程序工作不停止。 　　检修：首先检查ｅｃ６０１２程控器上的旋钮并无卡阻现象，接通主控板电源也没有听到程控器电机ｍｔ转动时发出的声音。测程控器电机电阻６．２４ｋω，正常。通电测电机端电压竟为０ｖ（洗涤和进水时应有２２０ｖ电压）。测开关触点接线{8}端有２２０ｖ电压。说明程控器内部断路，从电源线的ｃ９上引接一根导线，焊在程控电机上后试机，各程序工作正常。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏 王刚文章地址:http://www.2shoushichang.com/winfo/265.htm

本文来源于http://www.2shoushichang.com/ , 原文地址：http://www.2shoushichang.com/winfo/265.htm