创维彩电速查表

资料由创维集团省中心库五星级技术工程师赵礼戌编写提供。在此表示感谢。
同时希望大家积极反馈，可以在技术论坛发表问题，也可以点击下方版权QQ进行技术沟通。
我服务，您快乐！

| 机型 | 机芯 | 故障现象 | 故障元件（精简语言） | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6D81数字板 | 花屏，接着自动关机 | TVP5147虚焊或坏 | 赵礼戌 |
|  | 6D81数字板 | 行中心偏移 | 换存储器 | 赵礼戌 |
|  | 6D81数字板 | 不开机，不能待机， | 换存储器 | 赵礼戌 |
|  | 6D81数字板 | 不开机或有时不开机 | 测LM1269的总线端对地阻值（红表笔测）， | 赵礼戌 |
|  | 6D82数字板 | ·· | ，若用数字表二极管档测发现阻值为0.78 | 赵礼戌 |
|  | 6D83数字板 | ·· | 则换LM1269。正常为1.88左右。 | 赵礼戌 |
|  | 6D84数字板 | ·· | 若为1.2或1.4等介于正常值与损坏值之间的值 | 赵礼戌 |
|  | 6D85数字板 | ·· | 则换相应端接地电容RM177或RM178 | 赵礼戌 |
|  | 6D86数字板 | 黑屏 | CCT-032坏 | 赵礼戌 |
|  | 6D87数字板 | 测一下复位端即可开机，断电后又不开机。 | RM55/1K电阻误用100欧姆 | 赵礼戌 |
|  | 6D88数字板 | 不开机，有时自动关机，行不同步等现象。 | 常见102不良 | 赵礼戌 |
|  | 6D81 | 自动开机/关机 | 代换+B的滤波电容(第二个) | 赵礼戌 |
|  | 6D81 | 冷机开机困难 | 16V限流电阻R947(0.3欧/1瓦)不良 | 赵礼戌 |
|  | 6D81 | 开机3秒后自动关机 | 换Q601/C1815 | 赵礼戌 |
|  | 6M35 | 3秒自动关机 | 数字板没收到行或场反馈的脉冲，偏转开路同。 | 赵礼戌 |
|  | 6M35 | ·· | 脉冲用指针表测不出，可用代换法或查铜皮断否 | 赵礼戌 |
|  | 4T36 | 开机几分钟后才有伴音 | 断开功放块开关机静噪端的二极管 | 赵礼戌 |
|  | 4P36 | 开机便处于待机状态 | 按遥控器的数码安全开关键选择关闭 | 赵礼戌 |
|  | S | S系列机芯接收无线信号时泰安、山东、巨野、齐鲁台出现伴音失真 | 外加中放板 | 赵礼戌 |
|  | 6T18 | 行启动一下后就停振 | 换C639/100UF/160V | 赵礼戌 |
|  | 5D66 | 不定时烧场块 | 换高压包,同时把场块的散热片接地。 | 赵礼戌 |
| 25T66AA | 4T36 | 搜台时个别台漏台 | R210/560K电阻 | 赵礼戌 |
|  | 6D78 | 不定时烧阻尼管 | 换行脉冲反馈电容C407/680P | 赵礼戌 |
|  | 6T18 | 自动关机，灯亮 | R622/0.68改为0.33，应急可短路 | 赵礼戌 |
|  | 5T36 | 行扭，有类毛刺拉丝 | 代换行AFC电容C212/0.47UF | 赵礼戌 |
|  | T | 偏黄 | 见Q580/C1815漏电所至。 | 赵礼戌 |
|  | T | 色淡。字符及图象都彩色淡， | Q580漏电。 | 赵礼戌 |
|  | T | 种彩色淡。 | 见相关基色放大电路的二极管漏电。相关的瓷片电容漏电同样。 | 赵礼戌 |
|  | 6M23 | 输出电压高达280V | R819/15K开路。或C832/470P/500V漏电 | 赵礼戌 |
|  | 6M23 | 高压发生器无高压 | C423/0.01UF漏电。 | 赵礼戌 |
|  | 5T2X | 不存台 | TA1240的9V供电低。低不存台，不见台；再低黑屏 | 赵礼戌 |
|  | 5T2X | 不存台，键控部分失灵 | TA1240（1）脚为8V，换TA1240. | 赵礼戌 |
|  | 5T2X | 不存台，无AV，自动关机 | 电脑（36）脚外接电容漏电 | 赵礼戌 |
|  | 5T2X | 不存台，AV正常 | 电脑（13）脚电容漏电 | 赵礼戌 |
|  | 3/4/5T30/6 | 不存台 | （62）脚接地电容27P漏电。过大或不接都不行 | 赵礼戌 |
|  | 3/4/5T30/6 | 有时不存台 | （35）脚接地电容 | 赵礼戌 |
|  | 5T36 | 搜台时图扭 | 换HCF4053 | 赵礼戌 |